Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Annas ielā Nr. 4, Mazā Annas ielā Nr. 2,

Mazā Annas ielā 4, Kuldīgā.

Veikt kanalizācijas un ūdensvada izbūvi Annas ielā 4, Mazā Annas ielā 2, Mazā Annas ielā 4, Kuldīgā, atbilstoši 2011.g. izstrādātai vienkāršotā inženiertīklu pievadu izbūves tehniskai shēmai.

Darbu sastāvā ietilpst:

1. Cementa bruģa segumu demontāža, materiālu saglabājot atkārtotai iesegšanai, stādījumu izrakšana, materiālu saglabājot atkārtotai stādīšanai.

2. Jāiegulda sadzīves kanalizācija un ūdensvads. Iebūves dziļumi un cauruļvadu slīpumi atbilstoši tehniskai shēmai un spēkā esošiem būvnormatīviem. Cauruļu ievadu vietām jāatbilst Annas ielas 4, M. Annas ielas 2 un M. Annas ielas 4 iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūves tehniskām shēmām.

3. Jāuzstāda ūdens patēriņa uzskaites mezgli Annas ielas 4, M. Annas ielas 2 un M. Annas ielas 4 iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūves tehnisko shēmu uzrādītās vietās.

4. Jāatjauno izjauktie segumi un stādījumi ar saglabātiem materiāliem.

5. Digitāli jāuzmēra izbūvētās komunikācijas, mērījumus reģistrējot SIA „ĢeoDati”.

6. Rakšanas darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, par kuru slēdzams līgums. Arheoloģiskās uzraudzības izmaksas iekļaujamas kopējo izmaksu tāmē.

7. Nepieciešamo papildus darbu un materiālu izmaksas iekļaujamas galveno darbu izmaksās.

8. No tehniskās shēmas plānā norādītiem apjomiem jāizslēdz:

- sadzīves kanalizācijas posms pie ēkas M. Annas ielā 4 – 16.10m (posms izbūvēts 2011. g. un plānā atzīmēts ar krustiņiem),

- pazemes tipa aizbīdņus uz M. Annas ielas 2 un M. Annas ielas 4 ievadiem( saskaņots ar SIA „Kuldīgas Ūdens”).

9. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja saņemti pozitīvi atzinumi no SIA ”Kuldīgas Ūdens” un ēku ap-

saimniekotāja SIA „Kuldīgas KKP”.

10. Nepieciešamo papildus informāciju iespējams saņemt pie tehniskās shēmas izstrādātāja un ēku apsaimniekotāja SIA „Kuldīgas KKP” – Pilsētas laukums 2, Kuldīga un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālista Imanta Jēkabsona – Baznīcas iela 1, Kuldīga, mob. t. 27020953.

11. Darbi uzsākami 01.10.2012.

12. Darbu jāpabeidz līdz 2012.g. 30. oktobrim.

Pielikumā:

1. Tehniskās shēmas plāns ar UK tīkliem

2. Tāmes sagatave ar galveno darbu apjomiem.