Pielikums Līgumam Nr.__________________

V 11_0524

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

|  | Objekta nosaukums | „L. Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala kadastra Nr. | īpašuma kadastra Nr.620 010 230 060; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 062; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 088; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 068; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 073; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 040; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 031; īpašuma kadastra Nr.620 010 230 030; Zemes īpašnieks - Kuldīgas novada pašvaldība |
| 2. | Objekta adrese | L. Paegles ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojums ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posms no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posms no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, Kuldīgā. |
| 3. | Būves veids | Jaunbūve | Remonts | Rekonstr. | Restaur. | Renovāc. | Tehniskā shēma | Citi |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. | Būvprojekta projektēšanas un/vai būvniecības kārtas | Projektēšanu nav paredzēts sadalīt kārtās. 2. Būvniecība paredzēta 4 (četrās) kārtās: 1.Kārta - Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Graudu ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Graudu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā. 2.Kārta - L. Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, rekonstrukcija, Kuldīgā. 3.Kārta - Jelgavas ielas posma no Graudu ielas līdz Ganību ielai, rekonstrukcija, Kuldīgā. 4.Kārta - Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, rekonstrukcija, Kuldīgā. |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Satiksmes infrastruktūra. Kopējā platība – 40101m2 |
| 6. | Pasūtītājs | Kuldīgas novada pašvaldība |
| 7. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr. | Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu speciālists Andris Zemke, tālrunis: 63322469 e-pasts: andris.zemke@kuldiga.lv Atbild par atbilstību normatīvo aktu prasībām, finansēšanas avota nosacījumiem, publisko iepirkumu likumam, būvniecību un projektēšanu reglamentējošo aktu prasībām, projekta uzdevuma galvenajiem uzstādījumiem, projektēšanai un būvniecībai paredzēto apjomu robežām. |

| 8. | Projektēšanas stadija | Skiču projekts | X |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tehniskais projekts | X |
|  |  | Idejas metu (sabiedrības informēšanas materiālus) | X |
| 9. | Esošās situācijas/objekta apraksts | Rekonstruējamās ielas: L. Paegles iela, posmā no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku iela, posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojums ar Jelgavas ielu, Jelgavas iela, posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu iela, posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, Kuldīgā. Ielu vizuālais tehniskais stāvoklis un satiksmes drošības līmenis – neapmierinošs. |
| 10. | Projektēšanas uzdevumu mērķis/ sasniedzamais rezultāts | Uzņēmējdarbības atbalstam, attīstītot satiksmes infrastruktūru un uzlabojot piekļuvi ražošanas teritorijām, rekonstruēt L. Paegles ielas, posmu no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posmu no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumu ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas, posmu no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmu no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, Kuldīgā. Nodrošināt ielas galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturību vismaz 30 gadu ekspluatācijas periodam ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, atbilstošu satiksmes drošības līmeni, gājēju, velosipēdistu un autobraucēju komfortu un estētiski kvalitatīvu risinājumu. |
| 11. | Projektā ietvert risinājumus | Projekta robežas – L. Paegles ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Jelgavas ielas posms no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posms no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, Kuldīgā. Izvērtēt un projektēt L. Paegles ielas krustojuma ar Dzirnavu ielu un Raiņa ielu, Mucenieku ielas krustojumu ar Dzirnavu, Raiņa un Jelgavas ielu, Jelgavas ielas krustojumu ar L. Paegles, Kalna, Rumbas, Skrundas, Annas, Stacijas, Rūpniecības, Vienības, Graudu, Dzelzceļa, Darba, Sakņu un Ganību ielu, Graudu ielas pieslēguma pie Ganību ielas apļa, tehnisko risinājumu, lai paaugstinātu satiksmes drošību. Izvērtēt un projektēt gājēju celiņu un veloceliņu novietojumu, atbilstoši galvenās gājēju un velobraucēju plūsmas virzienam. Paredzēt velonovietnes. Izvērtēt gājēju pāreju nepieciešamību. Izvērtēt norobežojošo barjeru izvietošanu, lai paaugstinātu satiksmes drošību. Izvērtēt iespējamās autostāvvietu atrašanās vietas ielas posmā. Izvērtēt un paredzēt pilsētas un starppilsētas autobusu pieturvietas Jelgavas un Mucenieku ielā. Pilsētas vēsturiskajā apbūves zonā L. Paegles ielas posmam no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posmam no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Jelgavas ielas posmam no Mucenieku ielas līdz Stacijas ielai, brauktuves segumu paredzēt betona bruģi ar sarkanām granīta šķembām (analogs risinājumam Kalna ielā). Ietves seguma risinājums šajos posmos – melns betona un šķeltā laukakmens bruģakmens ar slīpēta betona plāksnēm (analogs risinājumam Kalna ielā). Veloceliņus šajos posmos paredzēt ielas brauktuves zonā un atdalīt no brauktuves, un marķēt ar bruģa rakstu un metāla vai cita materiāla inkrustētām betona plāksnēm. Ārpus pilsētas vēsturiskās apbūves zonas, saskaņā ar koncepciju „Bruģu krāsu un rakstu salikumu koncepcija Kuldīgas pilsētai, izņemot vēsturiskās apbūves zonas”, Jelgavas ielas posmā no Stacijas ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, brauktuves segumā paredzēt melnu betona bruģi (analogs risinājumam Piltenes ielā), ietves segumā - baltu betona bruģi, veloceliņi – sarkans betona bruģis, autobusu pieturvietu peronu segumā – ietves bruģī iepludināt citas krāsas bruģi, ielas malas automašīnu stāvvietu segumā – pelēku un melnu bruģi (analogs risinājumam Piltenes ielā). Veloceliņu marķēt ar metāla vai cita materiāla inkrustētām betona plāksnēm. Izvērtēt un ja nepieciešams paaugstināt vai pazemināt ielas līmeni saskaņā ar apkārt esošo apbūvi un 20. gadsimta sākuma fotofiksācijām (Vēsturiskā izpēte – VI). Projektējot ielas vertikālo plānojumu nodrošināt esošo, rekonstruējamo un izbūvējamo komunikāciju iebūves dziļumus atbilstoši normatīviem. Projektā paredzēt L.Paegles ielai, posmā no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielai, posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielai krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielai, posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai, Graudu ielai, posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, pieguļošo ēku ieeju pakāpienu remontu, tajos posmos, kur ielas līmenis netiek pazemināts, un jaunu pakāpienu izbūvi un ēku cokolu remontu, tajos posmos, kur ielas līmeņa pazemināšanas rezultātā palielinās attālums starp ielas segumu un ēkas ieejas lieveni un tiek atsegta cokola neapmestā un nenokrāsotā daļa. Tur, kur saglabājušies oriģinālie pakāpieni, ietvju plātnes un ielu segumu infrastruktūras elementi, tos saglabāt pilnībā vai vismaz daļēji. Izvērtēt un aprakstīt atgūstamo materiālu (bruģis, laukakmens, asfaltbetons u.t.t.) otrreizējas izmantošanas risinājumus un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus. Saskaņā ar projektējamās teritorijas robežu, projektā paredzēt nobrauktuvju segumu rekonstrukciju apmēram 6 m no rekonstruējamās ielas sarkanās līnijas, ja nobrauktuve ir uz pašvaldībai piederošas zemes, vai līdz zemes gabala robežai, ja iebrauktuve ir uz privātas zemes. Ielu projektēt pieejamu personām ar īpašām vajadzībām, arī redzes un dzirdes invalīdiem, piem., pandusi, nobrauktuves ratiņiem, ietvju platumi un marķējums, ciktāl tas nekontrastē ar vēsturisko vidi. Ielu projektēt ainaviski pievilcīgu, ievērtējot un atspoguļojot mazpilsētas mērogu un raksturu. Projektā paredzēt apgaismotas atpūtas vietas ar gājēju celiņiem, laukumiem, apstādījumiem un labiekārtojuma elementiem - pilsētas lietišķā dizaina objektiem un iekārtām – soliņiem, atkritumu urnām, velosipēdu turētājiem. Paredzēt jaunu apgaismojumu, demontējot gaisvadu līnijas. Esošajam ielas apgaismojumam nepieciešams nomainīt balstus un armatūru.Visiem ielas apgaismojuma balstiem paredzēt kontaktligzdu svētku rotājuma elektro pieslēgumam. L. Paegles ielā, posmā no Dzirnavu līdz Raiņa ielai Mucenieku ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai un Jelgavas ielā, posmā no Raiņa ielas līdz Stacijas ielai, apgaismes stabi un apgaismes ķermeņi vizuāli jāpieskaņo vecpilsētā esošiem apgaismes ķermeņiem, nepieciešamības gadījumā pieļaujams izmainīt attālumus starp apgaismojuma balstiem. Vecpilsētas apgaismojuma balstus paredzēt rūpnieciski krāsotus. Krāsas tonis saskaņojams ar arhitektu. Projektā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus, paredzētos stādījumus un labiekārtojuma elementus- pilsētas lietišķā dizaina objektus un iekārtas un segumu konstrukcijas. Projektēt ceļazīmes un norādes saskaņā ar AS „Latvijas ceļi” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un Latvijas likumdošanā noteiktām normām. Paredzēt norādes uz pilsētai nozīmīgiem objektiem, saskaņā ar norāžu karti. Projektā risināt lietus ūdens novadīšanu no segumiem, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunus lietus kanalizācijas tīklus. Leona Paegles ielā paredzēt lietus ūdens savākšanu un novadīšanu no ielai pieguļošā parka, PII „Ābelīte”, Skrundas un Ziedu ielām pieguļošām teritorijām. Nomainīt caurteku L.Paegles ielā, nepieciešamības gadījumā izmainot siltumtrases iebūves dziļumu. Izvērtēt lietus kanalizācijas stāvokli posmos no Jelgavas ielas Nr.14 – Nr.16. līdz segtā vada izlaidei Annas ielas grāvī un posmos no Jelgavas ielas Nr.44. – Nr.50. līdz izlaide Ventā. Nepieciešamības gadījumā rekonstruējot bojātos posmus. Paredzēt ūdensvada tīklu nomaiņu un jaunu izbūvi, atbilstoši tehnisko noteikumu nosacījumiem. Paredzēt sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņu un jaunu izbūvi, atbilstoši tehnisko noteikumu nosacījumiem. Paredzēt telekomunikāciju, elektropārvades tīklu, tai skaitā skataku, sadales skapju pārbūvi, vietās, kur nepieciešams izbūvēt jaunas vai pārvietot esošās komunikācijas, vai arī vizuāli to izskats vai novietojums ir nepieņemams. Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā. Projektējamai teritorijai pirmsprojekta stadijā pasūtīt ceļu drošības auditu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi” (2008. gada 25. novembris). Pamatojoties uz audita slēdzienu veikt projekta izstrādi, neievērotās prasības pamatot atsevišķā ziņojumā, kas nosūtāms LR Satiksmes ministrijai, CSDD un Kuldīgas novada pašvaldībai. Posmā no Dzirnavu ielas līdz Paegles ielai (2.kārtā): 26.1. Sakārtot stāvlaukumu pie b/d Ābelīte 26.2. Sakārtot Dzirnavu ielas 18 pagalmu, veidojot autostāvvietu abās ielas pusēs. Paredzēt atpūtas vietu zaļajā zonā ar soliņiem, atkritumu urnām, velo turētāju. Veidot apstādījumus ar kokaugiem un ziemcietēm. 26.3. Risināt pieguļošās teritorijas sakārtošanu ( norobežošanu) atkritumu konteineriem. Paredzēt Apgriešanās laukumus smagajam autotransportam. Veikt kokaugu izvērtēšanu un paredzēt nokaltušo un bīstamo koku izzāģēšanu, celmu izņemšanu un koku vainagošanu. Paredzēt jaunus stādījumus, ņemot vērā ielas pilsētvides kontekstu. 26.5. Paredzēt gājēju celiņa un veloceliņa izbūvi gar L.Paegles ielu ar atpūtas vietu.Celiņu veidot piemērotu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Paredzēt velonovietni. Visā minētajā posmā labiekārtojuma elementus – pilsētas lietišķā dizaina objektus un iekārtas veidot stilistiski saskaņotus. 26.6.Paredzēt stāvvietas gar L.Paegles ielu. 27. Posmā no Jelgavas līdz Stacijas ielai (1.kārtā): 27.1. Jelgavas ielā, posmā no Mucenieku ielas līdz Stacijas ielai labiekārtojuma elementus (soli, urnas, veloturētājs) veidot stilistiski savādākus, raksturīgākus vecpilsētai. Veidot atpūtas vietas pie zaļajām zonām. Zaļajā zonā ar kad.nr. 62010220097 paredzēt atpūtas vietu ar kokaugu stādījumiem un puķu dobēm. Paredzēt dekoratīvus puķu traukus. 27.2. Atpūtas vietu paredzēt pie zemes gabala ar kad. apz.62010270031. 27.3. Piedāvāt risinājumu ielas ainavas vēsturiskajai liecībai - industriālajajiem elementiem pie bijušās kokapstrādes fabrikas "Vulkāns”pie Jelgavas ielas ēkas Nr.47 (gaisa pārvads un transportieris zem ielas). 27.4. Visā ielas posmā izvērtēt esošo kokaugu stāvokli, paredzēt izzāģēt mazvērtīgus un bīstamus kokus. Paredzēt koku vainagošanu un jaunu koku stādīšanu. Posmā Jelgavas ielai no Stacijas ielas līdz Graudu ielai (1.kārtā): Izbūvēt pieturvietas Jelgavas ielā pie 2. vidusskolas, par pamatu ņemot esošo tehnisko shēmu „Tehniskā shēma TS „Autobusu pieturvieta Jelgavas ielā, Kuldīgā” /CD/ (skatīt Projektēšanas uzdevuma punktu 13.10.1.c.) Paredzēt koku nozāģēšanu ( trīs papeles), vai celmu izņemšanu ( ja koki jau nozāģēti) un vainagu veidošanu ozolam pie 2. vidusskolas. veidot jaunus stādījumus bijušo vietā, ja tiek saglabāta zaļā zona starp ietvi un ielas braucamo daļu. Posmā no Graudu ielas pa Jelgavas ielu līdz Ganību ielai (3.kārtā): Paredzēt izzāģēt visus kokus un krūmus gar ielas labo malu, paredzēt celmu izņemšanu un paredzēt veidot jaunus stādījumus. 29.2. Izvērtēt un paredzēt ietvi un veloceliņu visā ielas garumā no Dzelzceļa ielas līdz Ganību ielai. Gar ietvi divās vietās paredzēt atkritumu urnas. 30. Posmā no Graudu ielas līdz Ganību ielai (1.kārtā): 30.1. Paredzēt izzāģēt visus kokus un krūmus gar ielas kreiso pusi. Paredzēt celmu izņemšanu. Veidot jaunu koku rindu . Koku stādi jāparedz vismaz 8-10 cm diametrā. Jāparedz trīs atbalsta koki katram stādam, atsieti ar linu auklu. 30.2. Izvērtēt un paredzēt atpūtas vietu zaļajā zonā pie ielas ( soli, atkritumu urnas, veloturētājs, apstādījumi.). Labiekārtojuma elementus - pilsētas lietišķā dizaina objektus un iekārtas – soliņus, atkritumu urnas, velosipēdu turētājus paredzēt stilistiski atbilstošus esošajai ielas pilsētbūvnieciskajai ainavai. 30.3. Gar ietvi paredzēt atkritumu urnas. |
| 12. |  | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 12.1. | Sagatavot izejmateriālus projektēšanai | Tehniskos noteikumus pieprasa pasūtītājs |
| 12.2. | Zinātn. pētniec. un eksperiment. darbus | Nē |
| 12.3. | Energoaudita atskaiti | Neattiecas |
| 12.4. | Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus | Jā (ja nepieciešams, izstrādā projektētājs) |
| 12.5. | Vēsturisko izpēti | Jā (nepieciešamības robežās, lai noskaidrotu ielas vēsturisko (pirms 1940. gada) izskatu un vērtību. Tai skaitā augstuma atzīmes pret ēku lieveņiem, apgaismes stabu un apgaismes ķermeņu izskatu un vērtību). Vēsturiskais izpētei jāsatur ziņas par objekta rašanās vai celšanas laiku, cik precīzi vien tas ir iespējams, autoru un pasūtītāju jeb īpašnieku, ja tāds ir zināms, kā arī citas ar objekta rašanos, būvēšanu vai pastāvēšanu saistītas ziņas no arhīviem (veikt izpētes rezultatīvo izvērtējumu, minot institūcijas, kurās meklēti un atrasti vēsturiskie materiāli par objektu. Ja kādā no institūcijām materiālu nav, tad nepieciešama izziņa no institūcijas par to, ka meklēto materiālu nav izdevies atrast), publikācijām un citiem avotiem, starp kuriem var būt arī vēsturiski attēli un cita informācija. Visiem pievienotajiem vēsturiskajiem attēliem jābūt ar anotācijām un norādēm uz avotu |
| 12.6. | Arhitektoniski-mākslinieciski izpētes atskaiti (AMI) | Jā (nepieciešamības robežās, lai noskaidrotu ielas vēsturisko (pirms 1940. gada) elementu, t.sk. ēku lieveņu, apgaismes stabu un apgaismes ķermeņu un citu elementu, arhitektoniski māksliniecisko vērtību). Arhitektoniskai izpētei jāsatur: tekstuāls apraksts ar ievadu; objekta uzmērījumu plāni, skati, griezumi, būtiskās detaļas; tekstuāla informācija ar objekta izpētei pakļauto daļu aprakstu, izpētē iegūtās informācijas aprakstu, secinājumiem un rekomendācijām; grafiskie materiāli, parādot plānus, fasādes un griezumus tādā apjomā, lai paskaidrotu izpētē konstatētos faktus un attēlotu informāciju par objekta arhitektoniskajām un mākslinieciskajām vērtībām, kā arī norādītu fotofiksācijas kadru uzņemšanas punktus; objekta fotofiksācija tādā apjomā, kas parāda tekstā minētās detaļas, kā arī sniedz pilnīgu priekšstatu par objektu un tajā konstatēto informāciju. Arhitektoniski - mākslinieciskās izpētes aprakstā jāiekļauj informācija par materiālu, kādā objekts būvēts, ziņas par ēkas atsevišķām daļām un to pārveidojumiem un datējumiem. Izpētē jāiekļauj ziņas par objekta plānojumu, funkcionālo izmantošanu, izmaiņām tajā, kā arī ziņas par telpu apdari un tās izmaiņām. Izpētē ir jānoskaidro apdares tipi, veidi un paraugi, veicot zondāžas objektā, kā arī tos analizēt un datēt, izmantojot iespējamās ķīmiskās, fizikālās un citas metodes. Izpētē jānoskaidro informācija par objekta konstrukcijām, to datējumiem un piederību objekta celšanas vai citiem tā pastāvēšanas periodiem. Izpētes aprakstā jāietver secinājumi, sniedzot objektā esošā materiāla kultūrvēsturisko novērtējumu, kā arī visa objekta kultūrvēsturisko novērtējumu. Aprakstā jāiekļauj arī rekomendācijas, norādot tās vērtīgās detaļas, kuru zaudēšana, pārveidošana vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi nepieļaujama.]( [Grafiskie materiāli plānos, fasādēs un griezumos vai citos attēlos jāizgatavo mērogā, kurā grafiski vislabāk iespējams parādīt izpētē konstatēto. Grafiskajos materiālos izmantotajiem apzīmējumiem jāsniedz skaidrojums lapas malā vai uz atsevišķas, sējumā ievietotas lapas. Plānu materiālā ar atsevišķiem apzīmējumiem jānorāda telpu numerācija, atsegumu un fotofiksācijas vietas.]* |
| 12.7. | Būves tehniskās izpētes datus / atzinumu | Jā (Izstrādā projektētājs). |
| 12.8. | Fotofiksācijas | Jā (Izstrādā projektētājs. Nepieciešamības robežās, lai fiksētu ielas pilsētbūvnieciski ainavisko vērtību un ielas vēsturisko (pirms 1940. gada) elementu, t.sk. ēku lieveņu, apgaismes stabu un apgaismes ķermeņu un citu elementu, arhitektoniski māksliniecisko vērtību). Fotofiksācijas attēliem jābūt numurētiem un anotētiem. Pievienotajā fotofiksācijas shēmā fotografēšanas punkti jānorāda ar atvērtu leņķa apzīmējumu vai bultiņu fotografētā sižeta virzienā. Pie punkta jānorāda fotoattēla numurs. Anotācijām jābūt minimāli nepieciešamā apjomā un saprotamām. |
| 12.9. | Uzmērījumu rasējumus | Jā (Izstrādā projektētājs. Nepieciešamības robežās, lai fiksētu ielas vēsturisko (pirms 1940. gada) elementu, t.sk. ēku lieveņu, apgaismes stabu un apgaismes ķermeņu un citu elementu, arhitektoniski māksliniecisko vērtību). Uzmērījuma rasējumiem, jābūt pietiekošā apjomā (būvprojektam nepieciešamo apjomu noteikšanai), mērogā un detalizācijas pakāpē atbilstoši būvobjekta uzdevumam un realizācijas nepieciešamībai. Uzmērījumos jāattēlo objekta konfigurācija un visas būtiskās detaļas, izvirzījumi un nišas. Uzmērījumos jānorāda visi (arī konstatēto aizmūrēto ailu) izmēri - garums, platums, elementu biezums, objektu augstums, ailu apakšas un augšas atzīme (norādot atskaites punktus), pakāpienu skaits, to platums, garums un augstums. Atsevišķu objektu raksturojošo detaļu uzmērījumiem jāpievieno paskaidrojumi ar norādēm par atrašanos objektā, u.c. informāciju, kas ir būtiska. Uzmērāmā objekta ārējam apjomam jāsakrīt ar topogrāfijā uzmērīto vai jākonstatē radušās būtiskās atšķirības. |
| 12.10. | Projekta risinājuma variantus | Nē |
| 12.11. | Publiskās apspriešanas materiālus | Jā. (Idejas metu - sabiedrības informēšanas materiālu. Izstrādā projektētājs). Kuldīgas novada Domē apstiprinātu publiskās apspriešanas ziņojumu izsniedz pasūtītājs. |
| 12.12. | Maketu, modeli, īpašu grafiku | Nē |
| 12.13. | Ainavu analīze, AA | Jā (Izstrādā projektētājs. Nepieciešamības robežās, lai fiksētu ielas pilsētbūvnieciski ainavisko vērtību un ielas vēsturisko (pirms 1940. gada) elementu, t.sk. ēku lieveņu, apgaismes stabu un apgaismes ķermeņu un citu elementu, arhitektoniski māksliniecisko vērtību). |
| 12.14. | Dizainu | Jā (visiem labiekārtojuma elementiem, t.sk. apgaismojuma stabiem un apgaismojuma ķermeņiem). |
| 12.15. | Telpu interjeru, IN | Nē |
| 12.16. | Tehnoloģisko iekārtu, IE izvietojumu | Nē |
| 12.17. | Nestandarta iekārtu/ objektu darba zīmējumus (izgatavošanai) | Jā (ja projektētājs paredz, tad izstrādāt). |
| 12.18. | Būvprojekta ekspertīzi | Apmaksā un pasūta pasūtītājs ar uzdevumu: Pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši LR spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem. Pārbauda projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju un nodrošinātu noteiktos energoefektivitātes rādītājus. Pārbauda ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību tehniskā projekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem un atbilstību finansējuma attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām. Atsevišķi pasūtītājam iesniegt detalizētu izvērtēšanas protokolu pirms galīgā ekspertīzes slēdziena ar atsauci uz PU, PAU vai IPU, TN un citos dokumentos, publiskās apspriešanas ziņojumā minēto punktu prasību izvērtēšanu un/vai atbilstību ekspertīzes uzdevumam. Būvprojekta ekspertīzi pievienot Tehniskā projekta stadijā. Tehniskā projekta stadijā projektētājam pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un, ja nepieciešams, minēt ar pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus. Būvprojekta ekspertīze jānoformē atbilstoši MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 13.,14. pielikumam. |
| 13. |  | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |
| 13.1. | Būvniecības pieteikums-uzskaites karte | Aizpilda pasūtītājs |
| 13.2. | Arhitektūras- plānošanas uzdevums | Jā. Izsniedz Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija |
| 13.3. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam | Jā. Izsniedz pasūtītājs |
| 13.4. | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Jā. Pasūta pasūtītājs Veikt topogrāfiskā plāna saskaņošanu SIA „Ģeodati”(www.geodati.lv, info@geodati.lv, tālr. 20262211) |
| 13.5. | Situācijas plāns | Izsniedz pasūtītājs |
| 13.6. | Būves inventarizācijas materiāli | Nav vajadzīgi |
| 13.7. | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | Ja nepieciešama, izsniedz Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija |
| 13.8. | Koku un krūmu izciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija Pievienot projektam, ja esošie krūmi vai koki traucē paredzētos rekonstrukcijas darbus: Izsniedz pasūtītājs, saskaņā ar projektētāja sagatavoto informāciju; Koku ciršanu neparedzēt no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam; Tehniskā projektā pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju. |
| 13.9. | Izejmateriāli sabiedriski nozīmīgai būvei | Neattiecas |
| 13.10. | Izejmateriāli projektēšanai: | Saistītie spēkā esošie Plānošanas un arhitektūras uzdevumi, projekti un koncepcijas: 1.Iepriekš izstrādāti tehniskie projekti: a.Tehniskais projekts -„Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija, Kuldīgā”, pasūtījuma Nr.S-471/2011, t.sk. 1.1.sējums „Vispārīgā daļa / ĢI;TI;ĢP/; 1.2.sējums „Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” / AMI/; 1.6.sējums „Arhitektoniskie uzmērījumi” /UR/ 1.7.sējums „Satiksmes drošības audits”. 2.3. sējums „Ģenerālplānu un arhitektūras daļas rasējumi 2. Kārta” / ĢP;TS;AR/; 2.4. sējums „Ceļu, komunikāciju un būvkonstrukciju daļas rasējumi 2. Kārta” / CD;ŪKT;LKT;ELT;BK/. b. Tehniskais projekts -„Tehniskā projekta izstrāde Sūru ielai Kuldīgā posmā no Stacijas ielas līdz Graudu ielai”, pasūtījuma Nr.2007CA-89; c.Tehniskā shēma TS „Autobusu pieturvieta Jelgavas ielā, Kuldīgā” /CD/; d.Skiču projekts – „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas tehnoloģiju centra rekonstrukcija”, L.Paegles ielā 8, Kuldīgā. 2.Iepriekš izstrādātas koncepcijas: a.„Bruģu krāsu un rakstu salikumu koncepcija Kuldīgas pilsētai, izņemot vēsturiskās apbūves zonas” b.”Alekšupītes un ar to saistīto ielu koncepcija”. |
| 14. |  | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |
| 14.1. | Ūdensapgādei, ŪKT | Vajadzīgi |
| 14.2. | Kanalizācijai, KT, LKT | Vajadzīgi |
| 14.3. | Siltumapgādei SAT | Vajadzīgi |
| 14.4. | Gāzes apgādei, GAT | Nav vajadzīgi |
| 14.5. | Elektroapgādei, ELT | Vajadzīgi |
| 14.6. | Telekomunikācijām, VST | Vajadzīgi |
| 14.7. | Ceļu infrastruktūrai, CD | Vajadzīgi |
| 14.8. | Ielu apgaismojumam, ELT | Vajadzīgi |
| 14.9. | Apsaimniekošanai | Vajadzīgi |
| 14.10. | Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības | Vajadzīgi. Izsniedz pasūtītājs. |
| 14.11. | Aizsardzības zonu prasības | Vajadzīgi (vēsturiskā apbūves zona, inženierkomunikāciju aizsargjoslas un drošības zonas). |
| 14.12. | Ekoloģiskais uzdevums | Nav vajadzīgs |
| 14.13. | Sanitāri higiēniskais uzdevums | Izsniedz Veselības inspekcijā Kurzemes kontroles nodaļā |
|  |  | NOSACĪJUMI |
| 15. | Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs | Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam |
| 16. | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Projektēšanas pabeigšanas termiņš – 30.11.2012. Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņiem nav speciālu prasību |
| 17. | Saskaņošana ar pasūtītāju | 1. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus. Apjomu un konkrēto sastāvu saskaņojot ar pasūtītāju un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļu. 2. Ne retāk kā reizi nedēļā, Projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. 3. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, saskaņot skiču projekta (SP) risinājumu, provizorisko tāmi un idejas metu - sabiedrības informēšanas materiālus. 4. Pasūtītājs izskatīšanu un sabiedrības informēšanas pasākumu veic 2 (divu) nedēļu laikā pēc visu projekta risinājumu un sabiedrības informēšanas materiālu saņemšanas. 5. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, saskaņot tehnisko projektu (TP). 6. Pasūtītājs iesniedz projektu būvekspertīzei, paredzamais ekspertīzes veikšanas termiņš 1 (viens) kalendārais mēnesis no brīža, kad pilns tehniskais projekts (TP) tiek nodots Pasūtītājam saskaņošanai. 7. Ja būvekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs veic tehniskā projekta saskaņošanu (TP), iesaistot Pasūtītāja speciālistus, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža. 8. Pēc tehniskā projekta (TP) saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs saskaņoto projektu iesniedz akceptēšanai Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijai. 9. Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam, Būvniecības komisijas protokolam, nepieciešami labojumi tehniskajā projektā (TP), Projektētājs tos veic, ilgākais, veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no slēdziena saņemšanas brīža. 10. Projekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no labotā tehniskā projekta (TP) saņemšanas brīža. |
| 18. | Projekta saskaņošana / akceptēšana | Veic Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija 15 dienu laikā no iesniegšanas brīža. |
| 19. | Idejas meta iesniegšanas termiņi publiskai apspriešanai un sastāvs | Jā. Izstrādā projektētājs, saskaņā ar pasūtītāja ierosinājumu - Idejas metu (sabiedrības informēšanas materiālus) Iesniegt 2 nedēļas pēc projektēšanas uzsākšanas, apjomu un konkrēto sastāvu saskaņojot ar pasūtītāju un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļu.. Savlaicīgi nodrošināt sludinājumu ievietošanu laikrakstā „Kurzemnieks”, „Kuldīgas novada vēstis”, www.kuldiga.lv. Planšetes uzstādīšanai objektā (t.sk., karkass) 1kompl.; planšetes vertikāla formāta 594x(h)841mm uz cietas pamatnes izstādīšanai Kuldīgas novada pašvaldības telpās stiklotajos stendos maksimums 2gab.; Kuldīgas novada mājas lapā ievietojamo materiālu (pdf formātā). |
| 20. | Skiču projekta sastāvs | 1. Skiču projektā (SP) paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projektu sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības). 2. SP pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku, pierobežniekiem. 3. SP paredzēt provizorisko tāmi – visam būvprojektam kopumā. 4. SP iesniedzams 3 eks. (1eks. Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijai (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas)) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns LKS-92 TM koordinātu sistēmā atbilstoši TOPO500 prasībām) |
| 21. | Būvprojekta eks. skaits Tehniskā projekta stadijā | 6 eksemplāri papīra versijā (1eks. Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijai (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1eks. autoram, 4eks. pasūtītājam) un 2eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu) eksemplāri pasūtītājam |

| 22. | ĪPAŠI NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM |
| --- | --- |
|  | Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un fotofiksācijas (FF), uzmērījumu rasējumus (UR), tehniskās izpētes atzinumu (TIS), vēsturisko / arhitektoniski māksliniecisko izpēti (inventarizāciju)*, ģeoloģiskā izpēti, topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos noteikumus. * vēsturisko / arhitektoniski māksliniecisko izpēti (inventarizāciju) noformēt kā atsevišķu sējumu - Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas eksemplāram. |
|  | Tehniskajā projektā (pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem visas nepieciešamās un atbilstošās būvprojekta sadaļas) Arhitektūras daļā paredzēt ĢP, TS vai CD, AR, IE sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Inženierrisinājumu daļā paredzēt BK, DZK, MK, KK, ŪKT, DT, LKT, SAT, ELT, VST sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Ekonomikas daļā IS (iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu), BA(būvdarbu apjomu sarakstu), DOP(darbu organizēšanas projektu), T (izmaksu aprēķinu) sadaļas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus- projekta vadīšanu, ekspertīzes, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas. |
|  | Visās tehniskā projekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu un būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību. Tai skaitā labiekārtojuma elementiem - pilsētas lietišķā dizaina objektiem un iekārtām – soliņiem, atkritumu urnām, velosipēdu turētājiem, apgaismes stabiem, apgaismes ķermeņiem, ielas ainavas vēsturiskajām liecībām - industriālajajiem elementiem pie bijušās kokapstrādes fabrikas "Vulkāns” pie Jelgavas ielas ēkas Nr.47 (gaisa pārvads un transportieris zem ielas) un citām. |
|  | Būvprojektam pievienot atgūstamo materiālu specifikāciju (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīt atgūstamie materiāli (piem., grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, bortakmeņi, plāksnes, ceļazīmes, balsti, stabi, būvmateriāli, u.t.t.), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi. |
|  | Ja projekta izstrādes laikā tiek noskaidrots, ka nepieciešama papildus elektroenerģija, saskaņot projektējamās jaudas ar vietējo energokontroli. |
|  | AR daļā iekļaut objektu skatu un plānu rasējumus un specifikācijas, un mezglus, un lieveņu mezglu rekonstrukcijas risinājumus. |
|  | BK daļā iekļaut esošās konstrukciju rekonstrukcijas un jaunās konstrukcijas izbūves risinājumus. |
|  | Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus - ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas. |
|  | Tehniskā projekta sadaļā „ Darbu organizēšanas projekts” obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai. |
|  | Skiču un tehnisko projektu izstrādāt vadoties pēc Tehniskās apsekošanas atzinumā, citos pirmsprojekta izpētes materiālos un saistītajos iepriekš izstrādātajos projektos un tehniskajās shēmās sniegtajiem risinājumiem un rekomendācijām. |
|  | Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem |
|  | Ja projekta izstrādes laikā tiek noskaidrots, ka nepieciešama papildus elektroenerģija, saskaņot projektējamās jaudas ar vietējo energokontroli |
|  | Skices (idejas meta) stadijā organizēt publisko apspriešanu (sabiedrības informēšanas prezentāciju) |
|  | Skices stadijā projektu saskaņot ar invalīdu biedrību „Tu vari”. |
|  | Būvprojekta izstrādē piesaistīt sertificētu arhitektu. |

Sagatavoja:

Kuldīgas novada pašvaldības

atbildīgais pārstāvis –

Kuldīgas novada pašvaldības

Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu speciālists Andris Zemke

Kuldīgas novada pašvaldības

Būvniecības nodaļas arhitekts Dzintars Heinsbergs

Kuldīgas novada pašvaldības

Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Imants Jēkabsons

Kuldīgas novada pašvaldības

Būvniecības nodaļas vides speciāliste Evita Pētersone

Kuldīgas novada pašvaldības

Būvniecības nodaļas vadītāja/arhitekte Jana Jākobsone

Saskaņoja:

Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Agnese Buka

Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājas pirmais vietnieks Viktors Gotfridsons

2012. g. _________________

#### PASŪTĪTĀJS:					PROJEKTĒTĀJS:

Inga Bērziņa						______

Kuldīgas novada pašvaldības vārdā

Kuldīgas novada Domes

priekšsēdētāja