#### APSTIPRINĀTS

Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē

2013.gada 14.februārī

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

ID Nr. KNP/2013/15

„Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”

INSTRUKCIJA

Kuldīgā, 2013

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs: KNP/2013/15

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov.,LV-3301 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000035590 |
| Tālruņa numurs: | 63322469 |
| Faksa numurs: | 63341422 |
| E-pasta adrese: | zaiga.kudina@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkumu procedūru: Zaiga Kudiņa, tel.63322469 |

## Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteikumiem organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu “Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols Nr.3 p.56/.

## Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

    - Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Kuldīgas novada mājas lapā internetā www.kuldiga.lv sadaļā Pašvaldības iepirkumi.

    - Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties arī uz vietas, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, līdz 2013.gada 8.martam plkst. 13:00.

    - Iepirkuma Nolikuma grozījumi un atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kuldiga.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

    - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

    - Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts pakalpojumu līgums „Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”

    - Pasūtītāja paredzamie līguma izpildes termiņi brīvdabas trenažieri jāpiegādā un jāuzstāda divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2013.gada 8.martam plkst.13:00 Kuldīgas novada pašvaldībā – 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00-17:00, piektdienās no 08:00-16:00.

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir tam saistošs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumus nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## Cita informācija

    - Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Iepirkumu komisijai, iesniegumu nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

    - Uz iesniegtajiem jautājumiem Pasūtītājs atbild rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, pamatojoties uz Nolikuma saņēmēju reģistrā sniegtajām ziņām, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi. Nesekošana ievietotajai informācijai mājas lapā un Pasūtītāja atbilēm uz Pretendenta iesniegtajiem jautājumiem, kā arī norādījumu neietveršana piedāvājumā var būt par iemeslu Pretendenta noraidīšanai.

    - Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šīs iepirkuma procedūras norisi, ja tie saņemti ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

## Piedāvājuma noformēšana:

## Piedāvājums sastāv no šādām daļām

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- finanšu piedāvājuma;

- Tehniskā piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”

## Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto divi aizlīmēti un aizzīmogoti iekšēji iepakojumi, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma oriģināls, bet otrā 1 (viena) piedāvājuma kopija. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

- “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, kā arī:

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme „Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”

## Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

## Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

## Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

## Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno zvērināta notāra apliecināts tulkojums.

## Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## Iesniegtie piedāvājumi, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir „Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”, kas jāveic saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

  - Iepirkuma procedūras uzvarētāja pienākums ir piegādāt un uzstādīt brīvdabas trenažierus nevainojamā kvalitātē atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā (Tehniskās specifikācija) noteiktajām prasībām, lai Pasūtītājs pēc minētās brīvdabas trenažieru saņemšanas un uzstādīšanas varētu nodrošināt to pilnīgu un drošu  lietošanu.

  - Ja pēc trenažieru uzstādīšanas brīža tiek konstatēti to defekti, Pretendentam ir jānodrošinas trenažieru defektu novēršanas termiņš - 5 (piecu) dienu laikā no defekta pieteikšanas laika.

  - Minimālais garantijas termiņš veiktajiem darbiem un iekārtām  – 3 (trīs) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

# Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

    - Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti un/vai personas vai to apvienības, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

    - Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākas, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu. Par apakšuzņēmēju piesaisti pievienojama atbilstoša informācija.

    - Šī nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo personu iespējām. Pretendentam jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts.

  - Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

    - Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, jābūt izdotai Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersanta reģistrācijas apliecībai vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokumentam, iesniedzot attiecīgā dokumenta kopiju.

    - Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.pielikums). Pieteikumā pretendents norāda savu finanšu piedāvājumu - piedāvāto līgumcenu, kā arī apliecina, ka:

- nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- ja pēc trenažieru uzstādīšanas brīža tiks konstatēti defekti, Pretendents ir jānodrošinas trenažieru defektu novēršanas termiņu - 5 (piecas) dienu laikā no defekta pieteikšanas brīža;

- Minimālais garantijas termiņš veiktajiem darbiem un iekārtām  – 3 (trīs) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

    - Pretendentam jāiesniedz dokumenta (apliecības) kopija, kas apliecina, ka pretendents atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrēts Latvijas Republikas publiskā reģistrā (Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, VID nodokļu maksātāju reģistrā u.tml.) vai attiecīgās ārvalsts līdzvērtīgā reģistrā.

    - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga veida (par līdzvērtīgu tiks uzskatīta brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana) un apjoma (piedāvātās trenažieru cenas izteiksmē) trenažieru piegādē un uzstādīšanā.

### Piedāvājumam jāpievieno veikto pasūtījumu saraksts (4.pielikums), kur pretendents piegādājis un uzstādījis brīvdabas trenažierus, norādot pasūtītāju, objekta adresi, līguma summu.

### Jāpievieno vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme par pretendenta veiktā pasūtījuma izpildi.

### Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo piecu gadu periodā ir jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un izmaksām) laukumu seguma izbūves būvdarbu izpildē.

### Piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apstiprināts, veikto darbu saraksts (4.pielikums) norādot pasūtītāju, darbu apjomu, izpildes vietu, kā arī pasūtītāja kontaktpersonu un tālruņa numuru.

    - No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pieprasīs izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecinās, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Termiņu šī dokumenta iesniegšanai komisija noteiks 10 darba dienas no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, un dokumentu pieņems un atzīs, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

Pretendents ir tiesīgs Nolikuma 3.2.6. punktā norādīto izziņu iesniegt kopā ar piedāvājumu.

    - Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz finanšu piedāvājums par visu Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

    - Pretendenta rīcībā ir jābūt personālam ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā:

      - speciālists/i, kas veiks trenažieru piegādi, uzstādīšanu un garantijas apkalpošanu.

      - atbildīgais būvdarbu vadītājs veicamajiem būvdarbiem.

Jāpievieno informācija par darbu izpildē iesaistīto personālu.

# Tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti

# Tehniskais piedāvājums

### Jāiekļauj detalizēta informācija par uzstādāmajām ārā trenažieru iekārtām, pievienojot to fotouzņēmumus vai rasējumus, kā arī informācija par gumijas segumu, pievienojot tehnisko informāciju.

### Realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijam:

- ja tehniskajos dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.

- ja tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus.

- projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

Pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums (brīvā formā) par izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību kādam no augstāk uzrādītajiem kritērijiem.

### Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienotajām tehnosko specifikāciju un finnašu piedāvājuma formu. Piedāvājumam pievienojamas tāmju formas rakstiskā formā. Visas tāmes ar parakstu ir jāapstiprina pretendenta paraksttiesīgai personai.  Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) ar PVN.

### Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa iepirkuma līguma izpildei paredzēto piegāžu un darbu kompleksa izpildi pilnā apjomā, tajā skaitā:

- Trenažieru, to piegāžu un pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

- darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

- visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

- visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas.

# Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi iepirkuma dokumentos paredzētie darbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu iepirkuma dokumentāciju kopumā.

# Iepirkuma procedūras norise

## Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2013. gada 8.martā plkst. 13:00 Kuldīgas novada Domes Mazajā zālē, 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

### Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

# Piedāvājumu vērtēšana

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

### Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar likuma Publisko iepirkumu likumu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai.

    - Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

    - Pasūtītājs pieprasīs Nolikuma 3.2.6.punktā minēto izziņu tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš Nolikuma 3.2.6.punktā minētās izziņas iesniegšanai ir 10 (desmit) darba dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz attiecīgo izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu:

    - Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

    - Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

    - Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

    - Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

    - Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

    - Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

    - Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības

    - Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

    - Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

    - Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

## Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pielikumi:

1.pielikums 		Pieteikuma veidlapas forma.

2.pielikums		Tehniskā specifikācija.

3.pielikums 		Finanšu piedāvājuma forma.

4.pielikums		Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

„Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”

Iepirkuma ID Nr. KNP/2013/15

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību publiskajā iepirkumā „Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt pasūtījumu - „Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”, saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, t.i., līdz 201__.gada ___. ______________ ieskaitot.

Apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā nosacījumiem:

▪ nav pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

▪ Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), uzņēmumam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

Apliecinām, ka:

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

-  darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un Tehniskajai specifikācijai;

-  Defektu novēršanas termiņš - 5 (piecu) dienu laikā no defekta pieteikšanas brīža;

- Minimālais garantijas termiņš veiktajiem darbiem un iekārtām  – 3 (trīs) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

_____________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Iepirkuma priekšmets: Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā.

Termiņš. Trenažieri jāpiegādā un jāuzstāda divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Vietas un skaits:

Kuldīgas pilsētā trenažieri jāizvieto divās vietās:

- Sporta laukumā pie Kuldīgas Centra vidusskolas, Mucenieku ielā 6. Skaits - 6 (seši) trenažieri, viens sols un viena atkritumu urna (skatīt pielikumā Nr.2, attēls 1-8); Laukumā jāparedz gumijas flīžu seguma izbūve zem visiem trenažieriem 100 m2 vienotā platībā. Seguma izbūve - (gumijas segums (flīzes), tumši zaļš, biezums 30mm, pieļaujamais krišanas augstums ir vismaz 1.2m. Segumam jāatbilst ES standartiem - EN 1176-1:2008; EN 1177:2008 vai ekvivalentam). Pamatnes sagatavošana (150 mm blietētas šķembas (frakcija 0-32); 50 mm blietētas sīkšķembas (frakcija 2-8mm vai 0-11 mm)). Betona apmalīšu 1000x200x80 mm izbūve pa laukuma perimetru uz betonēta pamata (40 m).

- Bērnu rotaļu un atpūtas laukumā Skuju ielā 3, Kuldīgā. Skaits - 5 trenažieri (skatīt pielikumā Nr. 2, attēls 9-13). Laukumā jāparedz gumijas flīžu seguma izbūve vienotā platībā zem visiem trenažieriem100 m2.

Seguma izbūve - (gumijas segums (flīzes), pelēks, biezums 30mm, pieļaujamais krišanas augstums ir vismaz 1.2m. Segumam jāatbilst ES standartiem - EN 1176-1:2008; EN 1177:2008 vai ekvivalentam). Pamatnes sagatavošana (150 mm blietētas šķembas (frakcija 0-32); 50 mm blietētas sīkšķembas (frakcija 2-8mm vai 0-11 mm)). Betona apmalīšu 1000x200x80 mm izbūve pa laukuma perimetru uz betonēta pamata (18 m).

Pirms darbu uzsākšanas, jāizņem atļauja rakšanas darbu uzsākšanai Kuldīgas novada pašvaldībā pie inženierkomunikācijas speciālista.

Nosacījumi:

- Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu izpildi

- Pēc trenažieru uzstādīšanas objektos, veikt pieguļošās teritorijas atjaunošanu sākotnējā vai labākā stāvoklī.

- Trenažieru uzstādīšana jāveic uz iebetonētas betona pēdas pamata.

- Krāsa trenažieriem un iekārtām – melna ar sarkanu; RAL toņi sarkanajai krāsai 3002 (vai ekvivalents). Krāsots pulverizatora tehnikā;

- Trenažieru garantija – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.

- Trenažieriem jāatbilst LVS standartiem vai ES standartiem. Pēc trenažieru uzstādīšanas, Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam trenažieru tehniskās pārbaudes novērtējums vai sertifikācija (sertificēto institūciju saraksts pieejams www.latak.lv).

- Laukumā pie Centra vidusskolas paredzēt vienu solu un atkritumu urnu. Krāsas melna ar sarkanu. RAL 3002 vai ekvivalentu. Urna tikai melna.

- Laukumā Skuju ielā uz trenažieriem paredzēt trenažieru lietošanas instrukcijas.

- Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāņem vērā:

  - piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nepieciešamie sagatavošanās un citi palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

  - Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai laukumu teritoriju;

  - Objektu apsardze un materiālu saglabāšana darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

  - Trenažierus jāpiegādā un jāuzstāda atbilstoši pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem.

  - Pieļaujamā atkāpe ekvivalentiem piedāvājumiem no norādītajiem trenažieru izmēriem jābūt 50 mm robežās visiem trenažieriem.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz ekvivalentu risinājumu trenažieriem, tad piedāvājuma jāpievieno katra konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātais variants tiešām ir ekvivalents.

Kontaktinformācija :

Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Evita Pētersone

63324935, 27091623, evita.petersone@kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone

63324935, 27091574, dace.jansone@kuldiga.lv.

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brīvdabas trenažieri

| Nr. | Nosaukums, attēls | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Sporta laukumā pie Kuldīgas Centra vidusskolas, Mucenieku ielā 6, Kuldīgā. |
| 1. | Vingrošanas stienis 1 (viens) gab. | Garums~3000mm Augstums~2400mm Platums~100mm Krāsa – melna |
| 2. | Līdztekas 1 (viens) gab. | Garums ~ 2500mm Augstums ~ 1300mm Platums ~ 550mm Krāsa – melna |
| 3. | Horizontālā trepe 1 (viens) gab. | Garums ~ 3000mm Platums ~ 1200mm Augstums ~ 2300mm Krāsa – melns ar sarkanu |
| 4. | Zviedru siena 1 (viens) gab. | Garums ~ 1600mm Platums ~ 100mm Augstums ~ 2000mm Krāsa – melns ar sarkanu |
| 5. | Preses soliņš vai 1 (viens) gab. | Preses soliņš metāla Garums ~ 2.0m Platums ~ 1.6m Augstums ~ 0.8m Krāsa – melns ar sarkanu Preses soliņš kombinēts(koks un metāls) Metāla karkass sarkanā krāsā. Ar impregnētiem koka dēļiem (biezums 25-30 mm). Krāsa - riekstkoks. Rampas četri stūri ir zemē iebetonētas brusas (50 mm). Dēļi stiprināti pie iepriekš sagatavota rāmja. Garums ~ 2.0m Platums ~ 1.6m Augstums ~ 0.8m |
| 6. | Pumpēšanās stieņi 1 (viens) gab. | Garums ~ 3.29m Platums ~ 0.1m Augstums ~ 0.2; 0,4; 0,65m Krāsa – melns ar sarkanu |
| 7. | Soliņš 1 (viens) gab. | Soliņš ar atzveltni – papildus atrakcija sporta laukuma apmeklētājiem. Soliņa krāsojums ir īpaši izturīgs pret apkārtējās vides apstākļu ietekmi. Cauruļu izmērs: vismaz 42,3 mm Gabarīti: ≈ 1620 x 767 x 1140 (mm) Svars: ≈ 70 kg Krāsa – melns ar sarkanu |
| 8. | Atkritumu urna 1 (viens) gab. | Metāla urna. Pārklāta ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret apkārtējās vides apstākļu ietekmi. Gabarīti: ≈ 350 x 292 x 1000 (mm) Krāsa – melna |
| Bērnu rotaļu un atpūtas laukumā Skuju ielā 3, Kuldīgā. |
| 9. | Trenažieris kāju, jostas vietas locītavu un muskuļu nostiprināšanai, saistaudu elastības stiprināšanai. 1 (viens) gab. | Paredzēts lietošanai vienai personai. Lietotājs novieto kājas uz tām paredzētajiem balstiem un rokas uz vertikālajiem rokturiem, veic staigāšanas kustības, kājas liecot ceļgalos. Platums ~ 642mm; garums ~ 1430mm;augstums ~ 1544mm Krāsa: krāsota sarkanā un melnā krāsā. Konstrukcija salikti- sametināta. Tērauda cauruļu parametri(diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm), (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3mm), (diametrs~ 32mm; sienu biezumi vismaz 3mm); (diametrs~ 48mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); (diametrs~ 46mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); Aizsardzības rokturi ir izveidoti no vairākšķiedru plastikas, kas pievelcētas ar vakuuma palīdzību. Kāju paliktņi ir liekti no čuguna. Rokturi ir izlieti no klimata izturīgas gumijas. Visi cauruļu gali ir noslēgti ar aizbīdņiem. Pārklāta ar cinka antirūsas pārklājumu 2 kārtās, kā arī ar cinku saturošu antikarozijas grunti un 2 kārtas pulverkrāsas. Lietotāja svars - paredzēt līdz 150kg. Lietošanas laiks- vairāk nekā 3000 darba stundas. Krāsa – melns ar sarkanu |
| 10. | Trenažieris vēdera presei 1 (viens) gab. | Vēdera muskuļu nostiprināšanai; Iekārtu vienlaicīgi var lietot 2 cilvēki. Platums~1100mm;garums~1200mm; augstums~1000mm Krāsa: krāsota sarkanā un melnā krāsā. Konstrukcija salikti- sametināta. Tērauda cauruļu parametri: (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm), (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3mm), (diametrs~ 32mm; sienu biezumi vismaz 3mm); (diametrs~ 48mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); (diametrs~ 46mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); Visi cauruļu gali ir noslēgti ar aizbīdņiem. Pārklāta ar cinka antirūsas pārklājumu 2 kārtās, kā arī ar cinku saturošu antikorozijas grunti un 2 kārtas pulverkrāsas. Lietotāja svars- paredzēt līdz 150kg. Lietošanas laiks –vairāk nekā 3000 darba stundas. Krāsa – melns ar sarkanu |
| 11. | Divu pozīciju trenažieris roku un muguras muskulatūras trenēšanai, roku un gūžu locītavu nostiprināšanai. 1 (viens) gab. | Paredzēts lietošanai divām personām. Pirmā pozīcija: trenažieris paredzēts lietošanai sēdus stāvoklī. Turot rokas uz roku balstiem, tos ar plašāku roku vērsienu velk uz savu pusi un tad virza atpakaļ iepriekšējā stāvoklī. Otrā pozīcija: Turot rokas uz roku balstiem, bīda tos uz savu leju un tad virza atpakaļ iepriekšējā stāvoklī Muguras, krūšu un roku muskuļu nostiprināšanai, asinsrites uzlabošanai; Sēdvietas nav aprīkotas ar atzveltnēm. Platums~1124mm; garums~1615mm; augstums~1990mm; Krāsa: krāsota sarkanā un melnā krāsā. Konstrukcija salikti- sametināta. Tērauda cauruļu parametri: (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm), (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3mm), (diametrs~ 32mm; sienu biezumi vismaz 3mm); (diametrs~ 48mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); (diametrs~ 46mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); Aizsardzības rokturi ir izveidoti no vairākšķiedru plastikas , kas pievelcētas ar vakuuma palīdzību. Kāju paliktņi ir liekti no čuguna. Rokturi ir izlieti no klimata izturīgas gumijas. Visi cauruļu gali ir noslēgti ar aizbīdņiem. Pārklāta ar cinka antirūsas pārklājumu 2 kārtās, kā arī ar cinku saturošu antikorozijas grunti un 2 kārtas pulverkrāsas. Lietotāja svars-paredzēt līdz 150kg. Lietošanas laiks – vairāk nekā 3000 darba Krāsa – melns ar sarkanu |
| 12. | Četru pozīciju trenažieris kāju muskulatūras, vidukļa zonas trenēšanai un locītavu nostiprināšanai. 1 (viens) gab. | Trenažieris paredzēts lietošanai līdz 4 personām. Pirmā pozīcija: trenažieris paredzēts lietošanai stāvus stāvoklī, novietojot kājas uz tām atvēlētajām platformām un rokas uz roku balstiem. Vingrinājuma izpilde notiek veicot slēpošanas kustības. Otrā pozīcija: šajā pozīcijā trenažieris paredzēts lietošanai stāvus stāvoklī, turot rokas uz roku balstiem, veic kāju bīdīšanas kustības pa labi un pa kreisi, ķermeņa augšdaļu saglabājot miera stāvoklī. Trešā pozīcija: šajā pozīcijā trenažieris paredzēts lietošanai stāvus stāvoklī, turot rokas uz roku balstiem, veic gurnu kustības par labi un pa kreisi. Platums~1815mm; garums~1470mm; augstums~1940mm Krāsa: krāsota sarkanā un melnā krāsā. Konstrukcija salikti- sametināta. Tērauda cauruļu parametri: (diametrs~ 60mm; sienu biezumi 3.5mm), (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3mm), (diametrs~ 32mm; sienu biezumi vismaz 3mm); (diametrs~ 48mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); (diametrs~46mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); Aizsardzības rokturi ir izveidoti no vairākšķiedru plastikas, kas pievelcētas ar vakuuma palīdzību. Kāju paliktņi ir liekti no čuguna. Rokturi ir izlieti no klimata izturīgas gumijas. Visi cauruļu gali ir noslēgti ar aizbīdņiem. Pārklāta ar cinka antirūsas pārklājumu 2 kārtās, kā arī ar cinku saturošu antikorozijas grunti un 2 kārtas pulverkrāsas. Lietotāja svars-paredzēt līdz 150kg. Lietošanas laiks – vairāk nekā 3000 darba Krāsa – melns ar sarkanu |
| 13. | Triju pozīciju trenažieris – Trenažieris kāju, roku un muguras muskulatūras trenēšanai un nostiprināšanai. 1 (viens) gab. | Triju pozīciju trenažieris. Pirmā pozīcija: Turot rokas uz roku balstiem, bīda tos uz savu leju un tad virza atpakaļ iepriekšējā stāvoklī Otrā pozīcija: paredzēts lietošanai sēdus stāvoklī, lietotājs kājas aizliek aiz kājas balsta un ceļ uz augšu, laiž lejā Trešā pozīcija: paredzēts lietot stāvus stāvoklī! Iekārta krāsota sarkanā un melnā krāsā. Garums~1468mm; platums~1725mm; augstums~1920mm. Konstrukcija salikti- sametināta. Tērauda cauruļu parametri: (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm), (diametrs~ 60mm; sienu biezumi vismaz 3mm), (diametrs ~ 32mm; sienu biezumi 3mm); (diametrs ~ 48mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); (diametrs~ 46mm; sienu biezumi vismaz 3.5mm); Aizsardzības rokturi ir izveidoti no vairākšķiedru plastikas, kas pievelcētas ar vakuuma palīdzību. Kāju paliktņi ir liekti no čuguna. Rokturi ir izlieti no klimata izturīgas gumijas. Visi cauruļu gali ir noslēgti ar aizbīdņiem. Pārklāta ar cinka antirūsas pārklājumu 2 kārtās, kā arī ar cinku saturošu antikorozijas grunti un 2 kārtas pulverkrāsas. Lietotāja svars-paredzēt līdz 150kg. Lietošanas laiks – vairāk nekā 3000 darba Krāsa – melns ar sarkanu |

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nr. | Nosaukums | Vienības | Cena par vienību bez PVN, Ls | Cena par visu apjomu bez PVN, Ls | PVN par visu apjomu, Ls | KOPĀ par visu apjomu, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vingrošanas stienis | 1 |  |  |  |  |
|  | Līdztekas | 1 |  |  |  |  |
|  | Horizontālā trepe | 1 |  |  |  |  |
|  | Zviedru siena | 1 |  |  |  |  |
|  | Preses soliņš | 1 |  |  |  |  |
|  | Pumpēšanās stieņi | 1 |  |  |  |  |
|  | Trenažieris kāju, jostas vietas locītavu un muskuļu nostiprināšanai | 1 |  |  |  |  |
|  | Trenažieris vēdera presei | 1 |  |  |  |  |
|  | Divu pozīciju trenažieris | 1 |  |  |  |  |
|  | Četru pozīciju trenažieris | 1 |  |  |  |  |
|  | Triju pozīciju trenažieris | 1 |  |  |  |  |
|  | Soliņš | 1 |  |  |  |  |
|  | Atkritumu urna | 1 |  |  |  |  |
|  | Grunts noņemšana h= 230 mm | ≈ 220 m2 |  |  |  |  |
|  | Betona pamatnes pēdas izbūve trenažieriem | 11 |  |  |  |  |
|  | Trenažieru, sola, urnas uzstādīšana | 13 |  |  |  |  |
|  | Betona apmalīšu 1000x200x80 mm izbūve pa laukumu perimetru uz betona pamata | 58 m |  |  |  |  |
|  | Trenažieru laukuma pamatnes izbūve ar blietēšanu h=200mm (150 mm blietētas šķembas (frakcija 0-32); 50 mm blietētas sīkšķembas (frakcija 2-8mm vai 0-11 mm)). | 200 m2 |  |  |  |  |
|  | Gumijas segums (flīzes) h=30mm krāsa: tumši zaļa | 100 m2 |  |  |  |  |
|  | Gumijas segums (flīzes) h=30mm, krāsa: pelēka | 100 m2 |  |  |  |  |
|  | Gumijas seguma ieklāšana | 200 m2 |  |  |  |  |
|  | Izpilddokumentācija (drošības atbilstības pārbaude) | 1 kompl |  |  |  |  |
|  | Piegādes u.c. izdevumi | 1 kompl |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ: |  |  |  |
| Soc.nodoklis Virsizdevumi Plānotā peļņa PVN 21% Summa kopā |  |  |  |

Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, Ls	___________________________________________________________________

(summa ar cipariem un vārdiem)

PVN, Ls	___________________________________________________________________

(summa ar cipariem un vārdiem)

KOPĀ, Ls	___________________________________________________________________

(summa ar cipariem un vārdiem)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

4.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

Apliecinām, ka mums ir pieredze brīvdabas trenažieru piegādē un uzstādīšanā piegādē:

| Pasūtījuma izpildes vieta | Preces piegādes periods | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs