IEPIRKUMA NOLIKUMS

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu  uzturēšana Pelču pagasta teritorijā.

1. Vispārīgā informācija

Identifikācijas Nr. KNP/2013/26

Pasūtītājs: Pelču pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000036539, adrese: „Pagastlejas” Pelči Pelču pagasts Kuldīgas novads LV - 3322.

E-pasts: pelci@kuldiga.lv

2. Iepirkuma metode: Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā. Publisks būvdarbu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ls 10 000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 120 000.

3. Iepirkuma priekšmets: Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšana (izņemot sniega tīrīšana) Pelču pagasta pārvaldes teritorijā, Kuldīgas novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkumu, ja Piegādātāja rīcībā ir darbu veikšanai nepieciešamā tehnika. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk un/vai iesniegt piedāvājumu par kādu iepirkuma priekšmeta daļu.

4. Līguma izpildes laiks: Viens gads no līguma noslēgšanas brīža.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš: pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

6. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumi jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijai, Baznīcas iela 1, Kuldīga, līdz 2013.gada 11.aprīlim, plkst. 13.00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi.

7. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Dace Cielava – Pelču pagasta pārvaldes vadītāja, tel. 63326245, 29615465.

Par iepirkuma procedūru – iepirkumu speciāliste Zaiga Kudiņa, t.63323561,fakss: 63341422, epasts: zaiga.kudina@kuldiga.lv.

8. Prasības pretendentiem: Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt komercdarbību. Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai.

9. Prasības piedāvājuma noformēšanai: Piedāvājums ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi „Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu  uzturēšana Pelču pagasta teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KNP/2013/26.

Visiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus un cauršūtiem tādā veidā, kas nepieļauj to nomaiņu.

Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1. pielikums).

Piedāvājumu paraksta pretendenta likumīgais pārstāvis vai pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

10. Iesniedzamā informācija.

- Piedāvājums pielikuma noteiktajā formā (2.pielikums)

- Juridiskām personām: komercreģistra izsniegta pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Fiziskām personām: individuālā darba reģistrācijas apliecības kopija.

- Dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Pretendentam piedāvājumā jānorāda karjerus, kurus izmantos (īpašums/noma) inerto materiālu ieguvei.

- Tehniskais piedāvājums, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

11. Piedāvājuma cena: Vienības cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darba vietai, u.tml.). Cenā jāietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma vienas vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un nevar tikt mainītas līguma izpildes laikā.

Finanšu pielikumā norādītie darbu apjomi var mainīties, ņemot vērā laika un citus darba izpildi ietekmējošus apstākļus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas. Veicamos darbu un apjomus, pasūtītājs paziņo izpildītājam pirms nepieciešmo darbu veikšanas.

Samaksa par kvalitatīvi veiktajiem darbiem tiks veikta pēc piestādītiem rēķiniem un pieņemšanas nodošanas aktiem, ņemot vērā faktiski paveikto darba apjomu. Par darbiem, kuri veikti bez Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.

12. Piedāvājuma izvēles kritēriji: No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, vērtējot ceļa klātnes planēšanas, bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un grants seguma mehanizētas atjaunošanas vienas vienības izmaksas bez PVN kopsummu, jo šīs  pozīcijas sastāda 80% no visiem veicamajiem darbiem.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

1.Vispārējie noteikumi.

1.1. Darba drošība. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

1.2.Satiksmes drošība. Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001. gada 2. oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām.

1.3.Darba žurnāli. Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasītajos darba žurnālos.

1.4. Pielietotie materiāli. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.

1.5. Apkārtējās vides aizsardzība. Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīga par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības.

1.6. Darbi veicami atbilstošo VAS „Latvijas Valsts ceļi” 21.12.2006.g. „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi” tehniskajiem noteikumiem.

2.Grants seguma ceļu uzturēšana.

2.1. Ceļa klātnes planēšana.

Mērķis. Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība. Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (km)

Mehānismi. Izmantojami greideri.

Darba uzdevums: Planēt ceļa klātni nolīdzinot šķērsvilnīšus, 3-4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātni no svešķermeņiem. Planēšanu veikt pie minerāla optimālā mitruma. Planēšanu veikt virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam. Pēc planēšana ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.2. Grants seguma mehanizēta atjaunošana.

Mērķis. Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana

Mērvienība. Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3)

Mehānismi. Izmantojami, autoiekrāvēji un greideri.

Darba uzdevums: Grants seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas, vai citus nepieņemamus piemaisījumus.  Grants segumu atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 0O C un pamatne nav sasalusi. Pirms jauna materiāla pievešanas esošā sega jānoprofilē. Pēc materiālu izlīdzināšanas veikt ceļa segas un nomaļu galīgo profilēšanu.

Prasības izpildītam darbam. Visam iestrādātam minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam, ar vienmērīgu, prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu . Pēc planēšana ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.3. Ceļa klātnes profilēšana.

Mērķis. Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība. Jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km)

Mehānismi. Izmantojami greideri.

Darba uzdevums: Ceļa klātnes profilēšanu veikt, ja segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu. Profilējot ceļa klātni nolīdzināt šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātni no svešķermeņiem. Profilēšanu veikt pie minerāla optimālā mitruma. Profilēšanu veikt virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. Vietās, kur tas iespējams, nodrošināt ūdens atvedi no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam. Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc profilēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.4. Iesēdumu un bedru labošana grants un  uzlabotas grunts ceļos.

Mērķis. Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

Mērvienība. Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3)

Mehānismi. Izmantojami, autoiekrāvēji un greideri.

Darba uzdevums: Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir analogas vai augstākas  remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas, vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.  Grants segumu atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 0O C un pamatne nav sasalusi.

Prasības izpildītam darbam. Visam iestrādātam grants apjomam jābūt viendabīgam , ar vienmērīgu, prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu . Pēc planēšana ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.5. Grants un uzlabotas grunts seguma nošļūkšana.

Mērķis. Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība. Jāuzmēra darba pārgājiena garums kilometros (km)

Mehānismi. Izmantojami greideri.

Darba uzdevums: Nošļūkšanu pielietot (autoceļos ar grunts, uzlabotas grunts, šķembu un grants segumu), ja tajos ir deformēts šķērsprofils un nepietiekoša planējamā kārta. Nošļūcot ceļa klātni nolīdzināt šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātni no svešķermeņiem. Nošļūkšanu veikt pie minerāla optimālā mitruma. Nošļūkšanu veikt virzienā no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses. Vietās, kur tas iespējams, jānodrošina ūdens atvede no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam. Pēc nošļūkšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.Autoceļu kopšana.

3.1. Izskalojumu likvidēšana.

Mērķis. Likvidēt izskalojuma radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos

Mērvienība. Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3)

Mehānismi. Izmantojami autoiekrāvēji, vibroblietes.

Darba uzdevums: Izskalojumu aizbēršanai pielietot materiālus, kuru fizikāli mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem. Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu noteikt, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu: šķembām- 1.26, grantij-1.24, smiltij, mālsmiltij-1.1, smilšmālam, mālam-1.05. pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi. Izskalojuma vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba rīkiem, vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu. Pēc izskalojuma aizbēršanas veikt atjaunotās zemes klātnes planēšanu

Prasības izpildītam darbam. Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.2. Sanesumu attīrīšana caurteku galos

Mērķis. Novērst caurtekas aizsprostošanos iespēju un nodrošināt netraucētu ūdens izvadīšanu.

Mērvienība. Jāuzskaita attīrīto caurteku daudzums

Mehānismi. Pēc izpildītāja ieskatiem, ja nepieciešams.

Darba uzdevums: Pēc plūdu līmeņa krišanās no caurteku gala teknēm iztīrīt sanesumus. Tīrīšanas garums – nostiprinātās teknes garumā 2 m uz katru pusi no caurtekas gala sienas. No sanesumiem jāiztīra arī caurtekas iekšpuse 1 m garumā. Sanestā grunts izlīdzināma grāvja malā vai uz nogāzes. Pārējie sanesumi jānogādā utilizācijai uzņēmēja atbērtnē.

Prasības izpildītam darbam. Jānodrošina netraucēta ūdens noplūde sanesuma iztīrīšanas zonā. Grunts izlīdzināta un pārējie sanesumi nogādāti uzņēmēja atbērtnē.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams vizuāli pie katras caurtekas, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.3.Caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa

Mērķis. Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

Mērvienība. Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m), ietverot visas izmaksas, kas nepieciešamas darba izpildei.

Mehānismi. Pēc izpildītāja ieskatiem, ja nepieciešams.

Darba uzdevums: Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbu secība:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana kaudzē;

- Zemes klātnes atrakšana līdz caurteku pamatam;

- Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

- Pamatu vizuāla pārbaude ( vai betona pamatiem nav plaisu, vai šķembu grants pamatojums atbilst vajadzīgajam biezumam;

- Ūdens atsūknēšana no būvbedres ( slapjās gruntīs);

- Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams);

- Caurtekas posma montāža;

- Šuvju izveidošana;

- Caurteku posmu aizbēršana;

- Segas konstrukcijas atjaunošana;

- Būvgružu savākšana.

Prasības izpildītam darbam. Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Gala atbalstsieniņām atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai  un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā. .

Kvalitātes novērtējums. Pirms caurtekas posmu montāžas jāpārbauda pamata izbūves kvalitāte. Pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas jāpārbauda caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte, montāžas, hidroizolācijas darbu kvalitāte

3.4.Sīku bojājumu novēršana caurtekās.

Mērķis. Novērst caurteku bojājumus  , ūdens caursūkšanos un grunts izskalošanos caur caurteku elementu saduršuvēm.

Mērvienība. Jāuzmēra sakārtoto šuvju garums (m), ietverot visas izmaksas, kas nepieciešamas darba izpildei.

Mehānismi. Pēc izpildītāja ieskatiem, ja nepieciešams.

Darba uzdevums: Jālieto cementa java ar spiedes stiprības klasi ne zemāku par C16/20 (B20). Materiāla patēriņa norma cementa javai uz 1 metru šuves 0.004 m3. Darba process paredzēts caurtekām ar diametru lielāku par 1 m, kā arī taisnstūra caurtekām, darbu veicot no caurteku iekšpuses. Bojātās šuves iztīrīt no sanesumiem, netīrumiem un sabrukušā betona atliekām. Iztīrītās šuves aizdrīvēt ar bitumenā vārītām pakulām un pēc tam aizpildīt ar cementa javu. Virsma nolīdzināt līdz nebojātā groda virsmas līmenim. Būvgružus aizvākt uz uzņēmēja atbērtni. Darbi izpildāmi siltā laikā, pie gaisa temperatūras lielākas par  + 5 o C.

Prasības izpildītam darbam. Caurteku šuvēm jābūt vienmērīgi aizpildītām, novēršot ūdens caursūkšanos un grunts izskalošanu caur caurteku elementu saduršuvēm.Darba vietai jābūt sakārtotai, būvgružiem aizvāktiem.

Kvalitātes novērtējums. Vizuāla kontrole, neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

3.5. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju.

Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

Mērvienība: Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

- Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

- Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

- Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai.

Iekārtas un mehānismi: Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

Materiāli: Darba izpildei pielietojama bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vai C65B3 (C65B4), kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas., velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D <16mm. Bedrīšu pārbēršanai lietotā materiāla D <8mm. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 5.2.3.1. „Prasības maisījuma izejmateriāliem” N_II stiprības klasei noteiktajām prasībām.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam.

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

- Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

- Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojumu 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi Nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pirms ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

Kvalitātes novērtējums:

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram – uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

Darbu daudzuma uzmērīšana:

Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievestās un iestrādātās bitumena emulsiju un šķembu kravas atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā 2.6.4.3. noteiktajam. Pēc iestrādātā emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Emulsijas patēriņa norma 0,012 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm). Minerālā materiāla patēriņa norma 0,071+0,007 t/m2.

3.6. Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar greideri

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās un izlīdzinātās grunts apjoms (m3)

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomales uzaugumu nogriešana ar motorgreideri un pārvietošana uz nogāzes;

4. Nomales šķērsprofila atjaunošana;

5. Grunts izlīdzināšana uz nogāzes un zemes klātnes šķautnes atjaunošana

6. Ceļa segas tīrīšana;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Iekārtas: Motorgreiders.

Darba izpilde:

•       Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.

•       Pēc nomales uzauguma grunts izlīdzināšanas uz nogāzes, jāveic nomales šķautnes atjaunošana.

•       No seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

Prasības izpildītam darbam:

•       Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

•        Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3 – 5 %. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6 % un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi .

•       Pēc grunts izlīdzināšanas nogāzei jābūt līdzenai un izlīdzinājuma slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

•       Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

•       Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

•       Nomales šķērskrituma, segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

•       Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

3.7.Mehanizēta zāles, krūmu pļaušana ceļmalās.

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem.

Mērvienība: Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles, krūmu pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana, zaru, atvašu savākšana kaudzēs. Darba zonai jābūt tīrai no nogrieztiem vai nolauztiem zariem, krūmiem un atvasēm;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Iekārtas: Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

Prasības izpildītam darbam: Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.  Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

3.8. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē

A. Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra izraktās grunts apjoms (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

7. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

8. Ceļa zemes joslas planēšana;

9. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

D. Iekārtas:

1.Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.

2. Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

E. Darba izpilde:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

2. Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.

3. No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.

4. Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes un citi

svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

5. Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

F. Prasības izpildītam darbam:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

2. Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5.

3. Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

4. Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

5. Pielaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

6. Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

7. Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salturīgā slāņa

8. Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

2. Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

3. Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

4. Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

5. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

|  |  |  | Kuldīgas novada pašvaldības Pelču pagasta ceļu saraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Ceļu raksturojošie parametri | Segas platums |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ceļi | tilti un satiksmes pārvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adrese (km) | garums (km) | seguma veids | nosaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | no | līdz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6274A001 | Pelči – Snēpele | 0,00 | 0,87 | 0,87 | meln.seg. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,87 | 1,17 | 0,30 | grants |  | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,17 | 1,24 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,24 | 1,41 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,41 | 1,64 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,64 | 3,77 | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6274A002 | Bunduļkalns – Vilciņi | 0,00 | 3,65 | 3,65 | grants |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,65 | 7,21 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6274A003 | Valki – Brasliņi – Deksne | 0,00 | 1,66 | 1,66 | grants |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,66 | 5,60 | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā A grupas ceļi |  |  | 16,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. melnās segas |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. grants segas |  |  | 15,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6274B001 | Kalnēji – Avenes | 0,00 | 0,39 | 0,39 | grants |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,39 | 1,23 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,23 | 1,39 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,39 | 1,50 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,50 | 1,63 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,63 | 2,10 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,10 | 2,80 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6274B002 | Vidusdzeišu ceļš | 0,00 | 1,30 | 1,30 | grants |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,30 | 1,59 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6274B003 | Pūces – Pāze | 0,00 | 0,15 | 0,15 | meln.seg. |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,15 | 2,08 | 1,93 | grants |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,08 | 3,11 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,11 | 3,34 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6274B004 | Brasliņi – Līčupes – Ratnieki | 0,00 | 3,46 | 3,46 | grants |  | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6274B005 | Ceplīšu ceļš | 0,00 | 0,14 | 0,14 | grants |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,14 | 0,18 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,18 | 0,28 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,28 | 0,40 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,40 | 0,44 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,44 | 0,67 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6274B006 | Vecā Skrundas šoseja | 0,00 | 1,22 | 1,22 | meln.seg. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6274B007 | Apiņi – Alsupes | 0,00 | 0,44 | 0,44 | grants |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,44 | 0,59 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā B grupas ceļi |  |  | 13,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. melnās segas |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. grants segas |  |  | 12,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 6274C001 | Rimzātu kapi | 0,00 | 0,20 | 0,20 | grants |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,20 | 0,35 | 0,15 | bez segas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,35 | 0,48 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6274C002 | Bikšu kapi | 0,00 | 0,46 | 0,46 | grants |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,46 | 0,83 | 0,37 | bez segas |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6274C003 | Raidstacija – Krebicas | 0,00 | 0,31 | 0,31 | grants |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,31 | 0,38 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,38 | 0,78 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6274C004 | Dzeišu ceļš | 0,00 | 0,90 | 0,90 | grants |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6274C005 | Krūku pilskalns | 0,00 | 1,79 | 1,79 | grants |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6274C006 | Ceļš uz izgāztuvi | 0,00 | 1,74 | 1,74 | grants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6274C007 | Pelči – Rieksāti – Stepes | 0,00 | 0,57 | 0,57 | bez segas |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,57 | 0,65 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,65 | 0,82 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,82 | 1,16 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,16 | 1,60 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,60 | 1,79 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,79 | 2,19 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6274C008 | Pelči -Zāģētava | 0,00 | 0,58 | 0,58 | grants |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,58 | 0,62 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6274C009 | Attīrīšanas iekārtas | 0,00 | 0,23 | 0,23 | grants |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6274C021 | Dārza ceļš | 0,00 | 0,21 | 0,21 | meln.seg. |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,21 | 0,32 | 0,11 | grants |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 6274C022 | Pļavu ceļš | 0,00 | 0,34 | 0,34 | meln.seg. |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,34 | 0,45 | 0,11 | grants |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6274C023 | Krasta ceļš | 0,00 | 0,18 | 0,18 | meln.seg. |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,18 | 0,42 | 0,24 | grants |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 6274C024 | Kalna ceļš | 0,00 | 0,10 | 0,10 | bez segas |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 6274C025 | Puķu ceļš | 0,00 | 0,20 | 0,20 | meln.seg. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 6274C026 | Šķērsielas ceļš | 0,00 | 0,08 | 0,08 | grants |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 6274C027 | Rožu ceļš | 0,00 | 0,22 | 0,22 | meln.seg. |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 6274C028 | Gājēju ceļš uz bērnudārzu | 0,00 | 0,13 | 0,13 | meln.seg. |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,15 | 0,20 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 6274C029 | Gājēju ceļš uz Kažimiriem | 0,00 | 0,26 | 0,26 | meln.seg. |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,26 | 0,57 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,57 | 0,61 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 6274C030 | Ozolkalnu ceļš | 0,00 | 0,43 | 0,43 | grants |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,43 | 0,70 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,70 | 1,77 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,77 | 2,37 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 6274C031 | Dzeņu ceļš | 0,00 | 0,22 | 0,22 | grants |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,22 | 0,35 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,35 | 0,53 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 6274C032 | Pāze-Vāgi | 0,00 | 0,62 | 0,62 | grants |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 6274C033 | Saulgriežu ceļš | 0,00 | 0,18 | 0,18 | grants |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,18 | 0,48 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,48 | 0,55 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6274C034 | Knaķi-Majori | 0,00 | 0,57 | 0,57 | grants |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,57 | 0,60 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,60 | 0,61 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,61 | 0,67 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,67 | 0,72 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,72 | 0,79 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 6274C035 | Birzmaļu ceļš | 0,00 | 0,26 | 0,26 | grants |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 6274C036 | Slipiņi-Bērzkalni | 0,00 | 0,07 | 0,07 | bez segas |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,07 | 1,12 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 6274C037 | Aņīšu kapu ceļš | 0,00 | 0,19 | 0,19 | bez segas |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 6274C038 | Iela uz Avotiem | 0,00 | 0,24 | 0,24 | meln.seg. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 6274C039 | Ceļš uz Pūcēm | 0,00 | 0,06 | 0,06 | grants |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 6274C040 | Robežnieki-Līči | 0,00 | 0,40 | 0,40 | bez segas |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā C grupas ceļi |  |  | 19,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. melnās segas |  |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. grants segas |  |  | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. bez segas |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā visu grupu ceļi |  | 49,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk grants segas |  | 40,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. bez segas |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk ar melno seg. |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kuldīgas novada pašvaldības Pelču pagasta ielu saraksts

|  | Ielas nosaukums | Ielu raksturojošie parametri | Ceļa segas platums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ielas |  |
|  |  | adrese (km) | garums (km) | seguma veids |  |
|  |  | no | līdz |  |  |  |
| 1. | 6274D001 Ābeļu iela | 0,00 | 0,77 | 0,77 | grants | 5,30 |
|  |  |  | 0,77 | 0,93 | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 0,93 | 0,99 | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 0,99 | 1,06 | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1,06 | 1,16 | 0,10 |  |  |
| 2. | 6274D002 Vīgriežu iela | 0,00 | 0,41 | 0,41 | grants | 3,50 |
| 3. | 6274D003 Krūmu iela | 0,00 | 0,14 | 0,14 | grants | 3,50 |
| 4. | 6274D004 Ceriņu iela | 0,00 | 0,26 | 0,26 | grants | 3,60 |
| 5. | 6274D005 Jasmīnu iela | 0,00 | 0,19 | 0,19 | grants | 3,50 |
|  |  |  | 0,20 | 0,38 | 0,18 |  |  |
| 6. | 6274D006 Ķiršu iela | 0,00 | 0,05 | 0,05 | bez segas | 3,00 |
|  |  |  | 0,05 | 0,14 | 0,09 | grants | 4,00 |
|  |  |  | 0,15 | 0,57 | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 0,58 | 0,72 | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 0,72 | 0,94 | 0,22 | bez segas | 2,50 |
| 7. | 6274D007 Īrisu iela | 0,00 | 0,50 | 0,50 | grants | 3,50 |
| 8. | 6274D008 Klusā iela | 0,00 | 0,16 | 0,16 | grants | 3,50 |
| 9. | 6274D009 Bērzu iela | 0,00 | 0,39 | 0,39 | grants | 3,50 |
| 10. | 6274D010 Zaļā iela | 0,00 | 0,18 | 0,18 | grants | 3,50 |
| 11. | 6274D011 Dīķu iela | 0,00 | 0,09 | 0,09 | grants | 3,50 |
|  |  |  | 0,09 | 0,24 | 0,15 |  |  |
|  |  | Kopā ielas | 4,73 |  |  |
|  |  | t.sk. ar grants segumu | 4,46 |  |  |
|  |  | t.sk. bez segas | 0,27 |  |  |

Pasūtītāja OBLIGĀTĀS prasības tehniskajam nodrošinājumam:

Izmantojamās tehnikas vienības – pretendentam jāuzrāda tā rīcībā esošās tehnikas vienības, kas nepieciešamas iepirkuma procedūrā paredzēto darbu veikšanai:

Tām jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotām ar signālugunīm un signālplāksnēm.

Iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

Pretendents iesniedz piedāvājumu par visiem maršrutiem.

Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāti atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 21.12.2006. „Valsts autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” izvirzītajām prasībām.

Preces un materiāli

Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Darba gaitā objektā atgūtie materiāli ir pasūtītāja īpašums un pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz pasūtītāja norādīto vietu. Ja pasūtītājs nepieprasa atgriezt iegūto materiālu, tad darba izpildītājs to nogādā uz savu krautni vai noliktavu.

Darba organizācija

Izpildītājs darbus veic tikai atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

Izpildītājs saņemtā pasūtījuma izpildi uzsāk:

- ceļu planēšana un profilēšana – ne ilgāk kā 6 stundu laikā;

- ceļu labošana – ne ilgāk kā 24 stundu laikā;

- avārijas situāciju novēršana – nekavējoši;

- zāles un krūmu pļaušana - 5 dienu laikā;

- ceļa zīmju uzstādīšana – 15 dienu laikā.

Satiksmes organizēšana Darba  laikā

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu satiksmes organizēšanas Darba laikā.

Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kvalitātes un pārbaudes

Pasūtītāja pārstāvis patur tiesības organizēt kontroli par to kā tiek ievērotas Pasūtītāja norādītās kvalitātes prasības.

Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu.

2. pielikums

PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Piedāvājums iepirkumam | Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu segumu uzturēšana Pelču pagasta teritorijā |
| --- | --- |
| Iepirkuma identifikācijas numurs |  |
| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs (personas kods) |  |
| Pretendenta rekvizīti: Juridiskā adrese: Faktiskā adrese: Telefons, fakss, e-pasta adrese: Banka: Bankas kods: Bankas konts: |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, telefons, e-pasts) |  |
| Pasūtītājs (amats, vārds, uzvārds) | Pelču pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava |

Pretendenta tehniskās iespējas

| Piedāvātā tehnika pakalpojuma izpildes laikā | Ražotājvalsts, izlaides gads, jauda | Tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) | Piederība (īpašumā) |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta finansu piedāvājums:

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr.KNP/2013/18 nolikumā noteiktajām prasībām. Mūsu piedāvājums par visu iepirkumu kopumā ir:

| Darba nosaukums | Mērvienība | Cena par vienu vienību LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Ceļa klātnes planēšana | Noplanētā ceļa garuma 1km (ieskaitot pārbraucienu par 1 km) |  |
| 2.2. Grants seguma mehanizēta atjaunošana. | Iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (1 m3). |  |
| kopā |  |

| 2.3. Ceļa klātnes profilēšana | Profilētā ceļa garuma 1km, ieskaitot pārbraucienu par 1 km. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos. | Iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (1 m3) |  |
| 2.5. Grants un uzlabotas grunts seguma nošļūkšana. | Darba pārgājiena garuma 1 km. |  |
| 3.1. Izskalojumu likvidēšana | Iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (1 m3). |  |
| 3.2.Sanesumu attīrīšana caurteku galos | Attīrīto caurteku skaits 1gb. |  |
| 3.3.Caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa | Nomainītās caurtekas garums (m). |  |
| 3.4. Sīku bojājumu novēršana caurtekās. | Sakārtoto šuvju garums (m). |  |
| 3.5. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju. | aizpildīto bedrīšu laukuma kvadrātmetrs (1m2). |  |
| 3.6. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē | izraktās grunts apjoma (1m³). |  |
| 3.7. Krūmu un krūmu atvašu pļaušana grāvjos | 1 km (bez PVN), ieskaitot pārbraucienu par 1km (bez PVN) |  |
| 3.8. Zāles pļaušana ceļu nomalēs | 1 km (bez PVN), ieskaitot pārbraucienu par 1 km (bez PVN) |  |
| Ceļa zīmes uzstādīšana, neieskaitot ceļa zīmes cenu (bez PVN) | Par vienu vienību |  |
| Kopā: |  |

Apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā nosacījumiem:

▪ nav pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

▪ Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), uzņēmumam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

Apliecinām, ka:

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

- piedāvājuma cenā ir iekļauti visi uz Pretendentu attieciņami nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pakallpojuma pilnīgai izpildei;

- pieteikuma spēkā esamība ir 30 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Datums                                                                Paraksts, zīmogs