Pielikums Nr.7

Koku vainagu kopšana un veidošana Aizputes ielas alejā, Piltenes ielā, Pilsētas laukumā Kuldīgas pilsētā un Liepu ceļa alejā, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Koku vainagu kopšana un veidošana Aizputes ielas alejā, Piltenes ielā, Pilsētas laukumā Kuldīgas pilsētā un Liepu ceļa alejā, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Vieta un skaits:

- Pēc SIA „Koku konsultants” izstrādātā koku kopšanas darbu apraksta Aizputes ielā un Piltenes ielā Kuldīgā veikt 111 koku vainagu kopšanu un veidošanu. Piltenes ielā 10 liepām veikt mākslīgas formas vainaga veidošanu – polardēšanu. Piltenes ielā koks Nr.9769 ir izkritis.

- Pilsētas laukumā, Kuldīgā veikt 24 holandes liepām mākslīgas formas vainaga veidošanu – polardēšanu.

- Baznīcas ielā 33, Kuldīgā gar ielas malu veikt 6 holandes liepām mākslīgas formas vainaga veidošanu – polardēšanu.

- Liepu ceļa alejā, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā veikt 78 kokiem vainagu pacelšanu, nodrošinot 4.5m brīvu brauktuves profilu, sauso zaru izzāģēšanu.

Vispārējie noteikumi:

- Vainagu paaugstina, izgriežot apakšējos zarus, kā arī saīsinot tos zarus, kurus paredzēts izņemt nākotnē. Lai vainaga paaugstināšana neradītu vizuālu nesamērību, vainagam vajadzētu veidot 2/3 no kopējā koka garuma.

- Pēc koku vainagu kopšanas un veidošanas jāveic vietas sakopšana, veidojot īslaicīgu zaru novietošanas vietu. Zāģmateriāls, kokmateriāls un liekā koksne paliek Izpildītāja īpašumā.

- Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām vielām.

- Darbi jāveic ievērojot darba un tehnikas drošības pasākumus, nebojājot apkārtējās ēkas, būves, aprīkojumus, labiekārtojuma elementus, apstādījumus, apstādījumus vai tehniku, pilsētas inženierkomunikāciju tīklus u.c. Darba veikšanai jānodrošina nepieciešamo drošības līdzekļu – zāģēšanas vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

- Pēc darba veikšanas darba vieta jāsakārto 3 h laikā.

Sagatavoja:

Vides speciāliste - Dace Jansone