#### Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa nolikumam

„PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr. 2 rekonstrukcija, Ziedu ielā 15, Kuldīgā ”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets – „PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr. 2 rekonstrukcija, Ziedu ielā 15, Kuldīgā ”.

- Iepirkuma ietvaros paredzēts veikt būvdarbus saskaņā ar tehniskā projekta „Kuldīgas bērnudārza (pirmsskolas izglītības iestādes) „Ābelīte” rekonstrukcija, celtniecības 3.kārta (esošās ēkas Nr. 2 rekonstrukcija)”. Inženierrisinājumu daļas AVK, ŪK, SM, EL, VS, UAS, VAS sadaļas (tehniskie risinājumi) tiks izstrādāti autoruzraudzības kārtībā darbu izpildes laikā. Minētie darbi un to apjomi ir ievērtēti darbu apjomos un ir jāiekļauj pretendenta piedāvājumā.

- Avansa maksājums nav paredzēts.

- Objekta apsekošana ir vēlama un par to jāvienojas ar PII „Ābelīte” direktori Rutu Ziemeli t.27020769.

- Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu, par ko jāiesniedz apliecinājums atbilstoši Nolikumā paredzētajai 8.formai. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama, tad objekta apsekošanas apliecinājuma 6.forma nav jāiesniedz un tas netiks vērtēts kā piedāvājuma noraidīšans pamats, bet tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka tas būvniecības laikā nevarēs celt pretenziju par neatbilstoša tehniskā projekta vai tehniskās specifikācijas izstrādi, un papildus darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendentam būvniecības laikā būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

- Ieinteresētais piegādātājs par jebkuriem konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā. Tādā gadījumā pretendentu pienākums ir sagatavot piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja veiktajiem norādījumiem pie iepirkuma dokumentācijas, ja tādi tiks publicēti, pamatojoties uz pretendentu iesniegto pamatojošo informāciju.

- Ja ieinteresētajam piegādātājam, izskatot tehnisko projektu un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.

- Piedāvājumā jāietver visi iespējamie izdevumi, lai veiktu tehniskajā projektā paredzētos darbus,  tehniskajā specifikācijā minētos darbus un apjomus, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.

- Pretendentam cenā jāiekļauj kabinetos un palīgtelpās esošo mēbeļu un iekārtu transportēšanas izmaksas uz Pasūtītāja norādītām telpām pilsētas robežās.

- Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu būvobjektā (piemēram, iedzīvotāju informēšana ar preses un, ja nepieciešams, ar radio un TV starpniecību par būvdarbu gaitu un izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa un tamlīdzīgi).

- Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkumu uzvarētājam jānoslēdz vienošanās par darbu izpildes laikā nepieciešamo pakalpojumu, tostarp, elektroenerģijas, ūdens, siltumenerģijas (ja attiecināms) izmantošanu būvniecības laikā. Vienošanās kopijas pirms izpilžu iesniegšanas apmaksai uzrādīt pasūtītājam un iesniegt tās kopiju.

- Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas jābūt noslēgtam līgumam par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos. Līgumu kopijas iesniegt pasūtītājam.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā. Paziņojuma kopija jāiesniedz Pasūtītājam.

- Pretendentam finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar objekta nodošanas ekspluatācijā dokumentācijas sagatavošanu:

      - būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu pasūtīšana/izgatavošana (ja būvniecības laikā tiks mainīts telpu plānojums), nepieciešamības gadījumā pasūtītājs iepirkuma uzvarētājam izsniegs pilnvaru par tiesībām pasūtīt telpu kadastrālo uzmērīšanu;

      - iekšējo izbūvēto/rekonstruēto komunikāciju izpilduzmērījumu sagatavošanas izmaksas gan papīra izdruku un gan digitālā (CD) formātā;

      - ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrādāšanas izmaksas;

      - informatīvās plāksnes izgatavošana un uzstādīšana pie ēkas ieejas.

- Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

- Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts būvniecības līgums, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas būs pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija rekonstrukcijas darbu uzsākšanai objektā:

- apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;

- bankas izsniegta līguma saistību izpildes garantija (desmit darba dienas);

- ar pasūtītāju un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņotu darba organizēšanas shēma, kas iekļauta Darba veikšanas projektā, kurā jābūt arī vispārējam vides aizsardzības plāna aprakstam ar informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši iepirkuma objektā, un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai, ko veiks Ģenerāluzņēmējs, tajā skaitā, bet ne tikai informācija par būvgružu un citu atkritumu likvidēšanu, norādot konkrētas būvgružu krautņu vietas un būvmateriālu pārstrādes pa pozīcijām atsevišķi – gruntij, akmens un betona materiāliem, kokmateriāliem, metālam, videi kaitīgiem materiāliem, piem., azbestcementa loksnēm, kā arī informācija par demontējamo būvmateriālu (koka konstrukciju, jumta seguma, fasāžu apdares, ķieģeļu u.c.) atkārtotās izmantošanas iespējām vai transportēšanu uz izgāztuvi un būvniecības laikā radušos putekļu un dubļu izplatības samazināšanu apkārtējās teritorijās.

- ar pasūtītāju un AS „Latvijas valsts ceļi” saskaņota transporta organizācijas shēma (ja nepieciešama);

- būvuzņēmēja iesnieguma kopija Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā;

- vienošanās par elektroenerģijas, ūdens, siltumenerģijas (u.c., ja attiecināms) izmantošanu kopijas;

- līguma par būvgružu novietošanu uz visu būvniecības laiku kopija;

- ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju (ja tādus paredzēts piesaistīt) būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas;

- atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;

- rīkojumi par atbildīgo ar darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;

- būvprakses sertifikāts un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

- Pirms darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses starpniecību (ja nepieciešams arī ar radio vai TV palīdzību) par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā.

- Iepirkuma uzvarētājam jāuzstāda informācijas stendi un plāksnes saskaņā ar ES publicitātes nodrošināšanas dokumentējošām vadlīnījām un prasībām. Jebkuras publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos iepirkuma uzvarētājam uzdevums izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas.

- Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošība un iedzīvotāju drošība būvniecības laikā.

- Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī nekavējoties informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces vada un protokolē būvuzraugs. Sapulcēm jānotiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču norises vietu un laiku pasūtītājas ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

- Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), parakstot attiecīgo aktu.

- Ne retāk kā vienu reizi mēnesī līguma izpildes laikā iepirkuma uzvarētājam par veikto darbu apjomu jāiesniedz būvuzrauga pārbaudīti un ar parakstu apliecināti būvdarbu izpildes akti, kuriem pilnībā jābūt saskaņā ar pretendenta iepirkumā iesniegtajiem finanšu piedāvājuma darbu apjomiem.

- Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes (kalendāro) grafiku, ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājam jāprecizē Darbu izpildes grafiks.

- Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Pēc  būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:

- rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

- tehniskā dokumentācija:

  - ja tiek mainīts telpu plānojums, ēku kadastrālās uzmērīšanas lieta gan papīra izdrukas, gan digitālā (CD) formātā;

  - segto darbu akti;

  - būvmateriālu atbilstības deklarācijas;

  - izbūvēto/rekonstruēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumi gan papīra izdrukas, gan digitālā (CD) formātā;

  - elektrosistēmu pārbaužu akti;

  - elektrosistēmu pretestību mērījumu protokoli;

- Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros – divi pasūtītājam, viens – būvuzņēmējam.

- Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.

- 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sagatavo defektu aktu un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

- Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.

- Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas jāiesniedz pasūtītājam apdrošinātāju vai bankas izsniegtu polisi – garantijas perioda garantiju par to, ka apdrošinātājs garantē iespējamo zaudējumu segšanu 3 % apmērā no līguma cenas, Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs (iepirkuma uzvarētājs) neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu. Ieturētais atliktais maksājums par Objektā izpildītajiem darbiem tiks izmaksāts tikai pēc garantijas perioda garantijas iesniegšanas pasūtītājam, līgumā noteiktā kārtībā.

- Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

- Vietās, kur iepirkuma dokumentācijā pie norādītās konkrēto ražotāju produkcijas nav lietoti vārdi „ekvivalents” vai „analogs”, pretendentiem tāpat ir tiesības piedāvāt norādītās produkcijas (materiālu, iekārtu u.tml) ekvivalentu vai analogu risinājumu, kuru izmantošana ļauj izpildīt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus un sasniegt nepieciešamos rezultātus.