Ceļu daļa.

PASKAIDROJUMU RAKSTS

Tehniskā shēma ‘’ Estrādes parka asfalta celiņu seguma atjaunošana, Kuldīgā’’ izstrādāts pēc Kuldīgas novada pašvaldības darba uzdevuma Nr.07-05/156.

Projekts izstrādāts uz uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Topogrāfiskie plāni uzmērīti Baltijas augstumu sistēma.

Izstrādājot tehnisko shēmu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2012”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2011.gada 28.decembrī ietvertajām prasībām.

Projekta stadija

- Tehniskā shēma.

Projektētājs:

- SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.5325-R).

Projekta vadītājs:

- Jānis Barons - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.20-6820 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- Sagatavošanas darbi;

- Zemes darbi;

- Demontāžas darbi,

- Inženierkomunikāciju izbūve;

- Segas konstrukciju izbūve;

- apzaļumošana;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas nosusināma esošā ūdenskrātuve parka zaļajā zonā demontējot tajā uzstādīto ūdens līmeņa regulējošo cauruli, kas pievienota LK kolektoram. Nosusināšanas mērķis ir pazemināt gruntsūdens līmeni būves zonā. Jo ātrāk tas tiek izdarīt, jo ātrāk būs iespējams uzsākt seguma veidošanas darbus. Pēc segumu veidošanas darbiem ūdenslīmeņa regulējošo cauruli uzstāda atpakaļ.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

- Estrādes parks, Kuldīgā.

Esošā situācija plānā :

- Esošo celiņu asfaltbetona segums ir sabrukšanas stadijā. Daudzviet segumā veidojas bedres. Esošās betona apmales nodrupušas un dažviet sagāzušās.

Lietus ūdens atvade:

- Esošajā situācijā lietus ūdens no celiņiem notek uz zaļo zonu. Zaļajā zonā pavasara un rudens gadalaikos veidojas lielas peļķes appludinot arī pašus celiņus. Vienā no zaļās zonas nogabaliem izveidots dīķis kam pieslēgts LK kolektors ar ūdens līmeni regulējošu cauruli.

Citas inženierkomunikācijas:

- Skatīt topogrāfisko plānu.

PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

- Projektā celiņu novietojumu paredz pa esošo vietu. Pirms būvniecības uzsākšanas jāierīko koka mietiņu iznesumi celiņa trasei ar attāluma atzīmēm līdz celiņa malai. Celiņa platums tiek paredzēts 4.0m un 2.0m plati. Gar celiņa malām izbūvējamas betona apmales. Pieslēgumus esošajiem pienākošajiem celiņiem izbūvē ar noapaļojuma rādiusiem. Pieslēgumi izbūvējami pienākošo celiņu platumā. Risinājumus skatīt projekta rasējumos.

Vertikālais plānojums un garenprofils:

- Celiņu vertikālais plānojums veidots tā lai tas atrastos nelielā paaugstinājumā virs zaļās zonas. Celiņam tiek paredzēt 2.0% šķērskritums, kas nodrošina lietusūdens atvadi no seguma uz zaļo zonu.

- Projektā paredz esošo Grants ielas ietves atzara vertikālā plāna korekciju. Atzars tiek koriģēts tā, lai lietusūdens neuzkrātos uz celiņa (pašlaik celiņa segums atrodas zemāk par esošo reljefu, kā rezultātā uz tā krājas ūdens). Risinājumu skatīt rasējumā CD-2-2.

- Labākai un kvalitatīvākai lietus ūdens atvadei estrādes parka zaļajā zonā tiek paredzēta lietusūdens uztvērējaka. Lietusūdens no akas tiek aizvadīts uz netāli esošo ūdens krātuvi. Ap izbūvējamo lietusūdens uzvērējaku profilējama zaļā zona veidojot vienmērīgu kritumu uz aku. Pirms profilēšanas noņemama augsnes virskārta. Risinājumus skatīt rasējumā CD-2-2.

Demontāžas darbi:

- Betona bruģa seguma demontāža ietvei pie Grants ielas (paredzot to atkārtotai izmantošanai).

- Asfaltbetona demontāža.

- Betona apmaļu demontāža.

- Skatakas vāka un pārsedzes demontāža ūdensvada skatakai.

Segas konstrukcijas:

- Celiņam: (ar transporta slodzi)

  - Smilts drenējošā slāņa izbūve h-30cm

  - Šķembu 0/45 seguma pamata kārtas izbūve h-30cm

  - Asfaltbetona AC 16 base h=4cm pamata kārtas izbūve

  - Asfaltbetona AC 11 surf  h=3cm dilumkārtas izbūve

Konstrukcijas izbūves vietas skatīt projekta rasējumos.

- Celiņam: (bez transporta slodzes)

  - *Smilts drenējošā slāņa izbūve h-30cm

  - Šķembu 0/45 seguma pamata kārtas izbūve h-10cm

  - Asfaltbetona AC 11 surf  h=3cm diluma kārtas izbūve

Konstrukcijas izbūves vietas skatīt projekta rasējumos.

*izbūvē vietās kur celiņš tiek būvēts pa jaunu vietu.

- Celiņam: (bez transporta slodzes)

  - Šķembu 0/45 segas pamata izlīdzinošās kārtas izbūve h-10cm

  - Sīkšķembas fr.0/5 h=3cm izbūve

  - Betona bruģis (atgūtais materiāls).

Konstrukcijas izbūves vietas skatīt projekta rasējumos.

- Celiņam: (bez transporta slodzes)

  - Šķembu 0/32s segas dilumkārtas izbūve h līdz 10cm

Konstrukcijas izbūves vietas skatīt projekta rasējumos.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Zālāja atjaunošana. Paredz arī vietās kas nav uzrādītas plāna rasējumos ja būvniecības laikā tiek skarta teritorija.

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus. Atsegtās koku saknes apberamas ar augu zemi. Koku zaru laušana nav pieļaujama. Veicami pasākumi koku stumbru aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem.

Inženiertīkli:

- Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus

- Visus veicamos darbus skatīt rasējumos un darbu daudzumu sarakstā.

Citi norādījumi:

  - Brauktuves segas materiālam šķembu grants maisījums un asfaltbetona AC 16 base izvirzītas prasības atbilstoši intensitātēm- AADT j.smagie. ≤100, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012”.

  - Brauktuves segas materiālam asfaltbetona AC 11 surf izvirzītas prasības atbilstoši intensitātēm- AADT j.pievestā. ≤500, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012”.

  - Ja celiņa segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā,

  - Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Specifikācijas:

- Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2012”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2011.gada 28.decembrī ietvertajām prasībām

Papildus nosacījumi:

- Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

Sagatavoja:                                         Jānis Barons