Lēmums par Nolikuma apstiprināšanu

pieņemts Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē 01.08.2013. /protokols Nr.1/

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldības iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā

Nr. KNP/2013/65

Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā

Nolikums

KULDĪGA

2013

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – KNP/2013/65

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000035590 |
| Tālruņa numurs: | 263322469 |
| Faksa numurs: | 63341422 |
| E-pasta adrese: | dome@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | jautājumos par iepirkuma procedūru: Zaiga Kudiņa, tel._63322469, e-pasts zaiga.kudina@kuldiga.lv jautājumos par tehnisko specifikāciju: Normunds Ķīvītis, tel. 29478135, e-pasts normunds.kivitis@kuldiga.lv |

## Iepirkuma konkursu organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols Nr.10 p.63/.

## Nolikums un Tehniskā dokumentācija pieejama pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv sadaļā „Pašvaldība. Iepirkumi” Pašvaldības iepirkumi, kā arī tos var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā - 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, līdz 2013. gada 22.augustam plkst. 1300, apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 16:00.

## Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

## Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Kuldīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.6. punktu, kurš nosaka, ka izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošas komunikāciju sistēmas (sakaru, kabeļtelevīziju u.c.), trases iebūvē pazemes kabeļu līnijās.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets – Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā, ID KNP/2013/65 (turpmāk tekstā Pasūtījums), kurā darbi veicami atbilstoši iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem.

## CPV kods galvenajam priekšmetam: 72400000-4.

## Līguma izpildes termiņš – 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

## Tehniskā specifikācija satur pilnīgu informāciju uzdevumu piedāvājuma sagatavošanai. Ja rodas jautājumi par Pasūtītāja izsniegtās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikumā norādītajā kārtībā un termiņos.

## Pasūtītāja izsniegtais nolikums un tehniskā specifikācija, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai Nolikumā paredzētā pakalpojuma izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA.

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 22.augustam, plkst. 13:00, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam minētajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

  - Saņemot piedāvājumu, Kuldīgas novada pašvaldības darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku.

  - Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis

- PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma 3.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

- CITA INFORMĀCIJA

  - Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Iepirkumu komisijai, iesniegumu nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

  - Uz iesniegtajiem jautājumiem Pasūtītājs atbild rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, pamatojoties uz Nolikuma saņēmēju reģistrā sniegtajām ziņām, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldība. Iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi.

  - Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šīs iepirkuma procedūras norisi, ja tie saņemti ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KNP/2013/65;

- Atzīme: „Neatvērt līdz 2013.gada 22.augustam, plkst.13:00”;

    - Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, atbilstoši pievienotajam satura rādītājam, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam, apliecinājumam par piedāvājuma satura īstumu un lapu skaitu piedāvājumā, paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam un paraksta atšifrējumam.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, katra dokumenta kopija un izraksts jāapliecina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, norādot pilnu amata nosaukumu (ietverot organizācijas nosaukumu), parakstu un paraksta atšifrējumu.

    - Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, par kuras paraksta tiesībām pasūtītājs nevar pārliecināties publiskajās datubāzēs, piedāvājumam jāpievieno attiecīga pilnvara, kuru parakstījusi paraksta tiesīgā persona.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Katrs pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai vienu piedāvājumu un vienu variantu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un tā pielikumiem, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

    - Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti komersanti un/vai sertificētas fiziskās personas vai to apvienības neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Nolikuma 7.2.4. punktā prasītais gada vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā, šādā gadījumā tiek summēts no visu apvienības dalībnieku gada vidējiem finanšu apgrozījumiem pēdējo trīs gadu laikā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikumu. Pārējie pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

    - Šī nolikuma 7.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo personu iespējām.

    - Pretendents pakalpojuma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākas, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu. Par apakšuzņēmēju piesaisti iesniedzama attiecīga informācija.

  - Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

    - Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.pielikums). Pieteikumā pretendents norāda savu finanšu piedāvājumu - piedāvāto līgumcenu.

    - Ja pretendents, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir reģistrējies publiskā reģistrā, pretendentam jāiesniedz dokumenta (apliecības) kopija, kas apliecina, ka tas ir reģistrēts Latvijas Republikas publiskā reģistrā (Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, VID nodokļu maksātāju reģistrā u.tml.) vai attiecīgās ārvalsts līdzvērtīgā reģistrā.

    - Pretendenta finanšu (neto) kopējam apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2010., 2011., 2012. gadā) ir vismaz 3 (trīs) reizes jāpārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez pievienotā vērtības nodokļa). Pretendenta, kas dibināts vēlāk, finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika periodu jāatbilst šajā punktā norādītajam apjomam – piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecināta izziņa.

    - Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2010., 2011., 2012. gadā) ir pieredze optiskās šķiedras kabeļu līniju izbūvē un interneta pakalpojumu nodrošināšanā vismaz 2 (divos) objektos. Piedāvājumam jāpievieno sniegto pakalpojumu saraksts, atbilstoši 3.formai, (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu), pievienojot vismaz divu klientu (pakalpojuma pasūtītāju) pozitīvas atsauksmes.

    - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija iegūs informāciju no Valsta ieņēmumu dienesta administratīvo nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes, ka pretendentam (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) nav administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents piedāvājuma sagatavošanas laikā veic objekta apsekošanu, tad Pretendentam par to jāiesniedz rakstisks apliecinājums atbilstoši 4.formai. Ja objekta apsekošana nav tikusi veikta, tad 4.forma piedāvājumam nav jāpievieno un tās neiesniegšana netiks vērtēta kā Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas iemesls.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.3 pievienoto veidni. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar kabeļa izbūvi un interneta pakalpojumu nodrošināšanu, t.sk. materiālu, tehniskā nodrošinājuma un darbaspēka izmaksas, nodokļus, nodevas, izdevumus, kas saistīti ar transportu, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, muitas u.c. maksājumus, kas nepieciešami pasūtījuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Finanšu piedāvājumā jānorāda interneta pakalpojuma kopējās ierīkošanas izmaksas, un pretendenta piedāvātā interneta pakalpojumu nodrošināšanas cena 1 (vienam) mēnesim un kopā par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, bez pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā to, ka cena ir fiksēta (nemainīga) visā līguma darbības laikā neatkarīgi no pārsūtīto un saņemto datu apjoma.

    - Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) atsevišķi ar un bez PVN.

7.4.Tehniskais piedāvājums

7.4.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.1 noteiktajām prasībām, norādot visu informāciju, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta piedāvātā pakalpojuma un preču atbilstību Nolikuma 1. pielikuma (Tehniskā specifikācija) daļā noteiktajām prasībām, tai skaitā, bet ne tikai - sniegto pakalpojumu raksturlielumi, interneta pārraides ātrums, darbu veikšanas ilgums u.c. nepieciešamā informācija.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

  - Vispārīgie noteikumi

8.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

8.1.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

8.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikuma 6.1.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām un piedāvājuma derīguma termiņu, atbilstoši Nolikuma 4.punktam.

8.2.2. Ja komisija konstatē, ka piedāvājuma noformējums neatbilst Nolikuma prasībām, tā izvērtē, cik būtiski ir noformējuma prasību pārkāpumi un kā tie ietekmē iepirkuma turpmāko norisi. Komisija var lemt par piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

8.2.3. Ja komisija konstatē, ka piedāvājuma dokumenti nav parakstīti, vai tos ir parakstījusi persona, kam nebija šādas tiesības, kā arī, ja piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma prasībām, tad komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

8.3.1. Komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

8.3.2. Komisija pārbauda vai pretendents atbilst Nolikuma 7.2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai ir iesniedzis pieprasīto informāciju (dokumentus), tajā skaitā vai ir sniedzis informāciju pēc komisijas pieprasījuma.

8.3.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā un piedāvājums netiek tālāk izskatīts, ja komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kaut vienai no Nolikuma 7.2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un/vai tas nav iesniedzis informāciju (dokumentus) vai ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

8.3.4. Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās, ka pretendents nav maksātnespējīgs.

8.3.5. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē, ka attiecībā uz pretendentu pastāv iepriekš uzskaitītie apstākļi.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšana

8.4.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas pārbaudes vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

8.4.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

8.4.3. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

- PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu no piedāvājumiem, ar nosacījumu, ka Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

  - Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegs tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

  - Iepirkuma komisija atzīs par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma noslēgšanu ar pretendentu, kurš izraudzīts saskaņā ar izvirzītajām prasībām un kritērijiem.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Komisijas locekļi atbild par šā likuma, normatīvo aktu un valsts interešu ievērošanu.

  - Komisija risina visus ar iepirkuma norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.

  - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.

  - Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai.

  - Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Objektīva pamatojuma gadījumā komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības.

11.1.1. Rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.

11.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

  - Pretendenta pienākumi

11.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

11.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

11.2.3. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

11.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# 12 LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

## 12.1 Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem publicē paziņojumu par iepirkuma rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

## 12.2. Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, starp izraudzīto pretendentu un Pasūtītāju tiks slēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam, iepirkuma nolikuma un tā pielikumiem, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam.

# 13. Nolikumam pievienotie pielikumi

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.2 Formas (rekomendējošs noformējums):

1.forma – Pieteikums dalībai iepirkumā;

2.forma – Informācija par apakšuzņēmējiem/personu grupas dalībniekiem;

3.forma – Pieredzes saraksts;

4.forma – Apliecinājums par Objekta apsekošanu.

Pielikums Nr.3 Finanšu piedāvājums

1.pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā

- Tehniskās prasības

  - Pieslēguma adrese:

    - Baznīcas iela 1, Kuldīga;

  - Interfeisa tips: 100/1000 BaseT, Full Duplex.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautām visām pieslēguma ierīkošanas, apkalpošanas, iekārtu u.c. pakalpojumiem.

  - No pasūtītāja tīklam pieslēgto darba staciju skaita neatkarīga pieslēguma cena.

  - Pieslēgumam jābūt darba kārtībā 140 (viens simts četrdesmit) dienās no līguma noslēgšanas brīža (pārbaudītam un akceptētam no pasūtītāja puses).

  - Interneta pieslēgumu tehniskās prasības:

    - Pieslēguma ātrums:

      - Latvijas interneta datu plūsmai līdz 100 Mbit/s, minimālais ātrums 80 Mbit/s;

      - starptautiskajai interneta datu plūsmai līdz 100 Mbit/s, minimālais ātrums 50 Mbit/s.

    - pakalpojumam nepieciešamās publiskās (reālās) IP adreses 5 (piecas) gab. tehniskās specifikācijas 1.1. punktā norādītajā pieslēguma adresē;

    - pakalpojums jānodrošina izmantojot optiskās šķiedras kabeļa dzīslu/as visā pieslēguma līnijas garumā no interneta pakalpojumu sniedzēja (turpmāk tekstā ISP) telpām līdz pasūtītāja telpām, kabelim jābūt guldītam pazemes kabeļu komunikāciju cauruļvados visā līnijas garumā.

    - Līguma darbības laikā savstarpēji vienojoties jāparedz iespēja palielināt interneta datu plūsmas ātrumu līdz pat 1000Mbit/s, paredzot, mēneša maksas izmaiņas.

  - Pretendentam jānodrošina pieslēguma bojājumu novēršanas reakcijas laiks – ne vairāk kā 2 (divas) stundas, kopš bojājuma pieteikšanas.

  - Pretendentam jānodrošina pieslēguma bojājumu novēršana 24 (divdesmit četru) stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža, ja pasūtītājs var nodrošināt savlaicīgu piekļuvi pieslēguma punktam.

  - Pieslēgumu punktā sakaru pieejamība – pakalpojums tiek nodrošināts ar kumulatīvo mēneša rādītāju ne sliktāku kā 99,5%.

  - Pretendentam ir jānodrošina diennakts tehniskais atbalsts 24 (divdesmit četru) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā, valsts valodā izmantojot bezmaksas tālruņa numuru, e-pastu vai faksu. Nedrīkst būt paaugstinātas maksas vai mobilais tālrunis.

  - Cena par pieslēguma punktu ierīkošanu un abonēšanu nevar paaugstināties visa līguma izpildes termiņā laikā.

  - Līguma darbības termiņš 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

  - Pasūtītājs var pieprasīt papildus informāciju no pretendenta par kvalitatīvu pieslēguma nodrošināšanu (saskaņojumi, apliecinājumi, u.tml.).

Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīta specifiska izcelsme, īpaši procesi, zīmoli, patenti vai specifiski preču veidi, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu, pretendentam ir tiesības piedāvāt noteiktās prasības ekvivalentu.

Iekārtu garantija

| Garantija* |
| --- |
| Ražotāja garantija visām iekārtām | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši |
| Reakcijas laiks garantijas periodā uz problēmas pieteikumu darba laikā no 8:00 līdz 17:00, darba dienā | ne ilgāks kā 8 stundu laikā |
| Iekārtu remonts pēc pieteikuma saņemšanas | ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā |
| Tehnisko speciālistu konsultācijas pa tālruni, e-pastu un pie pasūtītāja uz vietas par Pretendenta piegādāto iekārtu izmantošanu un optimizācijas iespējām darba dienās no 8:00 – 17:00 | Jā |
| Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem - jānorāda atbalsta e-pasta adrese | ne vairāk 10 darba stundu laikā |
| Pasūtītāja informēšana par produktu programmatūras jauninājumiem, to piegāde un uzstādīšana | Jā |
| Iekārtu un pārvaldības programmatūras kļūdu labojumi (patches, hotfixes), atjauninājumi (update) un jaunākās versijas (upgrade) ir pieejami bez papildus maksas vismaz garantijas termiņa laikā. | Jā |
| Pieeja iekārtu ražotāja un pretendenta atbalsta lapām, tai skaitā ražotāja zināšanu bāzēm (knowledge base) bez papildus maksas. | Jā |

* Visi uzskaitītie pakalpojumi garantijas periodā ir bez papildus maksas un to ir jāietver Pretendenta piedāvājuma cenā.

Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīta specifiska izcelsme, īpaši procesi, zīmoli, patenti vai specifiski preču veidi, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu, pretendentam ir tiesības piedāvāt noteiktās prasības ekvivalentu.

2.pielikums (Formas)

- FORMA

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā

ID Nr. KNP/2013/65

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”, ID KNP/2013/65”

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt „Optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”, ID KNP/2013/65” saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 20___.gada ___. ______________ ieskaitot.

Apliecinām, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā konkursā.

- FORMA

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

3. FORMA

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE

SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Piedalījies kā galvenais vai apakšuz-ņēmējs | Sniegtā pakalpojuma izmaksas latos | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Pakalpojuma sniegšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

4.FORMA

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Kuldīgā,

20__. gada_____________

Apliecinām, ka esam veikuši objekta:

„Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā, ID KNP/2013/65” apsekošanu dabā.

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas objektā.

Ģenerāluzņēmēja pārstāvis

__________________________________

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Z.v.

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis

__________________________________

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Z.v.

3.pielikums

(pretendenta nosaukums)

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma daļā

Vieta, datums

Pašvaldības iepirkumam „Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”,

iepirkuma identifikācijas Nr. KNP/2013/65

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi un interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada Domē, saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, par kopējo summu:

| Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi un interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada Domē |
| --- |
| Veicamā pakalpojuma nosaukums | Adrese | Piedāvātā cena LVL (bez PVN) | PVN (LVL) | Kopējā piedāvātā summa LVL (ar PVN) |
| Optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūve | Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novads |  |  |  |
| Kopējā cena LVL (bez PVN): |  |
| Kopējā summa LVL (ar PVN): |  |
| Veicamā pakalpojuma nosaukums | Adrese | Piedāvātā cena LVL (bez PVN) 1 (vienam) mēnesim | Piedāvātā cena LVL (bez PVN) kopā par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem | PVN (LVL) | Kopējā piedāvātā summa LVL (ar PVN) |
| Interneta pakalpojumu nodrošināšana ** | Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novads |  |  |  |  |
| Kopējā cena LVL (bez PVN): |  |
| Kopējā summa LVL (ar PVN): |  |
| Kopējā cena par visu pakalpojuma apjomu LVL (bez PVN): |  |
| PVN 21 %: |  |
| Kopējā summa par visu pakalpojuma apjomu LVL (ar PVN): |  |

| Piedāvājuma kopēja līgumcena vārdos (bez pievienotās vērtības nodokļa): | __________________________________________ |
| --- | --- |
| Vārdos pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā: | __________________________________________ |
| Kopā summa vārdos ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā: | __________________________________________ |

*Apliecinām, ka finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā tehniskajām prasībām un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, pakalpojuma izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

** Apliecinām, ka norādītā cena ir fiksēta (nemainīga) visā līguma darbības laikā neatkarīgi no pārsūtīto un saņemto datu apjoma un tajā ir ietvertas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu un līgumam atbilstošu pakalpojuma sniegšanu.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: | z/v |
| Datums, vieta |  |