Nolikums apstiprināts

Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē 2013.gada 29.augustā, prot.Nr.1

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA

„Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”

NOLIKUMS

KULDĪGA

2013

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – KNP/2013/72-K/ELFLA

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov.,LV-3301 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000035590 |
| Tālruņa numurs: | 63322469 |
| Faksa numurs: | 63341422 |
| E-pasta adrese: | zaiga.kudina@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkumu procedūru: Zaiga Kudiņa, tel.63322469 Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Dace Jansone, tel. 63324935 |

## Iepirkuma iepirkumu organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols Nr.10 p.63/.

## Iepirkuma „Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā„ (iepirkuma ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA) nolikums, tā grozījumi, tehniskās specifikācija, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē www.kuldiga.lv, sadaļā Iepirkumi, kā arī tos var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā - 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, līdz 2013. gada 24.oktobrim plkst. 1300. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 16:00.

## Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

## Avansa maksājums tiek paredzēts līdz 30% (trīsdesmit) procentu apmērā no līguma summas. Ja iepirkuma uzvarētājam būs nepieciešams avanss, tad pēc līguma noslēgšanas uzvarētājam, lai saņemtu avansa maksājuma, kopā ar rēķinu par avansa summu ir jāiesniedz pasūtītājam avansa maksājuma apdrošināšanas polise par visu avansa maksājuma summu pilnā apmērā uz visu preču piegādes termiņu, garantējot, ka avanss tiek apdrošināts pret tā izmantošanu līgumā neparedzētu mērķu un ar preču piegādi nesaistītu darbu un materiālu iegāžu apmaksu.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets – „Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums);

## CPV kods: 37410000-5;

## Iepirkuma metode – atklāts konkurss.

## Līguma izpildes laiks – Skeitparka aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda līdz 2014.gada 1.jūnijam II un VI fāze, bet I, III, IV,V fāze - līdz 2014.gada 1.jūlijam

## Tehniskā specifikācija satur pilnīgu informāciju piedāvājuma sagatavošanai un darbu izpildei. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikumā un norādītajā kārtībā un termiņos. Ja Iepirkuma komisija ir veikusi izmaiņas tehniskajās specifikācijās, par to informējot Nolikumā noteiktajā kārtībā, bet Pretendents nav ievērojis komisijas norādījumus, tad Pretendenta tehniskais piedāvājums var tikt atzīts par neatbilstošu Nolikumam.

## Nolikumam dokumentācija Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmēs) ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas visu Nolikumā paredzēto darbu izpildei un nododošanai pienācīgā kvalitātē un atbilstošā apjomā.

# Informācija PRETENDeNTIEM

## Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

## Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu (1.forma). Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

## Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības konkursā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 39.pantā paredzētie izslēgšanas nosacījumi, Pretendents neatbilst minētā likuma 40.panta noteiktām prasībām vai Pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām.

# CITA INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei kalpo adresāta pārstāvja paraksts uz apliecinājuma par pasta sūtījuma saņemšanu vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu.

## Ja pretendents ir laikus iesniedzis rakstisku pieprasījumu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Publisko iepirkumu komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem Pretendentiem, kas izņēmuši tehniskos dokumentus un papildus tiek publicētas Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā – www.kuldiga.lv sadaļā „Pašvaldība”/”Iepirkumi”.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

## Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

## Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, šādā gadījumā pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (3.forma).

# NOLIKUMA GROZĪJUMI

  - Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 29.pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

  - Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju (ja tādi ir) nosūta visiem iespējamiem Pretendentiem, kuri reģistrēti kā nolikuma saņēmēji, un arī tiem Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus, kā arī Pasūtītājs informāciju par grozījumiem iepirkuma konkursa nolikumā publicē Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā – www.kuldiga.lv sadaļā Pašvaldības iepirkumi, pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

## Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

6.1.1. 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;

6.1.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, līdz dienai, kad ir noslēgts iepirkuma līgums.

## Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

Pretendentu atlases nosacījumi

## Atklātā konkursā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

## Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

## Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

## Šī nolikuma 7.1.-7.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta norādītām personā, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo personu iespējām.

## Pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā ir jābūt pieredzei vismaz divu kvalitatīvu, līdzvērtīgu (pēc apjoma – vismaz 6 un/vai vairāk rampas) preču izgatavošanā/piegādē, par ko saņemta vismaz viena pozitīva Pasūtītāja atsauksme.

## Vismaz vienā no pasūtījumiem jābūt realizētam vismaz vienam skeitparka elementam (rampai) ar neregulāriem stūriem vai „Bowl” daļām.

## Pretendentam pakalpojuma izpildē ir jānodrošina vismaz viens speciālists, kurš iepriekšējo trīs gadu periodā ir veicis vismaz 2 (divas) augstas sarežģītības līmeņa rampu izbūves darbus.

## Pretendentam ir nepieciešamie resursi Tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanai (transports, aprīkojums, iekārtas, personāls u.c.).

## Pretendents preču izgatavošanai izmanto tikai jaunus, Eiropas Savienībā un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem drošības un kvalitātes standartiem, atbilstošu materiālus.

## Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu un pielietoto materiālu (izņemot ir materiālus, kuriem ražotājs noteicis īsāku garantijas termiņu)  kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

## Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2013.gada 24.oktobrim plkst. 1300 Kuldīgas novada pašvaldībā - 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai - no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 16:00.

## Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

## Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

## Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

## Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

## Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu un spēkā uzturēšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

Piedāvājuma noformēšana

## Piedāvājumam jāsastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- tehniskā piedāvājuma;

- finanšu piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”, iepirkuma ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA”

- Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto divi aizlīmēti un aizzīmogoti iekšēji iepakojumi, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma oriģināls, bet otrā 1 (viena) piedāvājuma kopija. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

- “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, kā arī:

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme „Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā” iepirkuma ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA;

- Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

## Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

## Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atdoti.

Iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu apvienībā ietilpstošās personas) vārdā.

## Pretendenta rakstisks apliecinājums (2.forma), kurā tas apliecina, ka uz pretendentu, tai skaitā, pretendenta apvienības dalībniekiem un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie ierobežojumi, ievērojot šā likuma 39.panta ceturtajā daļā noteiktos  noteiktos pretendenta izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņus.

## Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas (ja attiecināms) apliecinājums, kurā tā apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā paredzētie ierobežojumi, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo personu spējām.

## Ja pretendents, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir reģistrējies publiskā reģistrā, (Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, VID nodokļu maksātāju reģistrā u.tml. vai attiecīgās ārvalsts līdzvērtīgā reģistrā) pretendentam jāiesniedz attiecīga dokumenta (apliecības) kopija

## Apliecinājums par pretendenta pieredzi (4.forma), atbilstoši Nolikumā prasītajam, pievienojot vismaz vienu pasūtītāju pozitīvu atsauksmi.

## Pretedenta piedāvātā speciālista CV un apliecinājums par pieejamību (forma Nr.5) ar tajā norādītu pieredzi, atbilstoši Nolikumā prasītajam.

## Pretendenta apakšuzņēmēju (ja attiecināms) rakstiski apliecinājumi (brīvā formā) par to gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo pretendentu, izpildīt pakalpojumu daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts nodot vai uzticēt.

## Tehniskā piedāvājuma dokumenti

10.8.1 Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (nolikuma 2.pielikums). Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

10.8.2. Tehniskajā piedāvājumā jāpievieno informācija par galvenajiem pielietojamiem materiāliem rampu izgatavošanā un Rampu konstrukciju tehniskie zīmējumi ar galvenajiem izmēriem.

10.8.3. Jāpievieno informācija par piedāvāto produktu drošības atbilstību, iesniedzams sertifikāts vai tā apliecinātā kopija, kas apliecina, ka izmantotie materiāli atbilst LVS EN 14974+A1:2010 (vai ekvivalenta) standarta prasībām.

10.8.4. Jāpievieno apliecinājums par Pretendenta rīcībā esošo darbu izpildei nepieciešamo tehniku, iekārtām, instrumentiem un citu tehnisko nodrošinājumu.

10.8.5. Jāpievieno apliecinājums par garantijas termiņu, atbilstoši nolikumā prasītajam.

## Finanšu piedāvājuma dokumenti

## Finanšu piedāvājums jānorāda 1.formā un jāiesniedz atšifrēti atbilstoši nolikuma 3. formai.

    - Finanšu piedāvājumā norāda izmaksas cenu latos (ar un bez PVN).

    - Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visi izdevumi kvalitatīva sagatavošanas un piegādes sniegšanai, ieskaitot algas, nodokļus, piegādes, analīzes, saskaņojumu, atzinumu u.c. izmaksas, iespējamos sadārdzinājumus līguma izpildes laikā, jo pretenzijas par neiekļautajām izmaksām pēc piedāvājuma iesniegšanas netiks pieņemtas.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

# IEPIRKUMA NORISE

## 11.1. Piedāvājumu atvēršana:

### Piedāvājumi tiks atvērti 2013.gada 24.oktobrī plkst. 1300 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

### Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

### Piedāvājumi tiek izvērtēti Iepirkuma komisijas slēgtās sēdēs.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst visām Nolikumā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

11.2.2. Iepirkuma komisija neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, ja:

11.2.2.1. piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā, tā pielikum vai normatīvo aktu noteiktajām prasībaām, vai

11.2.2.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

11.2.2.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

11.2.2.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

### lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

### veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā;

### noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā, tā pielikumos vai normatīvajos aktos izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## Komisijas pienākumi:

### Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 11.2 punktā noteiktai kārtībai;

### rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### noteikt iepirkuma uzvarētāju;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

### nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības  birojam.

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis Nolikumā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

### 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikuma 4.1. un 4.2. punktā;

### līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

# LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

## Starp atklāta iepirkuma uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā.

## Līgums ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā nebūs iesniegta sūdzība par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

# Pielikumi

Pielikums Nr.1 (Formas):

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (forma Nr.1);

Pretendenta apliecinājums (forma Nr.2);

Finanšu piedāvājuma veidlapa (forma Nr.3);

Pieredzes apliecinājuma veidlapa (forma Nr.4);

CV un apliecinājums par pieejamību (forma Nr.5).

Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija;

Pielikums Nr.3 - Līguma projekts.

Pielikums Nr.4 – Rampu mezglu risinājumi.

1. FORMA

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”,

iepirkuma ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā  „Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”, iepirkuma ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA”

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Piedāvā nodrošināt pakalpojuma „Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”, ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA  nolikuma noteikumiem par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 2013.gada ___. ______________ ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

Forma Nr.2

APLIECINĀJUMS

(Pretendenta, personu apvienības dalībnieka  vai apakšuzņēmēja nosaukums )* vārdā apliecinu, ka:

- pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;**

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā,** kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;**

- nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- kandidāts vai pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju

(Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

* Apliecinājums jāiesniedz par pretendentu, apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

** Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto, attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

Forma Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents ____________________________________________________

Nosaukums, Reģ.Nr.

Piedāvājam nodrošināt pakalpojumu “Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā”, atbilstoši iepirkuma ID Nr. KNP/2013/72-K/ELFLA  nolikuma noteikumiem par cenu:

|  | Cena bez PVN |
| --- | --- |
| II un VI fāze |  |
| I, III IV, V fāze |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Pavisam kopā: |  |

Pretendents: _______________

Parakstītāja vārds, uzvārds: ____________________

Paraksts: ________________

Datums: ___________________

z.v.

##### Forma Nr.4

PRETENDENTA PIEREDZE

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums un adrese, | Izmaksas latos | Pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |

Forma Nr.5

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Līguma nosaukums Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Paredzētā pozīcija līguma izpildē:

_________________________________________________________

(amata nosaukums)

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Citas iemaņas un prasmes: |  |
| 5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: |  |
| 6. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 7. Darba pieredze: |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi: |
| --- |
| Darba / projekta izpildes gads | Pasūtītājs | Amats | Objekta nosaukums un adrese, raksturojošie rādītāji |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

10. Apliecinājums par pieejamību

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties atklātā konkursā Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā un gadījumā, ja

______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________

(amata nosaukums)

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Ja speciālists nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieka, ja pretendents ir personu apvienība, vai apakšuzņēmēja darbinieks:

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Pilnvarotās personas paraksts>]

##### 2. Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Iepirkuma priekšmets: Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā.

Termiņš. Skeitparka aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda šādos termiņos:

- līdz 2014.gada 1.jūnijam II un VI fāze,

- līdz 2014.gada 1.jūlijam I, III, IV,V fāze.

Vieta un skaits:

Estrādes parka skeitparkā Pētera ielā, Kuldīgā.

Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pēc I. līdz VI. fāzei.

Nosacījumi:

- Visu konstrukciju virsējā kārta tiek veidota no mitrumizturīga laminēta bērza pirmās šķiras finiera (w/f) ar neslīdošo virsmu uz augšu ar kopējo biezumu ne mazāku kā 18 mm;

- Ribas jāveido no laminēta finiera, un to biezums ir ne mazāk kā 18 mm;

- Brusu izmēram jābūt 45x95 mm kalibrētām un impregnētām, solis no brusas līdz brusai ne mazāk kā 250 mm;

- Caurules slaidiem un pusrampu caurules 50-60 mm diametrā un pusrampās jābūt iestiprinātām, bez caurumiem slīdvirsmā;

- Leņķi slaidiem 50x50 mm;

- Konstrukciju sastiprināšanai izmanto koka skrūves ne šaurākas kā 6 mm diametrā un 60-120 mm garumā;

- Skrūvju galviņām jābūt iegremdētām virsējās kārtas virsmā;

- Brusas iegremdētas galu ribās ne mazāk kā 10 mm dziļumā, iefrēzētos caurumos;

- Metāla plāksnes visu konstrukciju garumā savienojumu vietās ar asfaltu 3 mm biezumā un 300-400 mm platumā;

- Konstrukciju aizmugurējā un sānu daļā paredzēti ventilācijas caurumi;

- Margām jābūt no kalibrētām koka brusām 45x95 mm, 1-1,20 m augstumā;

- Skeitparka konstrukcijām jāatbilst Latvijas būvnormatīvu drošības prasībām;

- Konstrukcijas atbilst drošības un kvalitātes standartam LVS 14974;

- Garantija – ne mazāk kā 3 ( trīs) gadi;

- Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāņem vērā:

15.1. piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nepieciešamie sagatavošanās un citi palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

15.2. Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai laukumu teritoriju;

15.3. Objektu apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

15.4. Skeitparka aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda atbilstoši pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem.

  - Pieļaujamā atkāpe ekvivalentiem piedāvājumiem no norādītajiem izmēriem jābūt 5% robežās visiem elementiem.

15.6. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz ekvivalentu materiālu risinājumu, tad piedāvājuma jāpievieno katra konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums.

- Rampu elementiem jāatbilst Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem drošības un kvalitātes standartam.

- Izstrādājumiem jābūt ekspluatācijas un kopšanas instrukcijām, atbilstības deklarācijām latviešu valodā.

- Piegādātās preces vai to sastāvā esošie materiāli vai elementi nav lietoti vai atjaunoti.

- Pēc darbu pabeigšanas izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu (ja attiecināms) izvešana no objekta teritorijas.

Kontaktinformācija:

Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone

63324935, 27091574, dace.jansone@kuldiga.lv.

| Darbu un Materiālu tāme II un VI Fāzei. |
| --- |
| Materiālu un darbu apraksts | vienības | Apjoms | Cena | Summa |
| Brusas 45x95mm | m3 |  |  |  |
| Skrūves 6x140mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x100mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x80mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x60mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x40mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 5x60mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 5x40mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 5x20mm | gb |  |  |  |
| Leņķi 40x40x2mm | gb |  |  |  |
| Metāla kantis auksti velvētas 50X50mm | gb |  |  |  |
| Trubas 50x2,5mm | m |  |  |  |
| Metāla loksnes 300x3000x3mm | m |  |  |  |
| Metāla loksnes 100x3000x3mm | m |  |  |  |
| Finieris laminēts 1 kārta 9mm | m2 |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 2 kārta 9mm | m2 |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 18mm | m2 |  |  |  |
| Finieris laminēts F/F 18mm 1 škira | m2 |  |  |  |
| Instrumentu un iekārtu izmaksas |  |  |  |  |
| Darba izmaksas |  |  |  |  |
| Transports |  |  |  |  |
| Esošo elementu demontāža |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |
|  | PVN 21%: |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

| Darbu un Materiālu tāme I, III IV, V Fāzei. |
| --- |
| Materiālu un darbu apraksts | vienības | Apjoms | Cena | Summa |
| Brusas 45x95mm | m3 |  |  |  |
| Skrūves 6x140mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x100mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x80mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x60mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 6x40mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 5x60mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 5x40mm | gb |  |  |  |
| Skrūves 5x20mm | gb |  |  |  |
| Leņķi 40x40x2mm | gb |  |  |  |
| Metāla kantis auksti velvētas 50X50mm | gb |  |  |  |
| Trubas 50x2,5mm | m |  |  |  |
| Metāla loksnes 300x3000x3mm | m |  |  |  |
| Metāla loksnes 100x3000x3mm | m |  |  |  |
| Finieris laminēts 1 kārta 9mm | m2 |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 2 kārta 9mm | m2 |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 18mm | m2 |  |  |  |
| Finieris laminēts F/F 18mm 1 škira | m2 |  |  |  |
| Instrumentu un iekārtu izmaksas |  |  |  |  |
| Darba izmaksas |  |  |  |  |
| Transports |  |  |  |  |
| Esošo elementu demontāža |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |
|  | PVN 21%: |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

3. Pielikums

LĪGUMS Nr. ___

Par skeitparka rampu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu

Kuldīgā                                                                      201__.gada __. _______

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000058625, tās _____ personā, kurš darbojas uz likuma “Par pašvaldībām” pamata, tālāk saukts “PASŪTĪTĀJS", un

__________, reģ.Nr. _______________, tās valdes locekļa _______ personā, kurš darbojas uz ________ pamata, personā, turpmāk saukts „IZPILDĪTĀJS” no otras puses, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas ____ lēmumu iepirkumā Nr.KNP/2013/____ (turpmāk tekstā – Iepirkums) noslēdz līgumu par sekojošo:

1.	LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt kvalitatīvu skeitparka rampu elementu (turpmāk - „preces”) izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu un to garantijas apkalpošanu atbilstoši līguma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajam Preču daudzumam un specifikācijai par kopējo līguma summu ___________ Ls (_______), tajā skaitā PVN _____ Ls (_______) saskaņā ar finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2.	SAMAKSAS VEIDS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma ietvaros PASŪTĪTĀJS veiks maksājumus bezskaidras naudas norēķinu veidā uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu, saskaņā ar piestādīto rēķinu

2.2. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

1.variants (bez avansa)

2.3. Līguma summa tiek apmaksāta saskaņā ar iesniegtajiem aktiem par piegādātajām precēm. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam preču piegādes aktus un attiecīgo dokumentāciju par precēm. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis parakstītu izpildes aktu un nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju par darba kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis iesniegto dokumentāciju. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar preču vai darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos darbus, un, rakstiski vienojoties ar Izpildītāju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, akceptē un apmaksā Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.

2.variants (ar avansu)

6.3.1. Līguma summa tiek apmaksāta šādi:

6.3.1.1. ____% no līguma summas  jeb (summa ar cipariem un vārdiem) tiek samaksāta 15 (piecpadsmit darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, rēķina un avansa apdrošināšanas polises saņemšanas no Izpildītāja).

6.3.1.2.Atlikušie ___% no līguma summas tiek samaksāti saskaņā ar iesniegtajiem aktiem par paveiktajiem darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam preču piegādes aktus un attiecīgo dokumentāciju par precēm. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis parakstītu izpildes aktu un nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju par darba kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis iesniegto dokumentāciju. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar preču vai darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos darbus, un, rakstiski vienojoties ar Izpildītāju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, akceptē un apmaksā Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.

2.3. Latvijas Republikai, pievienojoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārajai savienībai (EMS) un ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības (ES) vienoto valūtu euro, Līgumā noteiktie maksājumi jāveic euro valūtā, sākot ar euro ieviešanas brīdi, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.

2.4. Līguma summa ir nemainīga, tā nav pakļauta nekādiem iespējamiem sadārdzinājumiem.

3. PIEGĀDES TERMIŅŠ UN VIETA

  - IZPILDĪTĀJS veic preču piegādi līdz ___________________.

  - Preces jāpiegādā un jāuzstāda Estrādes parka skeitparkā Pētera ielā, Kuldīgā saskaņā ar Pasūtītāja norādītajām un saskaņotajām uzstādīšanas vietām.

  - Līguma 1.1.punktā minēto Preču izgatavošanu un piegādi Puses apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru PASŪTĪTĀJAM jāapstiprina 3 (trīs) darba dienu laikā, izņemot 3.5. punktā aprakstīto gadījumu. Nodošanas – pieņemšanas akts jāsastāda 2 (divos) eksemplāros.

  - Nodošanas – pieņemšanas aktā tiek atspoguļots saņemto un nodoto preču daudzums, atzīme par Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai un kvalitāte, summa, kas maksājama saskaņā ar līgumu.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt IZPILDĪTĀJA piegādātās Preces, ja PASŪTĪTĀJS, pieņemot Preces, konstatē, ka Preces ir nekvalitatīvas, bojātas, ja tās nav darba kārtībā, satur kādus citus defektus, ja tās nav pilnā komplektācijā vai neatbilst līguma noteikumiem un iepirkuma nolikuma tehniskai specifikācijai. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz IZPILDĪTĀJAM.

  - Pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma par PASŪTĪTĀJA norādīto trūkumu novēršanu PASŪTĪTĀJS veic atkārtotu Preču pieņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - IZPILDĪTĀJS apņemas:

    - Veikt kvalitatīvu preču izgatavošanu un piegādi atbilstoši līguma 3. nodaļas un 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Preces, kuras tiek piegādātas, nav iepriekš lietotas, tajās nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes;

    - Pirms preču piegādes ar PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu saskaņot piegādes laiku;

    - PASŪTĪTĀJAM  iesniegt preču atbilstības deklarācijas latviešu valodā pie preču nodošanas-pieņemšanas;

    - Nodrošināt preču garantijas servisu atbilstoši līguma 6. nodaļai.

    - izpildes procesā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus un spēkā esošos būvnormatīvus un citos noteikumus, kas reglamentē šādu darbu veikšanu;

    - gadījumā, ja nav iespējams kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīt Līgumu sakarā ar to, ka PASŪTĪTĀJS nav veicis visus darbu izpildei nepieciešamos pasākumus, ziņot par to PASŪTĪTĀJAM, norādot, kādi pasākumi viņam vēl jāveic;

    - nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies darba izpildes procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas:

    - Veikt samaksu par piegādātajām precēm atbilstoši līguma 2. nodaļai.

    - Preču garantijas remonta nepieciešamības gadījumā informēt IZPILDĪTĀJU par radušos bojājumu raksturu un bojāto preču atrašanās vietu.

    - nodrošināt Izpildītāja brīvu un netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietai;

    - nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesa laikā pārstāvēs PASŪTĪTĀJU, veiks darbu izpildes kontroli un tehnisko uzraudzību;

    - neveikt bez Izpildītāja rakstiskas piekrišanas nekādus darbus, kas pēc Līguma uzdoti Izpildītājam;

    - pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos darbus, parakstot darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

- PUŠU ATBILDĪBA PAR SAISTĪBU NEIZPILDI

  - Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas saistības līgumā noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto darba dienu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nemaksā IZPILDĪTĀJAM līgumā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu.

- GARANTIJAS

  - Piegādātajām un uzstādītajām precēm garantijas laiks tiek noteikts ne īsāks par 36 mēnešiem no Preču (vai attiecīgo Preču daļas) nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (ja vien IZPILDĪTĀJS savā piedāvājumā nav norādījis garāku termiņu). Garantijas saistību izpilde tiek veikta bez maksas.

  - Ja Preces garantijas laikā tiek nosūtītas apmaiņai vai remontam, transporta izdevumus apmaksā IZPILDĪTĀJS.

  - Garantijas saistības ir spēkā ar nosacījumu, ja PASŪTĪTĀJS ievēro Preču ekspluatācijas/lietošanas noteikumus, kas iesniegti PASŪTĪTĀJAM.

  - Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Preču ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu. Pretenzija tiek nodota šādā kārtībā:

    - Pretenziju Pasūtītājs nodod Izpildītājam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Izpildītājs parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;

    - Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Izpildītājam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Izpildītāja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Izpildītājs to ir saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 (piecu) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

  - Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

  - Ja Pasūtītājs līguma 6.6.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Izpildītāja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

  - Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu, materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu izpildītāju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

  - Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt tā nosacījumus, noformējot rakstisku vienošanos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas par pasūtījuma izpildi gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes un citas darbības, kas tiešā veidā ietekmē šā līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.

  - Nepārvaramas varas iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentu institūciju izziņu. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nokavē preces piegādi ilgāk kā 10 (desmit) dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusējā kārtībā izbeigt šo līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei 5 (piecas) dienas iepriekš.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Visi strīdi, kas Pusēm rodas šī līguma sakarā, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā, strīds nododams izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona līguma izpildes nodrošināšanai - _______________, t.____________, e-pasts: ________________.

  - IZPILDĪTĀJA kontaktpersona līguma izpildes nodrošināšanai - _______________, t.____________, e-pasts: ________________.

  - Puses rakstiski informē viena otru par pilnvaroto pārstāvju vai to sakaru līdzekļu izmaiņām 3 (trīs) darba dienu laikā.

  - Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 2 (divus) saņem PASŪTĪTĀJS, 1 (vienu) - IZPILDĪTĀJS.

9.  PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI