2.daļas Tehniskā specifikācija

| Pozīcija | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Marka, modelis |  |  |
| Skaits (gab.) | 1 (viens) gab. |  |
| Izlaiduma gads | 2014. gads (Jauna) |  |
| Odometrs (nobraukums) | Ne vairāk kā 50 km |  |
| TL tips | “B klase”: transportlīdzekļi, kas paredzēti sēdošu pasažieru pārvadājumiem; šīs klases transportlīdzeklī ir tikai sēdvietas |  |
| TL veids / TL kategorija | Autobuss pasažieru / M2 |  |
| Durvis | 3 vai 4 |  |
| Sēdvietas / stāvvietas | 17 (ieskaitot vadītāju) / 0 |  |
| Krāsa | Standarta (pēc Pasūtītāja izvēles) |  |
| Motora parametri: Jauda Motors darba tilpums Degvielas veids | Atbilstoši Euro 6 standartam Ne mazāka par 160 Zs Ne lielāks par 2.0 litri Dīzelis |  |
| Degvielas tvertnes tilpums | Ne mazāk kā 75 litri |  |
| Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā | Ne lielāks kā 9,5 l/100km (pēc ražotāja datiem) |  |
| CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā | Ne vairāk par 240 g/km (pēc ražotāja datiem) |  |
| Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms | Uzrādīt ražotāja datus |  |
| Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms | Uzrādīt ražotāja datus |  |
| Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms | Uzrādīt ražotāja datus |  |
| Transportlīdzekļa darba mūža enerģijas patēriņš | Norādīt datus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184 (21.12.2010.) |  |
| Pārnesuma kārba / skaits | Mehāniskā / ne mazāk kā 6 pārnesumi |  |
| Piedziņas veids | Aizmugurējā |  |
| Pretaizdzīšanas ierīce jeb signalizācija | Ražotāja signalizācija; Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs) |  |
| Drošības aprīkojums | ABS bremžu sistēma; Priekšā un aizmugurē disku bremzes; Elektroniskā stabilitātes sistēma; Vadītāja drošības spilvens; Trīspunktu drošības jostas un galvas balsti |  |
| Riepas / diski | Vasaras riepas R16’ / tērauda diski R16’ |  |
| Ziemas riepas | Papildus ziemas riepu komplekts |  |
| Rezerves ritenis | Pilna izmēra rezerves ritenis + domkrats |  |
| Tehniskie parametri: |  |  |
| Automašīnas pilna masa | 3501 – 5000 kg |  |
| Riteņu garenbāze | Ne mazāka par 4300 mm |  |
| Automašīnas garums | Ne lielāks par 7000 mm |  |
| Automašīnas platums | Ne lielāks par 2500 mm (ar spoguļiem) |  |
| Automašīnas augstums | Ne lielāks par 3000 mm |  |
| Pasažieru salona izmēri | Garums: ne mazāks par 4300 mm Platums: ne mazāks par 1700 mm Augstums: ne mazāks par 1900 mm |  |
| Obligātais aprīkojums: |  |  |
|  | Centrālā atslēga ar tālvadības pulti; Elektriski regulējami logu pacēlāji kabīnē; Elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi; Radio ar CD/Mp3 atskaņotāju; Regulējams stūres rats (augstumā un dziļumā); Vadītāja sēdeklis ar regulējamu hidraulisku amortizāciju, gurnu balstu un elkoņu balstiem; Stāvvietā novietošanās sensori priekšā un aizmugurē; Priekšējie miglas lukturi; Atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas signāls; Elektriska papildus apsilde kabīnei; Ātruma ierobežošanas sistēma 100 km/h; Digitālais tahogrāfs; Dubļu sargi priekšā un aizmugurē; Motora nodalījuma aizsargs (apakšā); Kruīza kontrole; Gaisa kondicionēšanas sistēma (pusautomātiska vai automātiska); Āra temperatūras rādītājs |  |
| Pasažieru salona aprīkojums | Sēdvietas ar regulējamu atzveltni, drošības jostām, sietiņiem, rokturiem un elkoņu balstiem (ejas pusē); Stikla pakešu sānu logi salonā ar pelēku tonējumu; Elektriska piedziņa priekšējām durvīm (pasažieru durvju atvēršana jānodrošina no vadītāja vietas); Gaisa kondicionētājs ar centrālo gaisa kanālu (jauda ne mazāka par 5 kW); Autonomā gaisa apsildes sistēma ar taimeri (jauda ne mazāka par 4 kW) un izvadu; Ventilācijas un evakuācijas lūka jumtā; Griestu, sānu un durvju siltumizolācija un tapsējums ar audumu; Salona apgaismojums (LED) un ventilācija; Papildus skaļruņu uzstādīšana aizmugurē; Atdalošā starpsiena aiz vadītāja; Sānu griestu plaukti bagāžas novietošanai salona abās pusēs; Atpakaļskata spogulis; Iekāpšanas rokturi 2 gab. |  |
| Drošības komplekts | Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā aptieciņa un drošības veste |  |
| Papildus nosacījumi: |  |  |
| Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija | Ne mazāk kā 3 gadi vai 250.000 km nobraukuma ierobežojums |  |
| Tehniskās apkopes un serviss | Intervāls ne mazāks kā 40 000 km; Autorizēta servisa apkalpošana – vismaz 3 autorizēti servisi Latvijā un 1 serviss ne tālāk kā 100 km no Pasūtītāja juridiskās adreses |  |
| Piegādes laiks | Ne vairāk kā 50 dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| Cits | Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate); Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana. |  |