Skaidrojumi uz pretendentu jautājumiem par Kuldīgas novada pašvaldības Iepirkumu KNP/2015/20/ERAF Bezvadu datortīkla izveide, tīkliekārtas piegāde un uzstādīšana, projekta “Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide Kuldīgas novadā” ietvaros

1.Jautājums:

| 2. | Atbalstāmie standarti | 802.11 b/g/n |
| --- | --- | --- |

Iekārtas, kas atbalsta tikai b/g/n ir jau šobrīd morāli novecojušas.  12 punktā ir prasīta 5 gadu garantija, bet jau pēc 2 gadiem absolūtas vairums klientu iekārtu būs 802.11ac iekārtas, un iespējams, kā 2,4GHz diapazons pat netiks vairs izmantots. Kāds ir iemesls novecejošo iekārtu izmantošanai?

Atbilde:

Atbalstāmais standarts noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 185 (Rīga 2014. gada 1. aprīlī), „Noteikumi par darbības programmas „Ifrastruktūta un pakalpojumi“ papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība“ 4. pielikuma 2.tabulā II. Prasības bezvadu tīkla iekārtai“.

2.Jautājums:

| 6. | Datortīkla komutators | Iekārtā iebūvēts vismaz 4 portu 10/100/1000 Base-TX datortīkla komutators (var būt 1 ports + 5 portu komutators) |
| --- | --- | --- |

Kāds ir Interneta pieslēguma ātrums – vai tas pārsniedz 100MB/s ātrumu un tādejādi pamato 1GB portu prasību?

Atbilde:

Atbalstāmais standarts noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 185, (Rīga 2014. gada 1. aprīlī) Noteikumi par darbības programmas „Ifrastruktūta un pakalpojumi“ papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība“ 4. pielikuma 2.tabulā II. Prasības bezvadu tīkla iekārtai.

3.Jautājums:

Vai tiks uzskatīts par atbilstošu Nolikumam risinājums, kurš nolikuma prasību izpildej izmantos 2 iekārtās – ugunsmūri ar nepieciešamo portu skaitu un pieejas punktu?

Atbilde:

Netiks uzskatīts par atbilstošu, jo Ministru kabineta noteikumos Nr. 185, (Rīga 2014. gada 1. aprīlī) Noteikumi par darbības programmas „Ifrastruktūta un pakalpojumi“ papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība“ 4. pielikuma 2.tabulā II. Prasības bezvadu tīkla iekārtai - prasība ir Iekārtā iebūvēts ugunsmūris.

4.Jautājums:

| 10. | Funkcionalitāte | Auto-Crossover (MDI/MDI-X) Class-Based Traffic Shaping (CBTS) Class-Based Traffic Policing (CBTP) Ipv6 atbalsts |
| --- | --- | --- |

1. Class-Based Traffic Shaping (CBTS) un Class-Based Traffic Policing (CBTP) ir Cisco specifiski  nosaukumi tipiskām QoS tehnoloģijam, kas tiek izmantotas visu vadošo ražotaju iekārtās. Vai pretendents var Nolikuma prasību izpildei izmantot cita rāžotāja iekārtu ar līdzvērtīgo ar QoS tehnoloģiju atbalstu?

Atbilde:

Atbalstāmais standarts noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 185, (Rīga 2014. gada 1. aprīlī) Noteikumi par darbības programmas „Ifrastruktūta un pakalpojumi“ papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība“ 4. pielikuma 2.tabulā II. Prasības bezvadu tīkla iekārtai.

QoS (Quality of service) – ir šodien pietiekami izplatīta tehnoloģijas standarts un PRETENDENTS var piedāvāt jebkura cita ražotāja iekārtas.

5.Jautājums:

Lūdzam paskaidrot kādā konkrētā veidā šis Qos iespējas ir nepieciešams nokonfigurēt Nolikuma prasību izpildei?

Atbilde:

Nav noteikta konfigurācija – jāveic atbilstoši vispārpieņemtajiem publisko interneta pieejas punktu standartiem.

6.Jautājums:

| 11. | Sertifikāti | WiFi certified (http://www.wi-fi.org/) vai analogs sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām. |
| --- | --- | --- |

Vai ar šo prasību ir domāta CE sertifikāta esamība?

Atbilde:

PRETENDENTA piedāvātajām iekārtām jāatbilst ES prasībām.

7.Jautājums:

| 14. | Signāla pastiprinātājs | Viens signāla pastiprinātājs Wi-Fi zonas paplašināšanai |
| --- | --- | --- |

Vai šo prasību ir jāsaprot kā prasību piegādāt papildus iekārtu, kura nodrošinātu papildus piekļuves punkta funkcionalitāti, ar pieslēgšanu pie pamata piekļuves punkta izmantojot Wi-Fi (izmantojot WDS vai MESH tehnoloģiju)? Jā atbilde ir jā, tad lūdzam paskaidrot, kā paredzēts nodrošināt šis papildus iekārtas elektrobarošanu, kur to ir nepieciešams izvietot, un kādu zonu ir nepieciešams nodroināt ar bezvadu tīklu?

Vai ir pieļaujams “signala pastiprinātāja” vietā uzstādīt papildus bezvadu tīkla piekļuves punktu, pieslēdzot to ar papildus izveidoto datu tīkla kabeli vai izmantot atsevišķo labākas kvalitātes (vai ar virziena darbības antenu) pieejas punktu, kas nodrošina nepieciešāmo bezvadu tikla darbības zonu bez “signāla pastiprinātāja”?

Atbilde:

Pretendenta piedāvātajām iekārtām jānodrošina apraides diametrs 50m (atvērtā laukā) – ar vai bez papildus iekārtām ir PRETENDETA izvēlētais tehniskais risinājums.

8.Jautājums:

| 15. | Piegādē un uzstādīšanā ietilpst | Tīkla izveidošana, pieslēgšana esošajam interneta pieslēgumam (kanāli, ligzdas), iekārtas ugunsmūra konfigurācija, datu plūsmu konfigurācija, apmācība sys logu nolasīšanā (datu pārraides apjoms, bezvadu tīkla lietotāju pieslēgumu skaits) |
| --- | --- | --- |

Ludzam paskaidrot prasības pret:

 ugunsmura konfigurāciju

datu plūsmu konfigurāciju

 Syslogu nolasīsanu (noradot kur atradisies syslogu serveris un to veidu / modeli)

Atbilde:

Konfigurācijas parametrus nosaka prasība atdalīt (padarīt neredzamu) pašvaldības lokālo datortīklu no publiskā tīkla, PRETENDENTS, kā savas jomas speciālists veido savu konfigurāciju, kas atbilst vispārpieņemtajām prasībām.

Kuldīgas novada pašvaldība piedāvā izmantot, esošo QNAP QTS NASE 65B62 Syslog serveri, bet PRETENDENTS var piedāvāt savu risinājumu( e-pasts utt.), lai nodrošinātu regulāru DATU PĀRAIDES APJOMA, BEZVADU TĪKLA PIESLĒGUMA SKAITA (u.c. pēc PRETENDENTA piedāvājuma) monitoringu.

9.Jautājums:

Lūdzam paskaidrot,

Vai ir paredzēts, kā DHCP adreses bezvadu tīkla klientiem piešķir pieejas punkts?

Cik lietotājiem vienlaicīgi ir janodrošina piekļuvi bezvadu tiklam?

Cik lielam jābūt DHCP adrešu apgabalam?

Atbilde:

Bezvada tīkla klientiem tiek piešķirta DHCP adresācija PUBLISKAJĀ TĪKLĀ.

Nolikumā nav parēdzēts lietotāju skaita ierobežošana.

Tā kā PUBLISKAIS tīkls ir atdalīts no pašvaldības tīkla, PRETENDENTS pats veido DHCP adrešu apgabalu.

10.Jautājums:

| Ēdoles pagasta pārvalde Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads | 1 | Jāveic bezvada tīkla pieslēgšana un konfigurācija atdalot no esošā pagasta tīkla – pa esošajiem kanāliem tīkla vads , cauru betona sienai līdz PIPP atrašānās vietai izveidot 2 tīkla rozetes*. |
| --- | --- | --- |

1. Kādā veidā ir paredzēta esošā pagasta tīkla atdalīšana, tajā skaitā - vai ir nepieciešams NAT pakalpojums starp esošo pagasta  tīklu un ārējo pieslēgumu?

2. Lūdzam paskaidrot, vai minētās 2 rozetes (un citās uzstadīšanas vietas 2-4 rozetes) ir nepieciešams pieslēgt piegādātajam pieejas punktam? Un kurā tīklā tiem jāatrodās – esošā pagasta tīklā vai bezvadu tīkla segmentā?

Atbilde:

Ēdoles pagasta pārvaldē un Laidu pagasta pārvaldē vienkāršākais risinājums ir pieslēgties pie esošās pagasta darbinieku tīkla ifrastruktūras (tīkla rozetes). PRETENDENTS realizējot projektu veido savu risinājumu, kā atdalīt PUBLISKO TĪKLU no pašvaldības ifrastruktūras (tīkla komunikators, WLAN, utt.).

Uzstādāmām tīkla rozetēm ir jāatrodas PUBLISKAJĀ TĪKLA, tās plānots izmantot, lai nodrošinātu tīklu publisko pieejas punktu datoru darba stacijām un multifunkcionālai drukas iekārtai.

IT nodaļas vadītājs

NORMUNDS ĶĪVĪTIS

Tālr.: +371 63350008,