3.pielikums

Tehniskā specifikācija

Koku stādu piegāde un stādīšana Stendes ielā, Kuldīgā.

- Prasības koku stādiem:

  - atbilstoši norādītajiem parametriem un koku sugai,

  - kvalitatīva, atbilstoša stāda lielumam sakņu sistēma un tās „iesaiņojums”,

  - kvalitatīvs, labi veidots, proporcionāls vainags,

  - taisns stumbrs bez slimību, nobrāzumu, bojājumu pazīmēm.

  - koku izcelsmes vieta (valsts) ne augstāk par 6 klimata zonu.

- Prasības koku stādīšanai:

  - iestādīt piegādātos koku stādus iepriekš norādītajā vietā – Stendes ielā (saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālistes norādījumiem), ņemot vērā klimatiskos apstākļus, izvēloties stādīšanai piemērotu laiku. Stādīšana jāveic līdz š.g. 15. maijam,

  - pirms koku stādīšanas izņemt un saskaņot rakšanas darbu atļauju, pieaicināt pie koku stādīšanas iesaistīto uzņēmumu pārstāvjus, ja tas būs norādīts rakšanas darbu atļaujā.

  - sagatavot stādāmo vietu, veicot augsnes sagatavošanu un ielabošanu atbilstoši koka sugas prasībām,

  - iestādītos kokus stiprināt pie balsta mietiem (vienam kokam min. 2 balsta mieti), balsta mietu garums 2,5 metri, min.( 6 cm, koku nostiprināt ar divām atsaitēm (lentēm).

  - kokus pie stādīšanas apliet.

  - pēc iestādīšanas stādījumam izveidot apdobi.

- Garantijas un kvalitātes prasības:

  - Iestādīto augu garantijas termiņš tiek noteikts 12 (divpadsmit) mēneši no Līdzēju abpusējas Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Iesniegt pasūtītājam noteikumus/ieteikumus par iestādīto koku kopšanas prasībām. VAAD augu karantīnas noteikumi u.c. normatīvo aktu izpilde.

- Darbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā, organizēt transporta un gājēju kustību, ceļa zīmju uzstādīšanu.

- Pēc katra koka stādīšanas veikt vietas sakopšanu, radušos atkritumu savākšanu, aizvešanu. Nepieļaut atkritumu, u.c. piegružojuma uzkrāšanu kaudzēs ilgāk par 24 stundām.

- Pēc jebkura darba veikšanas, nodrošināt darbu veikšanas laikā radušos atkritumu savākšanu, nogādāšanu atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas.

- Darbi tiek pieņemti parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.pielikums

|  |  | Finanšu piedāvājums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| n.p.k. | Izdevumu posteņi | Vien. | Daudz. | Cena bez PVN, EUR | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiāli |  |  |  |  |
| 1 | Tilia x europa 'Pallida' /Holandes liepa 'Pallida', augstums 3,5-4m (apkm. 12-14cm), sakņu kamoli ietīti drāšu pinumā | gb. | 86 |  |  |
| 2 | Auglīga melnzeme | m3 | 30 |  |  |
| 3 | Atsaišu komplekts kokiem (2 mieti, lentes) (mietu garums 2,5 metri un diametrs min. 6cm) | gb. | 86 |  |  |
|  | Kopā materiāli EUR (bez PVN) |  |  |  |  |
|  | Pakalpojumi |  |  |  |  |
| 4 | Stādāmvietu sagatavošana | gb. | 86 |  |  |
| 5 | Koku stādīšana | gb. | 86 |  |  |
| 6 | Koku atsiešana | gb. | 86 |  |  |
| 7 | Stādu, cilvēkresursu transporta izmaksas (Kuldīga) |  |  |  |  |
| 8 | Liekās grunts iekraušana, aizvešana | m3 | 20 |  |  |
|  | KOPĀ EUR bez PVN: |  |  |  |  |
|  | PVN21% |  |
|  | Summa kopā ar PVN |  |

| _______________________________ |  |  | ____________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) |  |
| 2015. gada ____. ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |