Apstiprināts

Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē

2014.gada 16.aprīlī

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(PIL 8.2  panta kārtībā)

KNP/2015/44

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts

NOLIKUMS

Kuldīga, 2015

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs: KNP/2015/44

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov.,LV-3301 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000035590 |
| Tālruņa numurs: | 63322469 |
| Faksa numurs: | 63341422 |
| E-pasta adrese: | zaiga.kudina@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkumu procedūru: Zaiga Kudiņa, tel.63322469 |

## Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumiem organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas izveidota 2013.gada 25.jūlijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu ”Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols. Nr. 10 p. 63/.

## Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.kuldiga.lv, sadaļā Pašvaldības iepirkumi.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2015.gada 7.maijam plkst. 13:00 arī uz vietas - Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

1.4.3.	Atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kuldiga.lv.

1.4.4.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts līgums: „Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts

1.5.2. Pasūtītāja paredzamais līguma izpildes termiņš – 2015. gada 1.jūnijs.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2015.gada 7.maijam plkst.13:00 Kuldīgas novada pašvaldībā – 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00-17:00, piektdienās no 08:00-16:00.

1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.4. Saņemot piedāvājumu, Kuldīgas novada pašvaldības darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam jābūt pretendentam saistošam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

## Cita informācija

1.8.1. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Iepirkumu komisijai, iesniegumu savlaicīgi nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

1.8.2. Uz iesniegtajiem jautājumiem Pasūtītājs atbild rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, ja jautājums saņemts laikus, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi.

1.8.3. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

1.8.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

1.8.5.Pasūtītājam ir tiesības samazināt būvdarbu apjomu gadījumā, ja finansējums nebūs pietiekams visam paredzēto būvdarbu kopapjomam. Tādējādi nerealizējot Nomales ielas, Pētera ielas un/vai Skolas ielas virsmas apstrādes būvdarbus.

## Piedāvājuma noformēšana:

## 1.9.1.Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- finanšu piedāvājuma;

- Tehniskā piedāvājuma, atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

## 1.9.2.Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## 1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts”

## 1.9.4. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

1.9.5.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.9.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.9.7. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums.

1.9.8. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir „Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts”, kas jāveic saskaņā ar nolikumu un nolikuma pielikumiem.

2.2.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3.	Iepirkuma procedūras uzvarētāja pienākums ir veikt būvdarbus - Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts nevainojamā kvalitātē, atbilstoši Nolikuma un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

2.4.	Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.5. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

# 3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti un/vai personas vai to apvienības, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.1.3. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, piedāvājumā pievienojama atbilstoša informācija.

3.2. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

3.2.1. Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.pielikums).

### 3.2.2. Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdots līdzvērtīgs dokuments. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdotai būvkomersanta reģistrācijas apliecībai vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokumentam, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

3.2.3. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta būvdarbu vadītāja piesaistīšana ceļu būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājam ir jābūt izsniegtam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) būvprakses sertifikātam ceļu būvdarbu vadīšanā vai līdzīgā nozares institūcijas citā valstī izdotam atbilstošam dokumentam. Būvdarbu vadītājam jānorāda pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura (autoceļu virsmas apstrādes darbu) objektu būvdarbu vadīšanā. Pieredze apliecināma ar informāciju par iepriekšējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem.

Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija un CV (3.pielikums) ar apliecinājumu par pieejamību iepirkuma procedūras ietvaros un informāciju par pieredzi.

3.2.4. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014.gados), vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu darbību ir uzsācis vēlāk, ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu darbu izpildē, t.i.,veikti autoceļu virsmas apstrādes darbi vienā objektā vismaz 9000 m2 apjomā.

Piedāvājumam jāpievieno Pretendenta veikto darbu saraksts (2.pielikums) norādot pasūtītāju un tā kontaktinformāciju, darbu apjomu, izpildes vietu, pievienojot darbu izpili apliecinošu dokumentu kopijas.

### Jāpievieno vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme par pretendenta norādīto darbu izpildes kvalitāti.

3.2.5. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā.

3.2.5. Pretendentam sagatavojot piedāvājumu ir jāiesniedz finanšu piedāvājums par visu Tehniskajā specifikācijā un tā pielikumos (darbu daudzumos) norādīto apjomu. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu. Papildus izmaksas, kas nebūs ievērtētas,  iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

3.2.6. Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

Piedāvājumam jāpievieno pretendenta rīcībā esošās, darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas saraksts.

3.2.7. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka izpildīto darbu minimālais garantijas termiņš būs vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

# 4. Iepirkuma procedūras norise

## 4.1. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2015. gada 7.maijā plkst. 13:00 Kuldīgas novada Domes Mazajā zālē, 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

### 4.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### 4.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### 4.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### 4.5. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### 4.6. Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### 4.7.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana

### 5.1.	Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### 5.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš atbilst nolikuma un tiesību aktu prasībām, un kura piedāvājums atbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

### 5.3. Aritmētisku kļūdu labošana Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, saskaņā ar Nolikumu.

7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (arī gadījumā, ja Pasūtītājs nesaņem ES fonda līdzfinansējumu objekta būvniecībai, vai finansējuma apjoms ir nepietiekams).

7.1.8.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

7.1.9.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumiem, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7.2.2.  Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas

7.2.3.  Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.4.   Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.5. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

7.2.7.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.8.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.9.	Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju (ja neiestājas citi nolikumā paredzētie apstākļi).

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2. 	Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pielikumi:

1.pielikums 	Pieteikuma veidlapas forma (noformējuma ieteikuma raksturs).

2.pielikums	Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma (noformējuma ieteikuma raksturs).

3.pielikums	Būvdarbu vadītāja apliecinājuma forma (noformējuma iepirkuma raksturs).

4.pielikums	Tehniskā specifikācija.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

„Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts”

Iepirkuma ID Nr. KNP/2015/44

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību publiskajā iepirkumā „Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts”.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt pasūtījumu - „Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts”, saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

piedāvājuma cena par 1m2 (bedrīšu remonts + virsmas apstrāde) euro ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena par 1m2 (bedrīšu remonts + virsmas apstrāde) euro bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Apliecinām, ka:

- piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskai specifikācijai;

Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

_____________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu darbu izpildē:

| Darbu izpildes vieta, veids un apjoms (atbilstoši nolikuma prasībām) | Darbu veikšanas periods | Paūtītāja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

3. Pielikums

BŪVDARBU VADĪTĀJA CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS Projekta nosaukums: __________________________________________________ Paredzētā pozīcija projektā: _________________________________________________________ (amata nosaukums) 1. Uzvārds: 2. Vārds: 3. Izglītība/kvalifikācija: Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 4. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: 5. Galvenā specializācija (kvalifikācija): Darba / projekta izpildes gads Pasūtītājs, kontaktinformācija Objekta nosaukums, adrese, apjomi Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 6. Apliecinājums par pieejamību Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā _________________________________________________________ un gadījumā, ja (iepirkuma nosaukums ID Nr.) ______________________________________________________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________ (amata nosaukums) pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai. Vārds, uzvārds: Paraksts: Datums: Ja būvdarbu vadītājs nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieka, ja pretendents ir personu grupa, vai apakšuzņēmēja darbinieks: [Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu. <Darba devēja nosaukums> <Reģistrācijas numurs> <Adrese> <Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Pilnvarotās personas paraksts>]

4.Pielikums

Tehniskā specifikācija

- Izpildāmo darbu veids – ielu melnās segas virsmas apstrāde ar Y1B 8/11.

- Remonta darbos izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem un veikto darbu tehnoloģijai jāatbilst LBN.

- Ielu seguma remonta darbi veicami Kuldīgas pilsētā pēc pasūtītāja izsniegtā atsevišķā darba uzdevuma par iepirkumā norādītajām cenām. Darba uzdevumā atsevišķam objektam pasūtītājs norāda ielas nosaukumu, veicamo darbu apjomu un remontā izmantojamo tehnoloģiju. Darbi veicami saskaņā ar tehniskā uzrauga norādījumiem.

- Izpildīto darbu garantijas laiks 2 gadi.

- Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāiesniedz pasūtītājam ar nepieciešamajām organizācijām saskaņotu transporta organizācijas shēmu.

- Nodrošināt satiksmes drošību objektā.

- Pasūtījuma izpildi veikt saskaņā ar 09.03.2010. MK noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kā arī aizpildīt un iesniegt Pasūtītājam MK noteikumu 17.punktā norādīto dokumentāciju.

- Pirms ceļu virsmas apstrādes, jāveic bedrīšu un iesēdumu remonts.

9.Ielu saraksts

| Nr.p.k. | Autoceļa nosaukums | Adrese (km) | Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri | Īpašas atzīmes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no | līdz | autoceļa | bedres |  |  |
|  |  |  |  | garums (km/m2) | seguma veids | m2 | asfaltsbet.(t) |  | Segas platums |
| Kuldīgas pilsētas E1 ielas |
| 1 | Aizputes iela |  | 0,000 |  | 0,080 | / | 544 | meln.seg. |  |  | no Liepājas-Mucenieku | 6,8 |
|  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | meln.seg. |  |  |  |  |
| 2 | Mucenieku iela |  | 0,000 | 0,216 | 0,216 | / | 1404 | meln.seg. |  |  | No Jelgavas-Dzirnavu | 6,5 |
|  |  |  | 0,720 | 0,845 | 0,125 | / | 813 |  |  |  | no Adatu- Aizputes | 8,0 |
|  |  |  | 1,030 | 1,130 | 0,100 | / | 0 |  |  |  | no Jāņa-Pureņu |  |
| 3 | Ēdoles iela |  | 0,000 | 0,488 | 0,488 | / | 2684 | meln.seg. | 35 |  | Liepājas-Lapegļu | 5,5 |
| 4 | Smilšu iela |  | 0,000 | 0,136 | 0,136 | / | 680 | meln.seg. |  |  | no Liepājas-Kalpaka | 5,0 |
| 5 | Jura Mātera iela |  | 0,000 | 0,380 | 0,380 | / | 1710 | meln.seg. | 60 |  | no Ķelšu-Skrundas | 4,5 |
| 6 | Nomales |  | 0,000 | 0,180 | 0,180 | / | 990 | meln.seg. | 30 |  | visā garumā | 5,5 |
| 7 | Mednieku iela |  | 0,000 | 0,210 | 0,210 | / | 945 |  | 40 |  | visā garumā | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9770 |  | 165 | 0 |  |  |

9. Izraksts no Ceļu specifikācijas 2010 (pilns specifikācijas teksts http://www.lvceli.lv/LV/?i=1001):

##### Tipa lapa. Vienkārtas virsmas apstrāde Y1B 8/11

Izejmateriāli

Saistviela. Bitumena emulsija C 65 B 3 vai C 65 BP 3.

Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase

| AADTj, pievestā |
| --- |
| ≤ 500 | 501-1500 | > 1500 |
| S-III klase | S-II klase | S-I klase |

Smalkās frakcijas saturam jāatbilst šādām prasībām

| Īpašība, mērvienība | Testēšanas metode | Atsauce uz LVS EN 13043 | Kategorija | Prasība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu rupjam minerālmateriālam | LVS EN 933-1 | 4.1.4.p-ts | f1 | ≤ 1 |

Ieteicamais 8/11 šķembu daudzums 8 – 10 l/m2.

- tabula. Prasības Y1B 8/11 granulometriskajam sastāvam

| Sieti, mm | 0,063 | 2 | 4 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maks. % | 1 | 3 | 5 | 15 | 99 | 100 | 100 |
| Min. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 100 |