Apstiprināts

Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē

2015.gada 8.maijā

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(PIL 8.2 panta kārtībā)

KNP/2015/51

Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā

NOLIKUMS

Kuldīga, 2015

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs: KNP/2015/51

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 |
| Piedāvājumu iesniegšanas adrese | Baznīcas ielā 1, Kuldīgā |
| Tālruņa numurs: | 63322469 |
| Faksa numurs: | 63341422 |
| E-pasta adrese: | zaiga.kudina@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkumu procedūru: Zaiga Kudiņa, tel.63322469 |

## Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumiem organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas izveidota 2013.gada 25.jūlijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu ”Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols. Nr. 10 p. 63/.

## Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.kuldiga.lv, sadaļā Pašvaldības iepirkumi.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2015.gada 25.maijam plkst. 13:00 arī uz vietas - Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

1.4.3.	Atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kuldiga.lv.

1.4.4.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts līgums: „Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā”

1.5.2. Pasūtītāja paredzamais līguma izpildes termiņš – trīs nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, neskaitot būvniecībai nepiemērotu laika apstākļu periodu. Jānodrošina izpildīto darbu un materiālu garantijas laiks – vismaz divi gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2015.gada 25.maijam plkst.13:00 Kuldīgas novada pašvaldībā – 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00-17:00, piektdienās no 08:00-16:00.

1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.4. Saņemot piedāvājumu, Kuldīgas novada pašvaldības darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam jābūt pretendentam saistošam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

## Cita informācija

1.8.1. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Iepirkumu komisijai, iesniegumu savlaicīgi nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

1.8.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, pamatojoties uz Nolikuma saņēmēju reģistrā sniegtajām ziņām, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi.

1.8.3. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

1.8.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

## Piedāvājuma noformēšana:

## 1.9.1.Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- finanšu piedāvājuma;

- tehniskā piedāvājuma, atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

## 1.9.2.Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## 1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā”

## 1.9.4. Uz piedāvājuma iepakojuma attiecīgi jānorāda:

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme „Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā”

## 1.9.5. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

1.9.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.9.8. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno tulkojums.

1.9.9. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir „Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā”.

2.2.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3.	Iepirkuma procedūras uzvarētāja pienākums ir veikt būvdarbus – „Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā” nevainojamā kvalitātē, atbilstoši Nolikuma un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

2.4. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

# 3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti un/vai personas vai to apvienības, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.1.3. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, piedāvājumā pievienojama atbilstoša informācija.

3.2. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

3.2.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas reģistrā citā valstī, kurā reģistrēts Pretendents. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersanta reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

3.2.2.Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.pielikums).

### 3.2.3. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014.gados), vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu darbību ir uzsācis vēlāk, jābūt pieredzei vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu veikšanā, t.i., pretendents veicis asfaltēšanas darbus vismaz 2600 m2 apjomā.

### Piedāvājumam jāpievieno veikto pasūtījuma/u saraksts, kur pretendents veicis iepirkuma priekšmetam līdzīgus darbus (2.pielikums).

### Jāpievieno vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme par darbu izpildes kvalitāti.

3.2.4. Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums un personāls.

Piedāvājumam jāpievieno pretendenta rīcībā esošās, darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas saraksts.

3.2.5. Pretendenta sagatavots asfaltbetona materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums, t.sk., jāpievieno attiecīgi dokumenti/s, kas apliecina pielietoto asfaltbetona materiālu izcelsmi (ražošanas vieta) un kvalitātes parametrus.

3.2.6. Piedāvājuma jāpievieno finanšu piedāvājums (tāme) saskaņā ar Pasūtītāja dotajiem darbu apjomiem, ievērojot tehniskās specifikācijas prasības.

Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darba vietai, apdrošināšanas izmaksas, u.tml.). Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma vienas vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un nevar tikt mainītas līguma izpildes laikā.

# 4. Iepirkuma procedūras norise

## 4.1. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2015. gada 25.maijā plkst. 13:00 Kuldīgas novada Domes Mazajā zālē, 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

### 4.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### 4.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### 4.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### 4.5. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### 4.6. Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### 4.7.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana

### 5.1.	Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda pretendenta un piedāvājumu atbilstību Nolikumā un tiesību aktos noteiktajām prasībām.

### 5.2. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma un tiesību aktu noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, vērtējot cenu bez PVN.

5.3. Vienādu piedāvājumu cenu gadījumā, par izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tas, kurā darbu uzsākšanu tiks nodrošināta ātrākā termiņā.

### 5.4. Aritmētisku kļūdu labošana Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, saskaņā ar Nolikumu.

6.2. Avansa maksājums nav paredzēts.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.8.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;

7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

7.1.11.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumiem, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7.2.2. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas

7.2.3. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.4. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.5. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

7.2.7.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.8.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.9.	Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju (ja neiestājas citi nolikumā paredzētie apstākļi).

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2. 	Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pielikumi:

1.pielikums 	Pieteikuma veidlapas forma (noformējuma ieteikuma raksturs).

2.pielikums	Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma (noformējuma ieteikuma raksturs).

3.pielikums	Tehniskā specifikācija.

4.pielikums	Apjomi.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

„Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā”

Iepirkuma ID Nr. KNP/2015/51

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību publiskajā iepirkumā „Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā”.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem.

Apliecinām, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskai specifikācijai;

Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

_____________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu darbu izpildē:

| Darbu izpildes vieta, darbu veidi, apjoms | Darbu veikšanas periods | Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

Tehniskā specifikācija.

- Asfaltēšanas darbi Mucenieku ielā Kuldīgā:

Esošais asfalts posmā no Mucenieku ielas 1,020 km līdz 1,130 km (No Jāņa ielas līdz Pureņu ielai).

Kopējais asfaltēšanas darbu garums – 0,110 km jeb 770 m2; platums – 7,0 m.

Pēc asfaltēšanas nepieciešamas uzpildīt nomales  ar grants/šķembu maisījumu fr.0/32mm – 6 m3 apmērā.

- Asfaltēšanas darbi Alsungas ielā Kuldīgā:

Remontdarbi nepieciešami ielas posmā no Planīcas ielas līdz Zemeņu ielai, garums ~ 205 m.

Pirms asfaltēšanas nepieciešama ceļa klātnes profilēšana ar greideri un pieslēguma vietu sagatavošana pie esošā asfalta seguma.

Pēc asfaltēšanas nepieciešamas uzpildīt nomales  ar grants/šķembu maisījumu fr.0/32mm – 6,2 m3 apmērā.

- Asfaltēšanas darbi Vienības ielā Kuldīgā:

Esošais asfalts – Vienības iela 15,  posma  garums 207 m,

Platums 4.5 m,

nomales platums 0.25 m;

Asfaltējamā platība: 932 m2.

Pirms asfaltēšanas nepieciešama ceļa klātnes profilēšana ar greideri un pieslēguma vietu sagatavošana pie esošā asfalta seguma.

Pēc asfaltēšanas nepieciešamas uzpildīt nomales  ar grants/šķembu maisījumu fr.0/32mm – 7,5 m3 apmērā.