Pielikums Nr.1

Bērnu rotaļu laukuma (3 – 6 gadi) „Bumbierītis”, teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīkla izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Bērnu rotaļu laukuma (3 – 6 gadi), teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīkla izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā.

Termiņš: Bērnu rotaļu laukuma (3 – 6 gadi), teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīkla izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā 2015. gadā divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Vieta un skaits:

Pēc labiekārtojuma skicē „Bērnu rotaļu laukumi un labiekārtojums Estrādes parkā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (IV kārta)” (ĢP-6; TS-5; TS-6) piedāvātā risinājuma, izbūvēt bērnu rotaļu laukumu – vecuma grupai no 3-6 gadiem, paredzot gumijas segumu, rotaļu un labiekārtojuma elementus, pievedtaciņas un apstādījumu izbūvi. Paredzēt 5 rotaļu elementus, abpusēju informācijas stendu ar informāciju, 3 soliņus un 2 atkritumu urnas.

Pēc tehniskās shēmas „Teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīklu tehniskās shēmas Estrādes parkā, Kuldīgā” (ELT; VST) piedāvātiem risinājumiem.

Teritorijas apgaismojums:

- Teritorijā pie projektētiem. un esošiem laukumiem montēt jaunus apgaismojuma stabus ar gaismekļiem (paredzēts uzstādīt divu tipu gaismekļus, analogus jau parkā izbūvētajiem, 6 gab. parka tipa apgaismojuma stabiem (TIPS-1, komplektā ar pamatu, blīvēm un pieslēguma spailē un ekvivalents LED gaismekļu modelim THORN PLURIO, balsta krāsa RAL 9007, grey aluminium pēc „SCHUCO” RAL kataloga) un 6 parka tipa apgaismojuma stabiem (TIPS-2, komplektā ar pamatu, blīvēm un pieslēguma spailē un ekvivalents LED gaismekļu modelim PH-ST77, balsta krāsa RAL 9007, grey aluminium pēc „SCHUCO” RAL kataloga). Projektēto gaismekļu izvietojumu un tipu skatīt lapā ELT-2.

- Projektējamos apgaismojuma stabus pieslēgt pie esošām parka apgaismojuma laternām, izmantojot 1kV kabeli AXPK 4x16mm2, skat. lapu ELT-2.).

- Elektroapgādes un apgaismojuma kabeļu trasi guldīt 0,7m dziļumā, vietās kur kabelis šķērso brauktuvi vai gājēju celiņu, kabeli montēt kabeļu aizsargcaurulē. 0,4m dziļumā no zemes virsmas guldīt signāllentu "Uzmanību kabelis”. Šķērsojot citas inženierkomunikācijas ievērot tuvinājumus 0,5m, caurulē 0,25m.

- Elektroapgādes un apgaismojuma kabeļus montēt pēc teritorijas planēšanas un visu citu inženierkomunikāciju izbūves, kabeļu montāžas vietās. Kā arī vietās, kur kabeļi šķērso esošus asfaltētus vai bruģētus celiņus kabeļus izbūvēt ar caurduršanas metodi.

Videonovērošanas tīkli un aprīkojums:

- Projektā paredzēts izbūvēt kabeļu kanalizācijas tīklu, montējot proj. akas KP-PEH 800x650 tipa.

- No kabeļu akām paredzēts izbūvēt pa vienai caurulei līdz esošiem apgaismojuma balstiem un pie antenas.

- WC telpās uzstādīt komutācijas iekārtu signālu no videokamerām pārraidīšanai uz galveno Valsts policijas ēku.

- Signāla pārraidei tiks izmantota „radiolink” tipa iekārta.

- Līdz komutācijas iekārtai no videokamerām paredzēts izbūvēt optiskos kabeļus. Signāla konvertācijai paredzēts izmantot konvertorus, kurus paredzēts uzstādīt blakus videokamerām uz balstiem.

- Katrai videokameru grupai jānodrošina 230V elektrobarošana.

- Celtniecības un montāžas darbus izpildīt ievērojot pastāvošo Latvijas būvnormatīvu prasības.

- Rakšanas darbus tīklu aizsargzonā (elektrība, vājstrāvas) veikt bez vibrācijas mehānismu pielietošanas.

- Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts:

-šķērsojumus ar sakaru un elektrokabeļiem, gāzes vadiem un citām pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas un izsaukto pārstāvju klātbūtnē;

-sevišķi uzmanīgi veikt darbus, strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma stabiem.

- Veicot darbus nodrošināt inženierkomunikāciju nepārtraukto darbību.

- Pabeidzot darbus atjaunot segumus iepriekšējā stāvoklī.

- Videokameru tipi – stacionārās videokameras. Videokameru apvalkiem jānodrošina videokameru darbību āra apstākļos.

- Nepieciešams paredzēt metāla konstrukcijas kameru stiprināšanai.

- Iekārtas un materiāli, kas nav uzrādīti materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.

Materiālu specifikācija:

1. Rotaļu laukuma seguma tehniskā specifikācija:

## Jāievēro piedāvāto gumijas flīžu dotie gabarīti, kritiena augstums un krāsa.

## Atļauts piedāvāt ekvivalentus izejmateriālus, norādot informāciju par tiem un iesniedzot izvērtēšanai īpašību raksturojumu, kas tos ļauj uzskatīt par funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem.

## Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts gumijas segumu ražotājam par gumija segumu atbilstību standartam EN 1177, TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija gumijas segumiem bērnu rotaļu laukumiem.

## Gumijas flīžu parametri (gabarīti) 500x500x40mm, krāsa – zaļa un tumši pelēka,  maksimālais kritiena augstums 1.4m.

2. Rotaļu un labiekārtojuma elementu specifikācija:

Rotaļu iekārtas bērnu laukumā paredzētas norādītajai vecuma grupai. Šim bērnu laukumam pielietojamas jau esošās rotaļu iekārtas, kas pašreiz ir uzstādītas rotaļu laukumā blakus skeitparkam. Sākotnēji paredzēt esošo iekārtu demontāžu un atjaunošanu. Nomainīt pret jaunām vai atjaunot nolietotās un salauztās detaļas, atjaunot krāsojumu, ja to pieļauj rotaļu iekārtu ražotājs. Uzstādot rotaļu iekārtas jaunajā laukumā par betona pamatu izbūvi konsultēties ar iekārtu ražotāju un izplatītāju Latvijā SIA “Ksil Baltic” pārstāvi Normundu Balto t.28388251.

2.1. Atļauts piedāvāt ekvivalentus izejmateriālus, norādot informāciju par tiem un iesniedzot izvērtēšanai īpašību raksturojumu, kas tos ļauj uzskatīt par funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem.

2.2. Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam.

3. Teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīklu materiālu specifikāciju skatīties pielikumā VST-4 (videokameru iegāde un uzstādīšana šajā projektā nav jāparedz – 1. līdz 3.punkts).

4. Pēc esošo rotaļu elementu demontāžas no bērnu rotaļu laukuma blakus skeitparkam, ievērtēt betonu pamatu demontāžu, bedru aizbēršanu un esošās mizu mulčas izlīdzināšanas darbus.

5. Pirms darbu uzsākšanas izņemt Būvniecības nodaļā pie inženierkomunikāciju speciālista atļauju rakšanas darbu uzsākšanai.

Kontaktinformācija: Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone

63324935, 27091574, dace.jansone@kuldiga.lv