Pielikums Nr.2

Bērnu rotaļu laukuma (12+ gadi) izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Bērnu rotaļu laukuma (12+ gadi) izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā.

Termiņš: Bērnu rotaļu laukuma (12+ gadi) izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā līdz 2016. gada 10.jūlijam no līguma noslēgšanas dienas.

Vieta:

Pēc labiekārtojuma skicē „Bērnu rotaļu laukumi un labiekārtojums Estrādes parkā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (V kārta)” (ĢP-7; TS-7; TS-11) piedāvātā risinājuma, izbūvēt bērnu rotaļu laukumu – vecuma grupai no 12+ gadiem, paredzot mākslīgā zāliena segumu, rotaļu un labiekārtojuma elementu izbūvi.

Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums, kur precīzi norādīti visi izmēri un iekārtu apraksts. Par rotaļu iekārtām papildus jāpievieno šādi materiāli:

- Iekārtas ilustrācija, kur skaidri redzams visas iekārtu funkcijas;

- Rasējumi (augšskats un sānskats) ar precīziem iekārtu izmēriem;

- Iekārtās izmantotajiem materiāliem ir pilnībā jāatbilst tiem materiāliem, kas ir pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājumā, lai pasūtītājs var pārliecināties par izmantoto izejmateriālu atbilstību.

    - Piedāvāto iekārtu izmēri drīkst atšķirties no norādītā līdz 10 % apmērā katrā no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 10% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). Pielaide attiecināma arī uz dažādu detaļu un komponentu prasībām;

    - Atļauts piedāvāt alternatīvus izejmateriālus, norādot informāciju par tiem un iesniedzot izvērtēšanai īpašību raksturojumu, kas tos ļauj uzskatīt par funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem.

Garantijas periodi:

Izpildītājs garantē veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitāti un novērš garantijas laikā radušos defektus vai neatbilstības saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 3 gadi visiem uzstādītajiem rotaļu elementiem un to stiprinājumiem, uzstādītajam segumam un Darbam;

- pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 5 gadi plastmasas komponentēm, ar tēraudu nostiprinātiem tīkliem un virvēm;

- pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 10 gadi koka detaļām, virsmas apstrādei tērauda detaļām (karstā galvanizēšana, anodēšana, krāsošana);

- pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 20 gadi tērauda detaļām, no augstspiediena lamināta (HPL) izgatavotām detaļām, to komponentēm.

Materiālu specifikācija:

1. Rotaļu laukuma seguma tehniskā specifikācija:

Rotaļu laukuma drošības segums (kopējā platība 523 m2)

1.1. Triecienabsorbējošs segums ar mākslīgās zāles virskārtu

Rotaļu laukuma zonā ar rotaļu iekārtām un Parkour aprīkojumu jāparedz vienlaidus mākslīgā zāliena seguma ieklāšana, kas uzstādīts uz atbilstošas triecienabsorbējošas pamatnes, nodrošinot kritiena amortizāciju atbilstoši EN1176 un EN1177 standartiem. Jābūt pieejamiem dažādu krāsu toņiem, tiem savstarpēji jābūt kombinējamiem, jābūt iespējai veidot dažādu krāsu rakstus uz seguma, veidojot dažādu krāsu rotaļu zonas arī ar neregulārām formām, lokveida līnījām. Segums veidots no divu klājumu sistēmas, kur apakšējā “melnā jeb neredzamā” kārta tiek veidota atbilstošā biezumā, kas nodrošina nepieciešamo triecienu amortizāciju norādītajam kritiena augstumam. Augšējā lietotājam redzamā kārta tiek veidota no atbilstošas krāsas izturīgiem materiāliem. Augšējās kārtas slāņa biezums ir ne mazāks kā 200mm.

1.2. Paredzamās seguma krāsas – zaļa (58m2), koši dzeltena (465m2).

1.3. Seguma sistēmai (virskārta + triecienu absorbējošā pamatne) jābūt sertificētiem atbilstoši EN1177 drošības standartam, sertifikātā jābūt norādītam maksimālā kritiena augstuma amortizācijai.

1.4.  Kopējā mākslīgā seguma apjoms – 523 m2, no tā

a)  Segums ar maksimālā kritiena amortizāciju līdz 2,6 m (HIC)  – 242 m2;

b)  Segums ar maksimālā kritiena amortizāciju līdz 1,6 m (HIC)  – 110  m2;

c)  Segums ar maksimālā kritiena amortizāciju līdz 1m (HIC) – 171 m2;

2. Rotaļu laukuma inventāra specifikācija:

2.1. Piramīda (1 gab.)

1)Kāpelēšanas kompleksam jāsastāv no 10 bumbām (diametrs ne mazāks kā 40cm), kuras ir izvietotas piramīdas formā un 7 no tām ir jābūt savienotām ar metāla rāmi;

2)Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 2500x2350x1500

3)Izejmateriālu un detaļu prasības: Karkass - karsti cinkots tērauds; Bumbas - metāls apvalkots ar īpaši izturīgu plastikātu;

4) Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam, rotaļu iekārtas uzstādīšana un pamatu izbūve veicama saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

2.2.Tīklu rotaļa (1 gab.)

1)Rotaļu kompleksam jāsastāv no: divām vienādām, savā starpā savienotām konstrukcijām, katrā no tām ir jābūt: 2 metāla apļveida rāmjos izvietotiem un savstarpēji savienotiem rāpšanās tīkliem; kāpšļu stieņiem ar un bez rokturiem vertikālai kāpelēšanai; Tīkliem metāla rāmja iekšpusē ir jābūt izvietotiem neregulāri, dažādos virzienos;

2)Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 5400x2450x2100

3)Izejmateriālu un detaļu prasības: Karkass, rāmji, visi iekārtas pamatelementi, rāpšanās stieņi un savienojošie elementi – karsti cinkots metāls; tīkli – poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā, kurām jābūt nostiprinātām ar tērauda šķiedrām; rokturi, kāpšļi, savienojumu vietu apvalki – plastmasa;

4) Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam, rotaļu iekārtas uzstādīšana un pamatu izbūve veicama saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

2.3.Bumba (9 gab.)

1)Precizitātes bumba līdzsvara lēcienu treniņiem; Jābūt gan kā lēcienu piezemēšanās, gan kā uzsākšanas platformai, izmantojama arī kā sēdvirsma;

2)Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 450x450x520

3)Izejmateriālu un detaļu prasības: Nerūsoša tērauda kāja, uz kuras atrodas lielas slodzes izturīga bumba no ar plastmasas pārvalku;

4) Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam, rotaļu iekārtas uzstādīšana un pamatu izbūve veicama saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

2.4. Kāpelēšanas iekārta (1 gab.)

1) Daudzfunkcionāla tīklu kāpelēšanas iekārta ar dažāda veida tīklu elementiem; Iekārtai jāsastāv no: alpīnisma sienas (vismaz 2m2 platībā), vingrošanas riņķiem, rokgājēja, zviedru sienas, 2 plašām horizontālām tīklu platformām (katra ne mazāka kā 3m2); tīklos iekarināta stieņa; virvju trepēm, izliektas tīklu kāpelēšanas sienas; vertikālas tīklu kāpelēšanas sienas;

2)Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 2250x2300x6200mm

3)Izejmateriālu un detaļu prasības: Karkass, rāmji, visi iekārtas pamatelementi un savienojošie elementi – karsti cinkots metāls; tīkli – poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā, kurām jābūt nostiprinātām ar tērauda šķiedrām; rokturi, kāpšļi, savienojumu vietu apvalki – metāls apvalkots ar īpaši izturīga plastmasa; platformas, sieniņas – HPL (augstspiediena laminēta koksne); Papildelementi - īpaši izturīga plastmasa;

4) Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam, rotaļu iekārtas uzstādīšana un pamatu izbūve veicama saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

2.5. Alpīnista kubs (1 gab.)

1)Iekārtai jāsastāv no trim savstarpēji savienotiem aplīnisma kāpelēšanas kubiem, kas sastāv no dažādos leņķos nostādītām, kopā ne mazāk kā 10 sienām ar dažādas krāsas izciļņiem (atbilstoši trases veikšanas sarežģītības pakāpei); Sienas savstarpēji savienotas, elementā pieejamas arī negatīva slīpuma sienas,;

2)Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 2900x3200x2800

3)Izejmateriālu un detaļu prasības: Kuba sienas, pamata konstrukcija - HPL  (augstspiediena lamināts); Kājas - karsti cinkots metāls; Papildelementi - plastmasa, gumija; Iekārta ierokama un betonējama zemē;

4) Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam, rotaļu iekārtas uzstādīšana un pamatu izbūve veicama saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

2.6.Informatīvā zīme (abpusēja) ar apdruku un dizaina izstrādi (1 gab.)

1) Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 900x60x1800mm

2) Izejmateriālu un detaļu prasības: Kvadrātveida informatīvs stends, novietots uz metāla kājām; planšete- finieris;

3) Jāparedz informācijas stenda maketa izveide un drukas darbi, kā arī pret grafiti pārklājums. Pirms informācijas zīmes izgatavošanas, tās makets un informācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.7. Parkour sporta laukuma izbūve

Parks sastāv no dažāda veida aprīkojuma elementiem, kopumā laukumā ir izvietotas šādas Parkour aprīkojuma vienības:

- Lielās metāla arkas (1 gab.) – multifukcionāls rāmis, lai karātos un veiktu lēkāšanas, kāpelēšanas kustības. Līdzīgs vairākām savstarpēji savienotām horizontālām trepēm, rokgājējam jeb horizontālajai trepei ar dažāda izmēra atstarpēm, ar atšķirīgiem attālumiem starp stieņiem un papildus sānu stieņiem. Produkts paredzēts arī līdzsvara kustību treniņam.

Produkta minimālais izmērs (garums x platums x augstums, mm) - 4500 x 4500 x 2200.

- Parkour multifunkcionālais komplekss (1 gab.) – karkasa tipa labirints, rāmis ar vairākām vertikālām sienām dažādos augstumos (viena no tām izvietota slīpā leņķi), kas paredzētas, lai skrietu pa tām augšup un atspertos dažādu triku veikšanai, kā dažādā augstumā izvietotām stabilām platformām. Atvērumiem starp rāmjiem jābūt pietiekami lieliem, lai pieaudzis cilvēks var brīvi caur tiem pārvietoties. Piemērots sienu skrējieniem, karāšanās kustībām. Elements piedāvā iespēju veikt Parkour vingrojumus, un kustības virs, zem un starp rāmja stieņiem, lēkāt pa rāmja virsmu.

Produkta minimālais izmērs (garums x platums x augstums, mm) - 3500 x 4000 x 2500.

- Bumba (4 gab.) – Precizitātes bumba līdzsvara lēcienu treniņiem; Jābūt gan kā lēcienu piezemēšanās, gan kā uzsākšanas platformai, izmantojama arī kā sēdvirsma; Produkta minimālais izmērs (garums x platums x augstums, mm) – 450x450x300.

- Lēkšanas stienis (1 gab.) – precizitātes/līdzsvara metāla stienis līdzsvara lēcienu treniņiem, 15-20 cm augstumā no zemes, vismaz 1 m garš.

- Lēkāšanas siena (1 gab.) - siena piemērota sienu skrējieniem (skrējienam augšup pa sienu, lēkšanas pār sētu imitācijai, lēkšanai uz un no sienas). Sienas biezums 15 – 20 cm, lai uz tās būtu iespējams ērti nostāties un nosēsties, augstums 70-80 cm, platums vismaz 1m. Izmantotie materiāli – HPL (augstspiediena lamināts).

- Garais lēkšanas stienis (3 gab.) – garais metāla precizitātes stienis precizitātes/līdzsvara lēcienu treniņam, kā arī tupus rāpošanas Parkour kustībai. 15-20 cm augstumā no zemes, vismaz 2 m garš.

- Īsais Lēkšanas stienis (1 gab.) – īsais metāla precizitātes stienis precizitātes/līdzsvara lēcienu treniņam, kā arī tupus rāpošanas Parkour kustībai. 15-20 cm augstumā no zemes, vismaz 1m garš.

- Platformas kubs (1 gab.) – platforma lēcienu uzsākšanai, kā arī lēcienu pār lielāka izmēra šķērsli imitēšanai. Platformas augstums no zemes 50-70 cm, izmērs platformai ap 1m2,, platformas virsma HPL (augstpiediena lamināts), izvietota uz metāla kājām.

- Metāla rāmis vingrošana, lēkāšanai un līšanai (1 gab.) - multifukcionāls rāmis, no dažādā augstumā izvietotiem stieņiem veidots labirints, lai veiktu Parkour vingrojumus un kustības virs, zem un starp rāmja stieņiem, lēcienus pāri stieņiem un starp stieņiem izvietotajām atverēm.

Produkta minimālais izmērs (garums x platums x augstums, mm) – 2200 x 1500 x 1800.

- Informatīvs stends (1 gab.), kurā norādīta informācija par Parkour koncepciju, dažādu triku pamatprincipiem, kā arī norādīta saite internetā, kur var iegūt papildus informāciju par Parkour, saites uz video materiāliem konkrētu triku un treniņu veikšanai, kas paredzēti uz laukumā izvietotajām iekārtām. Piedāvājumā jāpievieno informatīvā stenda satura makets.

- Lēkāšanas sienu kombinācija (1 gab.) – divas dažāda augstuma sienas novietotas 90 grādu leņķī, piemērotas sienu skrējieniem (skrējienam augšup pa sienu, lēkšanas pār sētu imitācijai, lēkšanai uz un no sienas). Sienas biezums 15 – 20 cm, lai uz tās būtu iespējams ērti nostāties un nosēsties. Izmantotie materiāli – HPL (augstspiediena lamināts), augstums 80 cm – 100 cm zemākajai sienai, 120-150 cm augstākajai sienai, platums vismaz 1m katrai sienai.

2.7.1.  Materiāli Parkour elementiem:

1) Karkass, rāmji, visi iekārtu pamatelementi, rāpšanās stieņi un savienojošie elementi – nerūsošs tērauds vai cinkots metāls; Pamata, nesošo rāmju trubu diametrs - 60 mm, trubas sienas biezums - 2,5 mm. Trubu, kas paredzētas karāšanās kustībām, diametrs - 42 mm, trubas sienas biezums - 3mm.

2) Kāpšļi, savienojumu vietu apvalki – plastmasas komponenti, kas izgatavoti no īpaši izturīgām un stiprinātām poliamīda šķiedrām.

3) Sienas, platformas – HPL (augstspiediena laminēta koksne) 15 mm biezumā; HPL veidota raupja, lai novērstu slīdēšanu; Sienas tiek stiprinātas pie pamata rāmja ar skrūvēm un īpaši izturīgas plastmasas bumbām.

2.7.2. Papildus nosacījumi Parkour iekārtām

1) Pretendentam jānodrošina internetā pieejamas video instrukcijas par Parkour laukumu un tā iespējām un izmantojumu, kur laukuma apmeklētāji var apskatīt dažādus (vismaz 5 dažādus) padomu video ar darbībām uz piedāvātajiem Parkour elementiem, lai vietējiem jauniešiem būtu skaidrs to izmantojums. Saitēm uz video instrukcijām jābūt norādītām uz aprīkojuma (var tikt izmantoti QR kodi) vai informatīvā stenda. Piedāvājumā jāiesniedz vismaz divu video instrukciju paraugi;

2) Iekārtu izvietojumam savā starpā jābūt veidotam saskaņā ar Parkour principiem, saglabājot precīzas distances starp iekārtām, lai nodrošinātu iespēju lēkāt starp iekārtām un ātri pārvietoties no vienas iekārtas uz otru.

3) Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par katras rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam, rotaļu iekārtas uzstādīšana un pamatu izbūve veicama saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

2.8. Velosipēdu novietne ( 4 gab.)

1) Izmēri (garums x platums mm): 950x280 mm

2) Izejmateriālu un detaļu prasības: 50 mm galvanizēta tērauda caurule, apstrādāta ar laku; jābūt betonējamai zemē;

3) Velosipēdu novietne jābtū paredzētai 2 velosipēdu novietošanai.

Pirms darbu uzsākšanas izņemt Būvniecības nodaļā pie inženierkomunikāciju speciālista atļauju rakšanas darbu uzsākšanai.

Kontaktinformācija: Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone

63321903, 27091574, dace.jansone@kuldiga.lv