Apstiprināts

Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē

2017.gada 30.martā

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(PIL 9. panta kārtībā)

KNP/2017/23

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

NOLIKUMS

Kuldīga, 2017

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs: KNP/2017/23

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Laidu pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| Adrese: | „Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV 3317 |
| Piedāvājumu iesniegšanas adrese | Kuldīgas novada pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā |
| Tālruņa numurs: | 63322469 |
| Faksa numurs: | 63341422 |
| E-pasta adrese: | zaiga.kudina@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkumu procedūru: Zaiga Kudiņa, tel.63322469 |

## Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumiem organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas izveidota 2013.gada 25.jūlijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu ”Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols. Nr. 10 p. 63/.

## Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.kuldiga.lv, sadaļā Pašvaldības iepirkumi.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2017.gada 11.maijam plkst. 13:00 arī uz vietas - Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

1.4.3.	Atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kuldiga.lv.

1.4.4.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts līgums: „Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”

1.5.2. Pasūtītāja paredzamais līguma izpildes termiņš – Divi gadi no līguma noslēgšanas dienas.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2017.gada 11.maijam plkst.13:00 Kuldīgas novada pašvaldībā – 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00-17:00, piektdienās no 08:00-16:00.

1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.4. Saņemot piedāvājumu, Kuldīgas novada pašvaldības darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam jābūt pretendentam saistošam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

## Cita informācija

1.8.1. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Iepirkumu komisijai, iesniegumu savlaicīgi nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

1.8.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, pamatojoties uz Nolikuma saņēmēju reģistrā sniegtajām ziņām, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi.

1.8.3. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

1.8.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

## Piedāvājuma noformēšana:

## 1.9.1.Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- finanšu piedāvājuma;

- tehniskā piedāvājuma, atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

## 1.9.2.Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## 1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”

## 1.9.4. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

1.9.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.9.6. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno tulkojums.

1.9.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir „Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”.

2.2.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3.	Iepirkuma procedūras uzvarētāja pienākums ir veikt būvdarbus – „Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi” nevainojamā kvalitātē, atbilstoši Nolikuma un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

2.4. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

# 3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti un/vai personas vai to apvienības, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.1.3. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, piedāvājumā pievienojama atbilstoša informācija.

3.1.4. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darba vietai, u.tml.). Cenā jāietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma vienas vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un nevar tikt mainītas līguma izpildes laikā.

3.2. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

3.2.1. Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.pielikums).

### 3.2.3. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. gados), vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu darbību ir uzsācis vēlāk, jābūt pieredzei vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu veikšanā.

### Piedāvājumam jāpievieno veikto pasūtījuma/u saraksts, kur pretendents veicis iepirkuma priekšmetam līdzīgus darbus (2.pielikums).

### Jāpievieno vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme par pretendenta norādīto darbu izpildes kvalitāti.

3.2.4. Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

Piedāvājumam jāpievieno pretendenta rīcībā esošās, darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas saraksts.

# 4. Iepirkuma procedūras norise

## 4.1. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 11.maijā plkst. 13:00 Kuldīgas novada Domes Mazajā zālē, 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

### 4.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### 4.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### 4.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### 4.5. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### 4.6. Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### 4.7.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana

### 5.1.	Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda pretendenta un piedāvājumu atbilstību Nolikumā un tiesību aktos noteiktajām prasībām.

### 5.2. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma un tiesību aktu noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu, vērtējot ceļa klātnes planēšanas, bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un grants seguma mehanizētas atjaunošanas vienas vienības izmaksas bez PVN kopsummu, jo šīs pozīcijas sastāda 80% no visiem veicamajiem darbiem.

5.3. Vienādu piedāvājumu cenu gadījumā, par izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tas, kurā darbu uzsākšanu tiks nodrošināta ātrākā termiņā.

### 5.4. Aritmētisku kļūdu labošana Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, saskaņā ar Nolikumu.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.	Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā¬šanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts, atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.6.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.7.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

7.1.8.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.2.	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1.	Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumiem, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7.2.2.	Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darba dienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

7.2.3.	Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.4.	Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.5.	Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.6.	Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

7.2.7.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.8.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.9.	Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.10.	Pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.11.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.	Pretendenta tiesības

8.1.1.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.	Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

8.2.	Pretendenta pienākumi

8.2.1.	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2.	Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3.	Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pielikumi:

1.pielikums 	Pieteikuma veidlapas forma (noformējuma ieteikuma raksturs).

2.pielikums	Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma (noformējuma ieteikuma raksturs).

3.pielikums	Tehniskā specifikācija.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

„Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”

Iepirkuma ID Nr. KNP/2017/23

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību publiskajā iepirkumā „Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt pasūtījumu - „Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”, saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

| DARBA NOSAUKUMS (NUMERĀCIJA SASKAŅĀ AR TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU) | MĒRVIENĪBA | CENA PAR VIENU VIENĪBU EUR (BEZ PVN) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Ceļa klātnes planēšana | Noplanētā ceļa garuma 1km |  |
| 2.2.Grants seguma mehanizēta atjaunošana | Iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (1 m3) |  |
| 3.5. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju | Aizpildīto bedrīšu laukuma kvadrātmetrs (1m2) |  |
| KOPĀ |  |
| 2.3. Ceļa klātnes profilēšana | Profilētā ceļa garuma 1km, ieskaitot pārbraucienu par 1 km |  |
| 2.4. Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos. | Iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (1 m3) |  |
| 2.5. Grants un uzlabotas grunts seguma nošļūkšana. | Darba pārgājiena garuma 1 km. |  |
| 3.1. Izskalojumu likvidēšana | Iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (1 m3). |  |
| 3.2. Sanesumu attīrīšana caurteku galos | Attīrīto caurteku skaits 1gb. |  |
| 3.3.Caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa | Nomainītās caurtekas garums (m). |  |
| 3.4.Sīku bojājumu novēršana caurtekās. | Sakārtoto šuvju garums (m). |  |
| 3.6.Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu | Nokaisītās brauktuves garums kilometros (1 km) |  |
| 3.7. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē | Izraktās grunts apjoma (1m³). |  |
| Kopā: |  |

Pretendenta laika piedāvājums

Pēc pasūtījuma saņemšanas mēs piedāvājam uzsākt darbus nepieciešamajam apjomam ___ stundu laikā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem.

Apliecinām, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskai specifikācijai;

Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

_____________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu darbu izpildē:

| Darbu izpildes vieta, darbu veidi | Darbu veikšanas periods | Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

3.pielikums

Tehniskā specifikācija

1.Vispārējie noteikumi.

1.1. Darba drošība. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

1.2.Satiksmes drošība. Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001. gada 2. oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām.

1.3.Darba žurnāli. Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasītajos darba žurnālos.

1.4. Pielietotie materiāli. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.

1.5. Apkārtējās vides aizsardzība. Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīga par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības.

1.6. Darbi veicami atbilstošo VAS „Latvijas Valsts ceļi” 21.12.2006.g. „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi” tehniskajiem noteikumiem.

2.Grants seguma ceļu uzturēšana.

2.1. Ceļa klātnes planēšana.

Mērķis. Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība. Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (km)

Mehānismi. Izmantojami autogreideri.

Darba uzdevums: Planēt ceļa klātni nolīdzinot šķērsvilnīšus, 3-4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātni no svešķermeņiem. Planēšanu veikt pie minerāla optimālā mitruma. Planēšanu veikt virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam. Pēc planēšana ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.2. Grants seguma mehanizēta atjaunošana.

Mērķis. Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana

Mērvienība. Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3)

Mehānismi. Izmantojami, autoiekrāvēji un autogreideri.

Darba uzdevums: Grants seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas, vai citus nepieņemamus piemaisījumus.  Grants segumu atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 0O C un pamatne nav sasalusi. Pirms jauna materiāla pievešanas esošā sega jānoprofilē. Pēc materiālu izlīdzināšanas veikt ceļa segas un nomaļu galīgo profilēšanu.

Prasības izpildītam darbam. Visam iestrādātam minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam, ar vienmērīgu, prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu . Pēc planēšana ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.3. Ceļa klātnes profilēšana.

Mērķis. Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība. Jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km)

Mehānismi. Izmantojami autogreideri.

Darba uzdevums: Ceļa klātnes profilēšanu veikt, ja segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu. Profilējot ceļa klātni nolīdzināt šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātni no svešķermeņiem. Profilēšanu veikt pie minerāla optimālā mitruma. Profilēšanu veikt virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. Vietās, kur tas iespējams, nodrošināt ūdens atvedi no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam. Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc profilēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.4. Iesēdumu un bedru labošana grants un  uzlabotas grunts ceļos.

Mērķis. Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

Mērvienība. Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3)

Mehānismi. Izmantojami, autoiekrāvēji un autogreideri.

Darba uzdevums: Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir analogas vai augstākas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas, vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.  Grants segumu atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 0O C un pamatne nav sasalusi.

Prasības izpildītam darbam. Visam iestrādātam grants apjomam jābūt viendabīgam , ar vienmērīgu, prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu . Pēc planēšana ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējam, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.5. Grants un uzlabotas grunts seguma nošļūkšana.

Mērķis. Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība. Jāuzmēra darba pārgājiena garums kilometros (km)

Mehānismi. Izmantojami autogreideri.

Darba uzdevums: Nošļūkšanu pielietot (autoceļos ar grunts, uzlabotas grunts, šķembu un grants segumu), ja tajos ir deformēts šķērsprofils un nepietiekoša planējamā kārta. Nošļūcot ceļa klātni nolīdzināt šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātni no svešķermeņiem. Nošļūkšanu veikt pie minerāla optimālā mitruma. Nošļūkšanu veikt virzienā no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses. Vietās, kur tas iespējams, jānodrošina ūdens atvede no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam. Pēc nošļūkšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.Autoceļu kopšana.

3.1. Izskalojumu likvidēšana.

Mērķis. Likvidēt izskalojuma radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos

Mērvienība. Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3)

Mehānismi. Izmantojami autoiekrāvēji, vibroblietes.

Darba uzdevums: Izskalojumu aizbēršanai pielietot materiālus, kuru fizikāli mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem. Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu noteikt, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu: šķembām- 1.26, grantij-1.24, smiltij, mālsmiltij-1.1, smilšmālam, mālam-1.05. pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi. Izskalojuma vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba rīkiem, vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu. Pēc izskalojuma aizbēršanas veikt atjaunotās zemes klātnes planēšanu

Prasības izpildītam darbam. Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.2. Sanesumu attīrīšana caurteku galos

Mērķis. Novērst caurtekas aizsprostošanos iespēju un nodrošināt netraucētu ūdens izvadīšanu.

Mērvienība. Jāuzskaita attīrīto caurteku daudzums

Mehānismi. Pēc izpildītāja ieskatiem, ja nepieciešams.

Darba uzdevums: Pēc plūdu līmeņa krišanās no caurteku gala teknēm iztīrīt sanesumus. Tīrīšanas garums – nostiprinātās teknes garumā 2 m uz katru pusi no caurtekas gala sienas. No sanesumiem jāiztīra arī caurtekas iekšpuse 1 m garumā. Sanestā grunts izlīdzināma grāvja malā vai uz nogāzes. Pārējie sanesumi jānogādā utilizācijai uzņēmēja atbērtnē.

Prasības izpildītam darbam. Jānodrošina netraucēta ūdens noplūde sanesuma iztīrīšanas zonā. Grunts izlīdzināta un pārējie sanesumi nogādāti uzņēmēja atbērtnē.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams vizuāli pie katras caurtekas, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3.3.Caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa

Mērķis. Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

Mērvienība. Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m), ietverot visas izmaksas, kas nepieciešamas darba izpildei.

Mehānismi. Pēc izpildītāja ieskatiem, ja nepieciešams.

Darba uzdevums: Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbu secība:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana kaudzē;

- Zemes klātnes atrakšana līdz caurteku pamatam;

- Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

- Pamatu vizuāla pārbaude ( vai betona pamatiem nav plaisu, vai šķembu grants pamatojums atbilst vajadzīgajam biezumam;

- Ūdens atsūknēšana no būvbedres ( slapjās gruntīs);

- Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams);

- Caurtekas posma montāža;

- Šuvju izveidošana;

- Caurteku posmu aizbēršana;

- Segas konstrukcijas atjaunošana;

- Būvgružu savākšana.

Prasības izpildītam darbam. Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Gala atbalstsieniņām atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai  un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā. .

Kvalitātes novērtējums. Pirms caurtekas posmu montāžas jāpārbauda pamata izbūves kvalitāte. Pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas jāpārbauda caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte, montāžas, hidroizolācijas darbu kvalitāte

3.4.Sīku bojājumu novēršana caurtekās.

Mērķis. Novērst caurteku bojājumus  , ūdens caursūkšanos un grunts izskalošanos caur caurteku elementu saduršuvēm.

Mērvienība. Jāuzmēra sakārtoto šuvju garums (m), ietverot visas izmaksas, kas nepieciešamas darba izpildei.

Mehānismi. Pēc izpildītāja ieskatiem, ja nepieciešams.

Darba uzdevums: Jālieto cementa java ar spiedes stiprības klasi ne zemāku par C16/20 (B20). Materiāla patēriņa norma cementa javai uz 1 metru šuves 0.004 m3. Darba process paredzēts caurtekām ar diametru lielāku par 1 m, kā arī taisnstūra caurtekām, darbu veicot no caurteku iekšpuses. Bojātās šuves iztīrīt no sanesumiem, netīrumiem un sabrukušā betona atliekām. Iztīrītās šuves aizdrīvēt ar bitumenā vārītām pakulām un pēc tam aizpildīt ar cementa javu. Virsma nolīdzināt līdz nebojātā groda virsmas līmenim. Būvgružus aizvākt uz uzņēmēja atbērtni. Darbi izpildāmi siltā laikā, pie gaisa temperatūras lielākas par  + 5 o C.

Prasības izpildītam darbam. Caurteku šuvēm jābūt vienmērīgi aizpildītām, novēršot ūdens caursūkšanos un grunts izskalošanu caur caurteku elementu saduršuvēm.Darba vietai jābūt sakārtotai, būvgružiem aizvāktiem.

Kvalitātes novērtējums. Vizuāla kontrole, neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

3.5. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju.

Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

Mērvienība: Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

- Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

- Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

- Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai.

Iekārtas un mehānismi: Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

Materiāli: Darba izpildei pielietojama bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vai C65B3 (C65B4), kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas., velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D <16mm. Bedrīšu pārbēršanai lietotā materiāla D <8mm. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 5.2.3.1. „Prasības maisījuma izejmateriāliem” N_II stiprības klasei noteiktajām prasībām.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam.

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

- Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

- Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojumu 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi Nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pirms ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

Kvalitātes novērtējums:

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram – uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

Darbu daudzuma uzmērīšana:

Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievestās un iestrādātās bitumena emulsiju un šķembu kravas atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā 2.6.4.3. noteiktajam. Pēc iestrādātā emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Emulsijas patēriņa norma 0,012 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm). Minerālā materiāla patēriņa norma 0,071+0,007 t/m2.

3.6. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu,

A. Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Materiāli:

Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m3.

Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm.

Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm.

D. Iekārtas:

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar

kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt

noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma

regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām.

E. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3 vai 0‚8 m3 smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,

riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

F. Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas

nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm.

Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības

gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.7. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē

A. Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra izraktās grunts apjoms (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

7. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

8. Ceļa zemes joslas planēšana;

9. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

D. Iekārtas:

1.Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.

2. Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

E. Darba izpilde:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

2. Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.

3. No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.

4. Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes un citi

svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

5. Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

F. Prasības izpildītam darbam:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

2. Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5.

3. Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

4. Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

5. Pielaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

6. Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

7. Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salturīgā slāņa

8. Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

2. Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

3. Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

4. Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

5. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

AUTOCEĻU SARAKSTS.

Ceļi

| N.p.k | ceļa nosaukums | segums | garums km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A grupa |  |  |
| 1 | Laidu ceļš | melnais segums | 5.30 |
| 2 | Sermīte-kazdanga | grants | 1.13 |
|  | B grupa |  |  |
| 3 | Laidi-Mārkas | grants | 3.53 |
| 4 | Sermīte-Irbenieki | grants | 4.59 |
| 5 | Pūķi-Bāliņi | grants | 3.32 |
| 6 | Kalēji-Biezaiši | grants | 5.71 |
| 7 | Baižas-Jaunās mājas | grants | 1.62 |
| 8 | Laucenieki-Krūmiņi | grants | 2.51 |
| 9 | Tīģeri-Alkšņi | grants | 2.61 |
| 10 | Rude-Stalti | grants | 1.88 |
| 11 | Atvases-Atmatas | grants | 0.50 |
| 12 | Mazvangas ceļš | grants | 3.25 |
| 13 | Vangas skolas ceļš | grants | 0.62 |
| 14 | Pakalni-Kļavas | grants | 0.93 |
| 15 | Mācītājkapu ceļš | grants | 1.30 |
|  | C grupa |  |  |
| 16 | Avotiņi-Lielneri | grants | 0.69 |
| 17 | Jāņkalni-Robežnieki | grants | 3.11 |
| 18 | Ozolnieki-Palangas | grants | 1.46 |
| 19 | Ādģēru karjera ceļš | grants | 0.58 |
| 20 | Sakaru kapsētas ceļš | grants | 0.32 |
| 21 | Sermītes kaltes ceļš | bez seguma | 0.30 |
| 22 | Dumpīšu kapsētas ceļš | grants | 0.12 |
| 23 | Ārzes kapsētas ceļš | bez seguma | 0.09 |
| 24 | Līnes purva ceļš | bez seguma | 0.54 |
| 25 | Mazvangas ceļš-Vītoliņi | grants | 0.13 |
| 26 | Stederi-Ābelītes | grants | 0.67 |
| 27 | Meža Sēlieši-Treiņi | grants | 1.10 |
| 28 | Amantas ceļš | grants | 0.27 |
| 29 | Tumpeļi-Jaunskaļķi | grants | 0.83 |
| 30 | Lukstu ceļš | bez seguma | 0.31 |
| 31 | Sniķeri-mežintas | grants | 0.57 |
| 32 | Pagastmāja-Vecsikuti | grants | 0.74 |
| 33 | Stariņi-Teņņi | grants | 0.80 |
| 34 | Dedži-Tilksāti | grants | 1.10 |
| 35 | Bandžēni-Arāji | grants | 0.48 |
| 36 | Alejas ceļš | meln.seg. | 0.94 |
| 37 | Kazdangas ceļš | meln.seg. | 1.15 |
| 38 | Kalēju ceļš | grants | 0.61 |
| 39 | Kalna ceļš | meln. Seg. | 0.38 |
| 40 | Centra ceļš | meln.seg. | 0.42 |
| 41 | Šķūņa ceļš | grants | 0.13 |  |
| 42 | Līvānu ceļš | meln.seg. | 0.33 |  |
| 43 | Liepu ceļš | grants | 0.64 |  |
| 44 | Dīķu ceļš | meln.seg. | 0.48 |  |
| 45 | Avotu ceļš | meln.seg. | 0.44 |  |
| 46 | Baznīcas ceļš | meln.seg. | 1.45 |  |
| 47 | Pasta ceļš | grants | 0.39 |  |
| 48 | Bērza ceļš | grants | 0.11 |  |
| 49 | Meža ceļš | grants | 0.40 |  |
| 50 | Krūmu ceļš | meln.seg. | 0.25 |  |
| 51 | Sermītes estrādes ceļš | meln.seg. | 0.32 |  |
| 52 | Kakta ceļš | grants | 0.14 |  |
| 53 | Mežmaļu ceļš | grants | 0.45 |  |
| 54 | Sūnu ceļš | grants | 1.11 |  |
| 55 | Parka ceļš | grants | 0.38 |  |
| 56 | Dārza ceļš | grants | 0.15 |  |
| 57 | Skolas ceļš | grants | 0.30 |  |
| 58 | Klusais ceļš | grants | 0.24 |  |
| 59 | Laidu estrādes ceļš | bez.seguma | 0.10 |  |
| 60 | Spīdolas ceļš | bez seguma | 0.16 |  |
| 61 | Rijas ceļš | grants | 0.25 |  |
| 62 | Kaltes ceļš | meln.seg. | 0.14 |  |
|  | Kopā |  | 65,07 |  |
|  | Grants |  | 52.37 |  |
|  | bez segas |  | 1,19 |  |
|  | meln.seg. |  | 11.51 |

Pasūtītāja OBLIGĀTĀS prasības tehniskajam nodrošinājumam:

Izmantojamās tehnikas vienības – pretendentam jāuzrāda tā rīcībā esošās tehnikas vienības, kas nepieciešamas iepirkuma procedūrā paredzēto darbu veikšanai.

Tām jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotām ar signālugunīm un signālplāksnā.

Iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

Pretendents iesniedz piedāvājumu par visiem maršrutiem.

Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāti atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 21.12.2006. „Valsts autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” izvirzītajām prasībām.