IEPIRKUMA

„Kuldīgas restaurācijas centra darbnīcas tehniskā aprīkojuma un darbarīku iegāde un piegāde Baznīcas ielā 30, Kuldīgā”, KNP/2018/47/INTERREG TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻAI - TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

| Nr. | Aprīkojuma nosaukums ar specifikāciju | Aprīkojuma attēls * | Mērv. | Daudz. | Vienības summa EUR, bez PVN | Kopējā summa EUR ,bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galdnieka ēvelsols Tehniskie dati: Sānu vārpsta (izmērs / dziļums): 460x140 / 190 mm Zirgspēks (izmērs / dziļums): 520x70 / 190 mm Virsmas augstums: 110 mm Plāksnes biezums: 50 mm GxPxA (ar vienu tapu): 2120x790x870mm GxPxA (bez spraudītes): 1910x620x870mm Modelis: PRO-ASM Svars: 97 kg |  | Gb. | 4 |  |  |
| 2 | Slīpmašīna ar disku Tehniskie dati: Garums (produkts) 550 mm Platums / dziļums (produkts) 420 mm Augstums (produkts) 420 mm Svars (neto) 28 kg Spēka piedziņas mehānisms 0,75 kW Barošanas spriegums 230V Slīpēšanas diska diametrs 305 mm Darba galda garums 390 mm Darba galds platums 230 mm Galda sagāzums -15 / 0 / +45 grādi Sūkšanas sprauslas diametrs 60 mm |  | Gb. | 1 |  |  |
| 3 | Skaidu nosūcējs ar diviem pievadiem Tehniskie dati: Izmēri G x P x A 820 x 450 x 1.950 mm Zemspiediens 740 Pa Nosūcamā gaisa tilpums 548 m³/h Filtra laukums 2 m² Skaidu maisa tilpums 60 l |  | Gb. | 1 |  |  |
| 4 | Formātzāģis Tehniskie dati: Zāģis: Motora jauda-3,8 kW Apgriezieni-4500 apgr./min. Zāģripas diametrs-315(max) x 30 mm Zāģēšanas dziļums 45°-80 mm Zāģēšanas dziļums 90°- 100 mm Zāģripas sagāzuma lenķis-90° - 45° Max. platums zāģējot gar vadlineālu-1250 mm Bīdāmā galda izmēri-2000x270 mm Zāģēšanas garums-2000 mm Atzāģis: Zāģripas diametrs-100x20 mm Apgriezieni-8500 apgr./min. Skaidu nosūcēja izeja-100 mm Svars-310 kg |  | Gb. | 1 |  |  |
| 5 | Steķis Tehniskie dati: Pārliecinoši argumenti: Ilgtspēja 150 kg Pamatnes augstums 805/1300 mm Izmēri (maks.) 580 x 580 x 1300 mm Svars 6,6 kg |  | Gb. | 8 |  |  |
| 6 | Stends Tehniskie dati: Pamatnes augstums 670/1080 mm Platums 285 mm Izmēri 430 x 500 x 1150 |  | Gb. | 1 |  |  |
| 7 | Vertikālais lentzāģis Tehniskei dati: Max griešanas platums - 305 mm Max griešanas platums - 400 mm Griešanas augstums 90° - 165 mm Galda izmērs - 500 x 400 mm Galda slīpums - 0° - 45° Galda augstums no grīdas - 1000 mm Zāģlentas garums - 2240 mm Zāģlentas platums - 6-15 mm Spararata diametrs - 315 mm Motora jauda - 0,75 kW Skaidu nosūcēja diametrs - 100 mm Voltāža - 230V Svars - 78 kg |  | Gb. | 1 |  |  |
| 8 | Kombinētā ēvele Tehniskie dati: Ēvelēšana Apstrādes platums (mm) 310 Galda garumi (mm) 1285 Galda augstums (mm) 850 Maks. skaidas biezums (mm) 5 Lineāls (mm) 1100 x 145 Lineālā sagāzums (grādi) 90 - 450 Biezumēvelēšana Apstrades platums (mm) 310 Galda garumi (mm) 760 Maks. ēvelēšanas biezums (mm) 180 Maks. skaidas biezums (mm) 3 Padeves ātrums (m / min) 8 Motora jauda S1 (100%) / (S6) (kW) 2.2 vai 3.1 Voltāža (V) 230 vai 400 Apgriezienu skaits (apgr./min.) 4000 Ēveles varpstas diametrs (mm) 75 Nažu skaits 3 Neto svars (kg) 174 |  | Gb. | 1 |  |  |
| 9 | Koka virpa Tehniskās dati: Attālums starp centriem ir 460 mm Augstums no centra līdz 135 mm pamatam Augstums no centra līdz pakaramai 82 mm Shaft ātrums MK5 650 - 1450, 1250 - 2800, 1600 - 3800 apgr. / Min Spindles konuss M33 DIN800 Pinoles konuss MK2 / MT2 Vārpstas gājiens 55 mm Motora jauda 0,4 kW Spriegums 230 V Svars 32 kW Iepakojuma svars 35 kg Iepakojuma izmērs 300 x 820 x 430 mm |  | Gb. | 1 |  |  |
| Piegādes, transporta un pakalpojuma nodrošināšanas, uzstādīšanas izmaksas |  |
| Kopā, bez PVN: |  |
| PVN (ja attiecināms): |  |
| Kopā: |  |

- Visi priekšmeti jāpiegādā lietošanai gatavā stāvoklī, paredzot to uzstādīšanu telpās;

- Pieļaujami doto izmēru  svārstības robežās līdz 10%.

- Attēliem ir informatīvs raksturs;

- Ja Tehniskajās specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un parametriem, kā arī nodrošina Tehniskajās specifikācijās prasīto funkcionalitāti un sasniegt nepieciešamos rezultātus. Šādā gadījumā pretendents piedāvāto alternatīvo (ekvialento) preci norāda jau savā piedāvājumā, pievienojot iekārtas atbilstību pamatojošos dokumentus (ja informācija nav pieejama publiski).