TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Būvdarbi veicami saskaņā ar SIA “KCE” izstrādāto tehnisko shēmu/paskaidrojuma rakstu “Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un nolikuma pielikuma tāmēs dotajiem darbu apjomiem.

- Pasūtītāja pārstāvis - Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas Attīstības Aģentūra” vecākā projektu vadītāja Elīna Zīle 26317827, elina.zile@kuldiga.lv.

- Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama, tad objekta apsekošanas apliecinājums nav jāiesniedz.

- Ja izskatot tehnisko dokumentāciju un/vai apsekojot objektu dabā, ir nepieciešama papildus informācija par tehniskajiem risinājumiem objektā un/vai darbu apjomiem vai ir konstatēti papildus nepieciešami darbu apjomi, Ieinteresētais piegādātājs šo informāciju sniedz rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.

- Piedāvājumā jāietver visi iespējamie izdevumi, lai pilnībā veiktu visus būvprojektā un apjomos paredzētos darbus un izpildītu tehniskajā specifikācijā minētās prasības, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.

- Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu būvobjektā (piemēram, iedzīvotāju informēšana ar preses un, ja nepieciešams, ar radio un TV starpniecību par būvdarbu gaitu un izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa un tamlīdzīgi).

- Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas jābūt noslēgtam līgumam par būvgružu izvešanu. Līgumu kopijas iesniedz pasūtītājam.

- Atgūstamie materiāli, ja tādi rodas demontāžas laikā, Pasūtītājam jāuzrāda, sagatavojot pieņemšanas-nodošanas aktu par lietderīgajiem materiāliem, kurus Pretendentam par saviem līdzekļiem jānogādā Pasūtītāja norādītajā vietā (iespējamā nogādes vietas SIA „Kuldīgas Komunālie pakalpojumi” novietni Dārzniecības ielā). Pasūtītājs izvērtēs šo materiālu iespējamos pielietojumu būvniecības laikā. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj lietderīgo materiālu pārvietošanu uz SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” materiālu bāzi, nevērtīgo - transportēšanu uz atkritumu izgāztuvi.

- Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar to tiks noslēgts līgums, tad 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas būs pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija darbu uzsākšanai objektā, t.sk.,:

  - ar pasūtītāju un Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldi saskaņotu darba organizēšanas shēmu, kas iekļauta Darba veikšanas projektā, kurā jābūt arī vispārējam vides aizsardzības plāna aprakstam ar informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši iepirkuma objektā, un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai, ko veiks Ģenerāluzņēmējs, tajā skaitā, būvgružu un citu atkritumu likvidēšanu, norādot konkrētas būvgružu krautņu vietas.

  - pasūtītāju un AS „Latvijas valsts ceļi” saskaņota transporta organizācijas shēma (ja attiecināms);

  - līguma par būvgružu novietošanu uz visu būvniecības laiku kopija;

  - ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju (ja tādus paredzēts piesaistīt) būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas (izņemot ārvalstu komersantu vai personu apvienību jaunizveidotu juridisku personu gadījumos, kad dokumenti jāiesniedz pēc reģistrācijas attiecīgajos reģistros);

  - atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;

  - rīkojumi par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;

- Pirms darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses starpniecību (ja nepieciešams arī ar radio vai TV palīdzību) par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā.

- Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošība un iedzīvotāju drošība būvniecības laikā.

- Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī nekavējoties informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces vada un protokolē būvuzraugs. Sapulcēm jānotiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču norises vietu un laiku pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

- Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (ja attiecināms) nodod iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), parakstot attiecīgo aktu.

- Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes (kalendāro) grafiku, ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājam jāprecizē Darbu izpildes grafiks.

- Pretendentam darbu izpildes laika grafiks jāsastāda, sadalot darbus termiņus vismaz pa nedēļām, lai būtu iespējams kontrolēt darbu izpildes atbilstību grafikam.

- Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendentam finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar objekta nodošanas ekspluatācijā dokumentācijas sagatavošanu: t.sk., izbūvēto komunikāciju un segumu izpilduzmērījumu sagatavošanas izmaksas gan papīra izdruku, gan digitālā (CD) formātā;

- Pirms būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam savlaicīgi (būvuzņēmējam) jāiesniedz pasūtītājam:

  - rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

  - tehniskā dokumentācija:

  - segto darbu akti;

  - būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

  - izbūvēto/rekonstruēto inženierkomunikāciju un segumu izpilduzmērījumi gan papīra izdrukas, gan digitālā (CD) formātā.

- Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens pasūtītājam, viens – būvuzņēmējam.

- 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sagatavo defektu aktu un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

- Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš, kā arī iesniedz apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai un visu objekta izpilddokumentāciju.

- Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

- Ekvivalentie materiāli - ja Iepirkuma dokumentācijā ir minēti konkrēti ražotāju un/vai to materiālu, iekārtu, ierīču ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā iepirkuma dokumentācijā minētie, kā arī atbilst tehniskās specifikācijas un projekta dokumentācijas prasībām.

- Prasības zaļā iepirkuma principu integrēšanai apgaismojuma būvdarbos:

| Prasība | Atbilstība | Pretendenta piedāvājums Šajā sadaļā pretendents apliecina , ka prasība tiks izpildīta vai pievieno atsevišķu apliecinājumu vai dokumentāciju (atkarīgs no prasības) |
| --- | --- | --- |
| Gaismas avota tips | LED diodes |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 3000K ±100K |  |
| LED gaismas ķermeņu kopējais jaudas koeficients | ne mazāks par 0,7. |  |
| Krāsu atveides indekss (CRI) | > 80 |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais | 220÷240V |  |
| nominālā frekvence | 50Hz ± 3%. |  |
| Darba temperatūras diapazons | -35°C ÷ +40°C |  |
| Gaismas avota kalpošanas laiks (L80B10) | Vismaz 15 000h. Jāiesniedz ražotāja izdota dokumentācija, kurā norādīta apkārtējā gaisa temperatūra, pie kuras var nodrošināt attiecīgās vērtības, kā arī temperatūras ietekme uz kalpošanas ilgumu |  |
| Rūpnīcas garantija | Vismaz 2 gadi |  |
| Iespēja atvērt barošanas avota nodalījumu neizmantojot instrumentus | Jā |  |
| Pretendentam jānodrošina informācija par LED gaismas avotu ražotāju un tehniskā informācija, kurā norādīts, ka paredzamā temperatūra, gaisa mitrums un ultravioletais starojums neietekmēs gaismas diodes optisko daļu | Pretendentam jānodrošina informācijas iesniegšana |  |
| Gaismeklis atbilst CE un RoHS prasībām | Jāiesniedz apliecinājums vai ražotāja izdota dokumentācija. |  |
| Ja apgaismojuma aprīkojuma iepakojumam izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 procentiem pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla | Par atbilstošiem jāuzskata produkti, kam ir ekomarķējums, ar nosacījumu, ka šis ekomarķējums atbilst iepriekšminētajām prasībām. Pieņemami ir arī citi apliecinājuma veidi, piemēram, pretendenta rakstisks pierādījums, ka ir/tiks izpildīts iepriekšminētais punkts |  |
| Pretendents nodrošina, lai apgaismojuma sistēmas un vadības iekārtas darbojas pareizi un neizmanto vairāk enerģijas, nekā tas ir nepieciešams | Pretendentam būs jāiesneidz paziņojums, ka ir veikta atbilstoša noregulēšana un kalibrēšana. |  |
| Vadības ierīces, kas reaģē uz dienas gaismu, jākalibrē tā, lai tās izslēdz apgaismojumu, kad dienasgaisma ir pietiekama | Pretendentam būs jāiesniedz paziņojums, ka ir veikta atbilstoša noregulēšana un kalibrēšana. |  |
| Laika relejiem iestata atbilstošus izslēgšanās laikus, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas | Pretendentam būs jāiesniedz paziņojums, ka ir veikta atbilstoša noregulēšana un kalibrēšana |  |
| Pretendents pēc apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas iesniedz šādus norādījumus: apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus; norādījumus lampu nomaiņai un norādījumus, kuras lampas var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti; norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt; norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas | Pretendentam būs jāiesniedz attiecīgā dokumentācija/norādījumi. |  |
| Pretendnets veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība | Pretendents sniedz aprakstu, kurā norāda, kā atkritumi tiks sašķiroti, reģenerēti vai pārstrādāti |  |