APSTIPRINĀTS

SIA „Kuldīgas slimnīca”

iepirkumu komisijas

2012.gada 23.jūlija sēdē,

protokols Nr.1 un

2012.gada 13.septembra sēdē,

protokols Nr.2

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”

ATKLĀTA KONKURSA

„Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca”

rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

NOLIKUMS AR PRECIZĒJUMIEM

Kuldīgā

2012.gadā

A. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas (ID) numurs

KS -2012 / 1 ERAF

- Pasūtītājs un iepirkuma procedūra

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kuldīgas slimnīca” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3001 |
| Reģistrācijas Nr. | 50003197651 |
| Bankas nosaukums | SEB banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Konts | LV80UNLA0011000609412 |
| Tālruņa numuri | +371-63374007 |
| Fakss | +371-63374028 |
| e-pasta adrese | slimnica@kuldiga.lv |
| Mājaslapas adrese: | www.kuldiga.lv |

  - Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kuru organizē un realizē ar  SIA „Kuldīgas slimnīca” (turpmāk – slimnīca) valdes locekļa 2010.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.6 apstiprinātā  iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija).

- Iepirkuma mērķis

Noslēgt piegādes līgumus ar piegādātājiem, kuri plānotajā iepirkuma termiņā nodrošinās aprīkojuma piegādi pasūtītājam par konkursā piedāvātajām cenām.

- Pretendents

  - Par konkursa pretendentu var būt jebkurš piegādātājs Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē un:

    - kuram ir visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, lai Latvijas Republikā (turpmāk - LR) nodarbotos ar nolikumā minēto aprīkojuma piegādi;

    - kurš atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

    - pretendenta paraksttiesīga amatpersona;

    - pretendenta pilnvarota persona.

- Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to

  - Ar konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var iepazīties pie slimnīcas sekretāres, kura atrodas 3.stāvā, adrese: Aizputes ielā 22, Kuldīga, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 vai Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā  www.kuldiga.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājaslapā internetā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs konkursa nolikumu vēlas saņemt izdrukātā veidā papīra formā, tad tam ir jāsedz pasūtītājam visi ar tā pavairošanu saistītie faktiskie izdevumi.

  - Konkursa nolikums ir brīvi, tieši un bez maksas pieejams Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā  www.kuldiga.lv  sadaļā „Iepirkumi”,

- Konkursa nolikuma grozījumi

  - Komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas Tehniskās specifikācijas vai citas prasības, ievietojot paziņojumu par grozījumiem IUB mājaslapā .

  - Izdarot grozījumus, var tikt mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi, ja ir iestājušies nosacījumi atbilstoši PIL 29.panta 3.daļai.

  - Tā kā pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas informāciju par grozījumiem ievieto pašvaldības mājas lapā , kurā ir pieejami arī citi konkursa dokumenti.

  - Informāciju par grozījumiem pasūtītājs ievieto Kuldīgas novada pašvaldības  mājas lapā www.kuldiga.lv sadaļā „Iepirkumi” ne vēlāk kā paziņojums par grozījumiem publicēts IUB mājaslapā internetā.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta ir – SIA”Kuldīgas slimnīca” sekretariātā pie sekretāres, kas atrodas 3.stāvā, adrese: Aizputes iela 22, Kuldīga, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 līdz 2012.gada 22.oktobrim plkst.10:00. Pēc šī termiņa izbeigšanās piedāvājumus vairs nepieņem un nereģistrē.

  - Saņemtie un reģistrētie piedāvājumi kļūst par pasūtītāja īpašumu un pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot gadījumus, kad piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:

    - piedāvājumus var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājaslapā internetā.

    - pretendenti vai to pārstāvji piedāvājumus iesniedz personīgi vai sūta pa pastu uz augstāk minēto adresi. Sūtot piedāvājumus pa pastu, pretendentiem jāņem vērā, ka tiks pieņemti un reģistrēti tikai tie piedāvājumi, kuri saņemti nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.

    - piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam uz norādīto adresi.

    - saņemot piedāvājumus, pasūtītāja pārstāvis tos reģistrē piedāvājumu reģistrācijas veidlapā iesniegšanas secībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja piedāvājuma aploksne vai iepakojums nebūs noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, kancelejas darbinieks to atdos atpakaļ iesniedzējam un nereģistrēs.

- Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu atvēršana notiks valdes locekļa I.Eglīša kabinetā, kas atrodas 3.stāvā, adrese: Aizputes ielā 22, Kuldīga, 2012.gada 22.oktobrim plkst.10:00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes kārtība:

    - Komisijas priekšsēdētājs nolikumā noteiktajā laikā organizē piedāvājumu atvēršanas sanāksmi un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

    - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs vai kāds no komisijas locekļiem visiem klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu un nolasa pretendentu sarakstu.

    - Pretendentu pārstāvji, kuri piedalās piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, reģistrējas pasūtītāja sagatavotā pretendentu pārstāvju reģistrācijas lapā.

    - Pēc pretendentu paziņošanas, katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu saskaņā ar PIL 23.panta 3.daļu. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Apliecinājumi tiek pievienoti piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolam kā pielikumi.

    - Pēc apliecinājumu parakstīšanas, komisija atver saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot katru pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, finanšu piedāvājumā norādītās līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) katrai piedāvātajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

    - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un iepriekš minēto ziņu nosaukšanas, visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz Tehniskā un finanšu piedāvājuma pirmās lapas.

    - Kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

    - Ja pretendents pieprasa, piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 darbdienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendentam ir jānodrošina piedāvājumu derīguma termiņš ne mazāks kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

- Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu un noformējumu

  - Piedāvājumu pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā A4 formāta aploksnē vai iepakojumā ar šādām norādēm:

    - adresāts – SIA „Kuldīgas slimnīca”  iepirkumu komisija;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktadrese un kontakttālrunis;

    - atzīme – atklātajam konkursam „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”, ID Nr. KS 2012/1 ERAF;

    - norāde „Pretendenta piedāvājums”.

  - Piedāvājuma noformējums:

    - piedāvājums, kas sastāv no divām daļām (1.daļa - Pretendenta atlases dokumenti; 2.daļa - Tehniskais un finanšu piedāvājums), jāsagatavo un jāiesniedz divos eksemplāros latviešu valodā datorrakstā.

    - visām piedāvājuma lapām, atsevišķi pa piedāvājuma daļām, jābūt numurētām un caurauklotām (ar uz auklas mezgla uzlīmētu, pretendenta amatpersonas/-u ar pārstāvības tiesībām vai tās/to pilnvarotās personas parakstītu un apzīmogotu lapu), pirmā lapa – titullapa, otrā - iesniegto dokumentu satura rādītājs.

    - katra piedāvājuma daļa ir jāiesniedz kā atsevišķs dokumentu kopums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 11.2.2.apakšpunkta prasībām.

    - piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - iesniedzamo dokumentu kopijas ir jānoformē atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - dokumentus svešvalodā jāiesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents apstiprina ar savu parakstu. Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam.

    - Piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, var netikt izskatīti un tālāk vērtēti.

    - Ja piedāvājumu parakstījusi pretendenta pilnvarota persona, tad pretendenta atlases dokumentiem jāpievieno arī attiecīga pilnvara.

    - Pilnvarotā persona nedrīkst pārstāvēt vairāk kā vienu pretendentu.

    - Pretendentam uz sava rēķina jāsedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu, noformēšanu un iesniegšanu saistītās izmaksas neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.

- Piedāvājuma grozīšana vai atsaukšana

Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukšana ir spēkā, ja pasūtītājs tos ir saņēmis rakstveidā pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

B. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmets

  - Aprīkojuma (turpmāk – preču) piegāde pasūtītājam saskaņā Tehnisko specifikāciju, kas ir nolikuma 1.pielikums.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 33100000-1;

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās:

| Iepirkuma priekšmeta daļa | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1. | Pacientu aprūpes iekārtas |
| 2. | Sāls istaba |
| 3. | Pacientu rehabilitācijas iekārtas |

  - Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

  - Piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta daļu drīkst iesniegt tikai tad, ja piedāvājums par iepirkuma priekšmeta daļu pilnībā atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un tajā ir iekļautas visas iepirkuma priekšmeta daļā noteiktās preces.

- Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu un Tehnisko specifikāciju

| Vārds, uzvārds: | Laima Ķēniņa |
| --- | --- |
| Amats | izpilddirektore |
| Tālrunis | 26565283 |
| Fakss | 63374028 |
| e-pasta adrese: | azs@inbox.lv |

- Līguma izpildes vieta un laiks

  - Līguma izpildes (preču piegādes) vietas –

Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldigas novads, LV-3301

Pils iela 3, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

  - Līguma izpildes (preču piegādes) laiks – 50 ( piecdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

- Finansējuma avots un plānotā līgumcena

  - Pretendenti tiek informēti, ka pasūtītājs samaksu par piegādātajām precēm plāno veikt no ERAF līdzfinansētā projekta budžeta līdzekļiem ne vēlāk kā 30(trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

  - Plānotā līgumcena visam iepirkuma priekšmetam ir līdz LVL 104 032,07 bez PVN. Plānotā līgumcena pa iepirkuma priekšmeta daļām ir sadalīta sekojoši:

| Iepirkuma priekšmeta daļa | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Plānotā līgumcena bez PVN, Ls |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pacientu aprūpes iekārtas | 72 625.00 |
| 2. | Sāls istaba | 6 592.00 |
| 3. | Pacientu rehabilitācijas iekārtas | 24 815.07 |

C. Pretendentu atlases prasības

Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst PIL un konkursa nolikuma prasībām. Pretendenti, kuri neatbilst PIL un konkursa nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, tiek izslēgti no tālākas dalības konkursā un to piedāvājumi netiek vērtēti.

- Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

  - Pretendentam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Uz pretendentu nedrīkst attiekties PIL 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā noteiktos noilguma termiņus.

  - Pretendentam ir visi nepieciešamie dokumenti, lai LR nodarbotos ar nolikumā minēto preču piegādi.

  - Pretendentam ir visi dokumenti, kas apliecina, ka piedāvājumā iekļautās preces   ir medicīnas preces (medicīnas preču reģistrācijas apliecības vai preču ražotāja izsniegtas atbilstības deklarācijas).Nosacījums attiecas tikai uz tām precēm, kuras ir klasificējamas kā medicīnas preces.

  - Piedāvāto preču kvalitātei jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām.

- Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

  - Pretendents spēj piegādāt piedāvātās preces par nemainīgām, konkursā piedāvātajām cenām visā līguma darbības laikā.

  - Pretendents spēj piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādīto plānoto preču daudzumu.

  - Pretendentam  gada finanšu vidējam apgrozījumam attiecībā uz pēdējo 3(trīs) gadu periodu, vai pretendentam, kura saimnieciskās darbības periods ir mazāks kā trīs gadi, tā faktiskās darbības laikā, ir jābūt vismaz 3(trīs) reizes lielākam, nekā piedāvātā līgumcena.

- Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējām un iespējām veikt preču piegādi

  - Pretendentam ir jābūt tiesībām  nodrošināt preču piegādi un to garantijas apkalpošanu.

  - Pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz trīs līdzvērtīgu pēc rakstura un apjomu nolikumā minēto preču piegādē un uzstādīšanā ( rehabilitācijā un aprūpē ) ( attiecībā uz to iepirkuma daļu, uz kuru tiek iesniegts piedāvājums ) iepriekšējo trīs gadu periodā un par to piegādi un uzstādīšanu ir saņemtas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes..

  - Pasūtītājam ir jānodrošina preču piegāde nolikumā noteiktajā termiņā (laikā).

- Piedāvājuma saturs/ iesniedzamie dokumenti.

Piedāvājuma 1.daļa:

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt piedāvāto preču piegādi atbilstoši nolikuma prasībām un sagatavots saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikumā norādīto veidlapu, norādot tajā visu pieprasīto informāciju. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz caurauklotu kopā ar pretendenta atlases dokumentiem.

  - Pretendentu atlases dokumenti, kurus veido:

    - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegta reģistrācijas apliecības kopija.

    - Dokumentu kopijas, kas apliecina, ka piedāvājumā iekļautās preces  ir medicīnas preces.Dokumentu kopijas ir jāiesniedz tikai par tām precēm, kuras ir klasificējamas kā medicīnas preces.

    - Dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt piedāvātās preces un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.

    - Apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze vismaz trīs līdzvērtīgu pēc rakstura un apjoma nolikumā minēto preču piegādē un uzstādīšanā (attiecībā uz to iepirkuma daļu, uz kuru tiek iesniegts piedāvājums ). Saskaņā ar 19.2 punktu

    - Pasūtītāja atsauksmju kopijas, kas apliecina, ka pretendentam ir pozitīva pieredze līdzvērtīgu iekārtu piegādē un uzstādīšanā (attiecībā uz to iepirkuma daļu, uz kuru tiek iesniegts piedāvājums) un kuri tiek uzskatīti kā līdzvērtīgi pasūtījumi, par kuriem tiek norādīta informācija saskaņā ar 19.2.punktu.

20.2.6. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendenta  gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz piegādēm pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 3(trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Saskaņā ar 18.3. punktu.

20.2.7.   Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta veiktajiem ne mazāk kā 3(trīs) piegādēm ( rehabilitācijā un aprūpē), kas ir līdzīgi pēc rakstura un apjoma pēdējo trīs gadu laikā, par tiem norādot

- Pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersonu,

- Apjomus (naudas izteiksmē),

- Izpildes vietu un termiņu.

    - Vispārējā informācija par pretendentu saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

    - Pretendentiem, kuriem atbilstoši konkursa nolikumā minētajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas piegādes līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš nosūtīts pa faksu vai pastu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, ir jāiesniedz:

      - kompetentas institūcijas izziņu (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam), kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņu, kuru, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam, izdevis Valsts ieņēmumu dienests (VID) vai pašvaldība Latvijā, un kura apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

      - ja pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstīs atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta, izziņu (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam), ka attiecīgajā ārvalstī tām nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

      - ja ārvalstīs šī nolikuma 20.2.9.1. līdz 20.2.9.3.apakšpunktos minētās izziņas netiek izdotas, pretendents tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai pretendenta reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Piedāvājuma 2.daļa:

  - Tehniskais piedāvājums, kurš ietver:

    - informāciju par piedāvājumā iekļauto iepirkuma priekšmeta daļu (preču) atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītājām prasībām un kritērijiem, norādot informāciju par katru piedāvājumā iekļauto iepirkuma priekšmeta daļu un tajā iekļautajām precēm atsevišķi. Tehnisko piedāvājumu pretendentam jāsagatavo saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā esošo veidlapu.

    - piedāvājumā iekļauto preču kvalitatīvus vizuālos attēlus ar preču nosaukumiem, kas vizuāli raksturo piedāvātās preces un to atbilstību nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Finanšu piedāvājums, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā norādīto veidlapu un noformēts šādā kārtībā:

    - Finanšu piedāvājumā tiek iekļautas tās iepirkuma priekšmeta daļas, kuras pretendents piedāvā savā piedāvājumā.

    - Finanšu piedāvājumā cenas tiek norādītas saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā norādīto veidlapu un tajā esošajām ailēm.

    - piedāvātajās preču cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, izdevumiem un nodokļiem (izņemot PVN, kas tiek norādīts atsevišķi rēķinā), kas saistīti ar to iegādi, piegādi, uzstādīšanu un apmācību lietošanā.

    - piedāvātajām preču vienības cenām ir jābūt nemainīgām visā piegādes līguma izpildes laikā.

D. Piedāvājuma izvēles kritērijs, piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu bez PVN katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, izpildot visas nolikumā noteiktās prasības.

- Piedāvājumu varianti

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

- Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude un pretendentu atlase

  - Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pretendentu atlasi komisija veic slēgtā sēdē. Pārbaudīti un vērtēti tiek visu pretendentu piedāvājumi.

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtē, vai tie ir sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma prasībām un šī neatbilstība būs būtiska, tiks noraidīti un tālākā piedāvājumu vērtēšanā nepiedalīsies.

  - Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes, komisija veic pretendentu atlasi.

  - Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā minētos pretendentu atlases dokumentus, izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām un pārbauda pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Ja pretendents neatbildīs kādai no nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniedzis visus nolikumā minētos pretendentu atlases dokumentus, komisija izslēgs pretendentu no turpmākās dalības konkursā, fiksējot to sēdes protokolā.

  - Pretendenti, kuri ir izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti tehnisko piedāvājumu vērtēšanai.

- Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

  - Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. Pārbaudīti un vērtēti tiek visu to pretendentu tehniskie piedāvājumi, kuri ir izturējuši piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pretendentu atlasi.

  - Komisija izvērtē katra pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma satura atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un nolikuma 4.pielikumam. Katra iepirkuma priekšmeta daļa tiek vērtēta atsevišķi.

  - Komisija vizuāli izvērtē katra pretendenta iesniegtos preču vizuālos attēlus.

  - Ja pretendents nebūs iesniedzis preču vizuālos attēlus ar preču nosaukumiem, tā piedāvājums tiks noraidīts.

  - Dzēsts

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtā komisijas sēdē pēc tehnisko piedāvājumu vērtēšanas un tajā piedalās visi piedāvājumi, kuri ir izturējuši tehnisko piedāvājumu vērtēšanu.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu, vai tie ir sagatavoti atbilstoši nolikuma 5.pielikumā noteiktajai formai, kā arī izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās cenas pa iepirkuma priekšmeta daļām.

  - Salīdzinot pretendentu piedāvātās cenas, komisija sagatavo cenu salīdzināšanas tabulu, kuru iekļauj komisijas sēdes protokolā vai pievieno komisijas sēdes protokolam kā pielikumu.

- Uzvarētāja noteikšana

  - Komisija, atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam, katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - No pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija rakstveidā pieprasa nolikuma 20.1.9.apakšpunktā minētās izziņas. Izziņu iesniegšanas termiņš ir 10 darba dienas no rakstveida pieprasījuma saņemšanas brīža.

  - Pēc nolikuma 20.2.9.apakšpunktā minēto izziņu saņemšanas, komisija, katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, apstiprina iepirkuma uzvarētāju ar kuru tiks slēgts piegādes līgums, un:

26.3.1.ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi par to informē visus pretendentus;

26.3.2.ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz IUB publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas tiesības:

27.1.1. lūgt pretendentus iesniegt papildu precizējošu informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un tehnisko piedāvājumu vērtēšanai, nosakot konkrētu termiņu, laiku un iesniegšanas veidu. Ja pretendents, pēc komisijas pieprasījuma, noteiktajā termiņā un veidā neiesniedz papildu informāciju, viņa iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts.

27.1.2. Izdarīt grozījumus konkursa dokumentos pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas IUB mājaslapā un lemt par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbilstoši PIL.

27.1.3. Pieņemt tikai nolikuma prasībām atbilstoši noformētus piedāvājumus, kuros iekļautā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

27.1.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanai komisija var pieaicināt ekspertu. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju, kas nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

27.1.5. Samazināt I daļā norādīto funkcionālo gultu komplektu skaitu līdz 10 ( desmit) vienībām (dzēsts) informējot par to visus pretendentus, ja faktiskā līgumcena par iepirkuma priekšmeta daļu, saskaņā ar pasūtītāja plānoto apjomu un pretendentu piedāvātajām cenām, pārsniedz nolikumā norādīto plānoto līgumcenu attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai.

27.1.6. Noteikt konkursa uzvarētāju katrai iepirkuma priekšmeta daļai, ar kuru slēdzams piegādes līgums.

27.1.7. Noraidīt visus piedāvājumus, kā arī veikt citas nolikumā un normatīvajos aktos paredzētās darbības.

27.1.8. Piedāvājumos ietverto informāciju izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un piegādes līgumu noslēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstveida piekrišana.

  - Komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt visām ieinteresētajām personām brīvu un tiešu pieeju konkursa dokumentiem.

    - Normatīvajos aktos noteiktā termiņā sniegt rakstveidā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju rakstveidā uzdotiem jautājumiem par konkursa nolikumu un tajā iekļautajām prasībām. Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un pasūtītāja sniegtās atbildes tiks publicētas un būs brīvi pieejamas pasūtītāja mājaslapā internetā.

    - Protokolēt komisijas sēdes un sanāksmes.

    - Nodrošināt saņemto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajos ietvertajai informācijai.

    - Saņemot pretendenta rakstveida pieprasījumu, 3 darba dienu laikā izsniegt tam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

    - Informēt pretendentus par konkursa nolikuma grozījumiem, publicējot apstiprinātos grozījumus Kuldīgas novada mājaslapā internetā.

    - Nodrošināt, lai piedāvājumu vērtēšanas sēdēs piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas komisijas locekļu.

    - Nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendentu tiesības:

    - Rakstveidā pieprasīt un rakstveidā saņemt informāciju par iepirkuma procedūras norisi.

    - Saņemt elektroniskā veidā brīvi un tieši pieejamu informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa dokumentos.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Pieprasīt un saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

    - Pieprasīt izskaidrot lēmumu, kas pieņemts par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursā.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegumu par iespējamajiem iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

    - Citas konkursa nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas nolikumā minētās prasības un nosacījumus.

    - Rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā un laikā, sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumus par savu piedāvājumu.

    - Kļūstot par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma saņemšanas, iesniegt pasūtītājam pieprasītās izziņas.

- Nosacījumi attiecībā uz piegādes līguma slēgšanu

  - Konkurss paredz piegādes līgumu noslēgšanu ar tiem pretendentiem, kurus komisija būs apstiprinājusi par konkursa uzvarētājiem.

  - Pasūtītājs piegādes līgumus ar konkursa uzvarētājiem drīkst slēgt ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB nav saņemts PIL 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

  - Lai noslēgtu piegādes līgumus, pasūtītājs uzaicina konkursa uzvarētājus konkrētā laikā ierasties uz līgumu parakstīšanu. Ja kāds no konkursa uzvarētājiem norādītajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu un par to neinformē pasūtītāju, pasūtītāja iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt piegādes līgumu. Šajā gadījumā komisijai ir tiesības pārskatīt konkursa rezultātus.

- Citi noteikumi

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir pierādījums tam, ka pretendents:

    - ir iepazinies ar konkursa nolikumu un to pilnībā akceptē;

    - ir sapratis un pieņēmis konkursa noteikumus.

- Nolikuma pielikumi

| 1.pielikums............ | „Tehniskās specifikācijas” |
| --- | --- |
| 2.pielikums............ | „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” |
| 3.pielikums............ | „Vispārējā informācija par pretendentu” |
| 4.pielikums............ | „Tehniskā piedāvājuma forma” |
| 5.pielikums............ | „Finanšu piedāvājuma forma” |
| 6.pielikums............ | „Piegādes līguma projekts” |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs ____________________ /I.Eglītis/

1.pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

(ID Nr. KS 2012/1ERAF)

NOLIKUMAM

Tehniskās specifikācijas

Vispārējās prasības visās iepirkuma priekšmeta daļās minētajām precēm

Sertifikācijas prasības:

Precēm jāatbilst 2005.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 11.nodaļas prasībām.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijā detalizēti jāapraksta preces lietošanas, kopšanas noteikumi un garantijas apkalpošanas kārtība. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks: 2 gadi (ja pie konkrētās preces nav noteikts savādāk)

Pieļaujamais garantijas remonta laiks: 10 darba dienas.

Pretendentam jāiesniedz preču paraugi pēc pasūtītāja pieprasījuma.

|  | Prasības katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un plānotais apjoms |  |
| --- | --- | --- |
| Iepirkuma daļa | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Plānotais apjoms gab/kompl | Atbilstība tehniskai specifikācijai jā/nē | Norāde uz pievienoto ražotāja informatīvo materiālu lpp. nr. |
| I | Pacientu aprūpes iekārtas |  |  |  |
| 1. | dzēsts |  |  |  |
| 2 | Funkcionālās gultas ar elektriski maināmu augstumu, nokomplektētas ar pretizgulējuma matračiem un skapīšiem, kuriem ir regulējami ēdināšanas galdiņi. | 50 komplekti |  |  |
| 2.1. | Funkcionālās gultas ar elektriski maināmu augstumu, gultas celšanas mehānisms – krustenisks. |  |  |  |
| 2.1.1 | Regulējams galvas-muguras atbalsta leņķis ne mazāk kā līdz 65±0,5 º |  |  |  |
| 2.1.2 | Matrača platforma četrdaļīga, metāla tīkls |  |  |  |
| 2.1.3 | Pārvietojama ar četriem riteņiem ne mazāki kā 125±11 mm Ø un aizsargu pret putekļiem. Centrālā bremžu sistēma. Bremžu pēdāļi ar galējo atslēgu. |  |  |  |
| 2.1.4 | Ārējie izmēri ne lielāki kā 2050x1010 ±10 mm |  |  |  |
| 2.1.5 | Elektriski regulējams gultas augstums no 37 līdz 79 cm ±3 cm |  |  |  |
| 2.1.6 | Noņemamas un ērti nolaižamas koka sānu malas |  |  |  |
| 2.1.7 | Celtspēja ne mazāka kā 205 kg |  |  |  |
| 2.1.8 | Gultas gali koka ar iespēju izvēlēties toni |  |  |  |
| 2.1.9 | Kāju leņķis elektriski regulējams no 0º līdz ne mazāk kā 32º±0,5 |  |  |  |
| 2.1.10 | dzēsts |  |  |  |
| 2.1.11 | Gultas galvgaļā ierīkots grozāms pacelšanās statnis, aprīkots ar dubultu metāla korpusu ar celtspēju ne mazāk kā 75 kg |  |  |  |
| 2.1.12 | Elektriski regulējama gultas vadības pults ar iespēju bloķēt gultas pozicionēšanas funkcijas katru atsevišķi |  |  |  |
| 2.1.13 | Gultas elektriskā aprīkojuma mitrās uzkopšanas iespēja |  |  |  |
| 2.1.14 | Gultas elektriskajam aprīkojumam jāatbilst aizsardzības klasei motoriem vismaz IP 54 un vadības pultij vismaz IP 64 |  |  |  |
| 2.1.15 | Motoru skaņas līmenis darbības laikā ne vairāk kā 50 dB |  |  |  |
| 2.1.16 | Ar pulti vadāmi elektriski motori, kas regulē gultas augstumu, muuras, kāju un kāju atbalsta virzienu, novietoti zem matrača platformas. |  |  |  |
| 2.2. | Matrači | 50 |  |  |
| 2.2.1. | I pakāpes pret izgulējumu matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku. |  |  |  |
| 2.2.2. | pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu |  |  |  |
| 2.2.3. | matrača pārvalka mazgāšanas temperatūra 90°C |  |  |  |
| 2.2.4. | matrača pārvalka dezinficēšana ar dezinfekcijas līdzekļiem un dezinfekcijas kamerā |  |  |  |
| 2.2.5. | matrača pārvalks atverams un aizverams ar ūdensnecaurlaidīgu rāvēj slēdzi |  |  |  |
| 2.2.6. | Izmēram jātbilst gultas guļamās virsmas izmēram, matrača augstums na mazāk kā 14 cm |  |  |  |
| 2.3. | Pacienta galdiņš ar atvilktni, plauktu un izlaižamu galda virsmu | 50 |  |  |
| 2.3.1. | Galdiņš ražots no koka – lamināta, |  |  |  |
| 2.3.2. | Galdiņa virsma un izlaižamā galdiņa virsma ir ražota no plastikāta materiāla; |  |  |  |
| 2.3.3. | Viena atvilktne |  |  |  |
| 2.3.4. | Nodalījums ar plauktu un durvīm |  |  |  |
| 2.3.5. | Durvis un atvilktne atveramas no abām pusēm; |  |  |  |
| 2.3.6. | Galdiņam piestiprināti četri riteņi, divi riteņi bloķējami |  |  |  |
| 2.3.7. | Izmēri: Augstums 80 ±3 cm, dziļums 55 ± 3 cm, platums 65 ± 3 cm |  |  |  |
| 2.3.8. | Izlaižamā galdiņa virsmas regulējams augstums ar gāzu atsperes palīdzību, augstums regulējams: no 80-120 ±3 mm |  |  |  |
| 2.3.9. | Izlaižamā galdiņā savērsums ±30° |  |  |  |
| 2.3.10. | Ēšanas galdiņa virsmas izmēri 59 x 37 ± 3 cm |  |  |  |
| 2.3.11. | Krāsu izvēle, ( saskaņot ar pasūtītāju un gultas krāsu ) |  |  |  |
| 3 | Reanimācijas galdiņš | 2 |  |  |
| 3.1. | Veicamās funkcijas:-medikamentu un medicīnas piederumu novietošana. |  |  |  |
| 3.2. | Galdiņa korpuss ražots no poliuretāna materiāla vai ekvivalenta |  |  |  |
| 3.3. | Galdiņam ir četras atvilktnes, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu |  |  |  |
| 3.4. | Trīs atvilktnes, ne mazākas kā 60 x 40 x 10 cm, ar nodalījumiem (platums x dziļums x augstums) |  |  |  |
| 3.5. | Viena atvilktne, ne mazāka kā 60 x 40 x 30 cm (platums x dziļums x augstums) |  |  |  |
| 3.6. | Atvilktnes aizslēdzamas ar centrālu bloķēšanas sistēmu |  |  |  |
| 3.7. | Galdiņa sānos izvietoti 2 atvāžami plastikāta nodalījumi |  |  |  |
| 3.8. | Galdiņa sānos izvietota atvilktne medikamentu glabāšanai |  |  |  |
| 3.9. | Galdiņa augšpusē piestiprināts statīvs ar divās rindās izvietotām, ne mazāk kā 10 atvāžamām plastikāta kastītēm |  |  |  |
| 3.10. | galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi ne mazāki kā Ø 12 cm, vismaz divi riteņi bloķējami |  |  |  |
| 3.11. | Noņemams atkritumu trauks ar vāku |  |  |  |
| 3.12. | Trauks izlietotajām adatām |  |  |  |
| 3.13. | Trauks izlietotajām šļircēm |  |  |  |
| 3.14. | Ampulu atvēršanas iekārta ar trauku |  |  |  |
| 3.15. | Katetru turētājs |  |  |  |
| 3.16. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm |  |  |  |
| 3.17. | Galdiņa izmēri: 97 x 62x 96 cm ± 3 cm (platums x dziļums x augstums) |  |  |  |
| 3.18. | Papildaprīkojums: |  |  |  |
| 3.19. | Skābekļa balona turētājs aizmugures daļā |  |  |  |
| 3.20. | Instrumentu stiprinājumu sliede 25 x 10 mm, kas izvietota galdiņa aizmugures daļā |  |  |  |
| 3.21. | Izlietoto adatu trauka turētājs ar stiprinājumu |  |  |  |
| 3.22. | Vienas cimdu kastes turētājs |  |  |  |
| 3.23. | Teleskopisks infūziju statīvs |  |  |  |
| 4 | Medicīniskās kušetes ar elektriski maināmu augstumu | 4 |  |  |
| 4.1. | Divu sekciju kušete ar elektriski regulējamu augstumu no 44-95 cm |  |  |  |
| 4.2. | Papīra dvieļa turētājs |  |  |  |
| 4.3. | Virsma pārklāta ar mākslīgās ādas imitāciju/Anti mikrobu pārklājumu. Iespēja tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70 % dezinfektantu šķīdumu |  |  |  |
| 4.4. | Elektriski regulējama galvas daļa -35 - + 85 grādu leņķī |  |  |  |
| 4.5. | Kušetes galvgalī sejas atvere ar ieliktni |  |  |  |
| 4.6. | Kušetes izmērs 188 x 63 cm (garums x platums)±2 cm |  |  |  |
| 4.7. | 4 riteņi ar bremžu sistēmu |  |  |  |
| 4.8. | Kušetes karkass ražots no nerūsējoša metāla, kas pārklāts ar pulverkrāsojumu |  |  |  |
| 4.9. | Kušetes celtspēja vismaz 220 kg |  |  |  |
| 4.10. | Papildus roku balsti ar to garuma un augstuma regulāciju |  |  |  |
| 5 | Transportrati | 2 |  |  |
| 5.1. | Trendelenburga un antiTrendelenburga pozīcija |  |  |  |
| 5.2. | Nolaižamas sānu margas |  |  |  |
| 5.3. | Kopējais ratu platums 73 cm ±2 cm |  |  |  |
| 5.4. | Ratu garums 205 cm,±2 cm |  |  |  |
| 5.5. | Uz mobiliem riteņiem |  |  |  |
| 5.6. | Hidrauliski regulējams augstums no 60 - 90 cm,±2 cm |  |  |  |
| 5.7. | Dezinficējams transporta matracis, iespēja dezenficēt ar 70% dezinfektanat šķīdumu. |  |  |  |
| 5.8. | Trendelenburga pozīcija 0 - 20°,±2 |  |  |  |
| 5.9. | Antitrendelenburga pozīcija 0 - 12°,±2 |  |  |  |
| 5.10. | Maināmas galvgalis no 0 - 60 grādu leņķim,±2 |  |  |  |
| 5.11. | Maināma kāju daļa no 0 - 30 grādu leņķim,±2 |  |  |  |
| 5.12. | Centrālā bremžu sistēma |  |  |  |
| 5.13. | Aizsargriņķi pie ratu stūriem |  |  |  |
| 5.14. | Rokturis ratu pārvietošanai |  |  |  |
| 5.15. | Infūzijas statīvs, vieta O2 balonam |  |  |  |
| 5.16. | Rtg kontrastains |  |  |  |
| 6 | Saliekamās koka kušetes | 2 |  |  |
| 6.1. | Koka stabils rāmis ar līnijveida stabilizatoriem |  |  |  |
| 6.2. | Maināms augstums robežās no 65 - 88 cm,±2 cm |  |  |  |
| 6.3. | Izmērs 60 (platums) x 186 (garums) cm, ±2 cm |  |  |  |
| 6.4. | 2 – daļīga |  |  |  |
| 6.5. | Salocītā veidā kušetes izmērs 90 x 60 x 17 cm,±2 cm |  |  |  |
| 6.6. | Papildus galvas atbalsts ar sejas atveri |  |  |  |
| 6.7. | Roku balsti ar maināmu augstumu savērsumu |  |  |  |
| 6.8. | Svara izturība vismaz 200 kg |  |  |  |
| 6.9. | Kušetes svars ne vairķ kā 13,5 kg |  |  |  |
| 6.10. | Mīksta polsterēta un ērti dezinficējama virsma |  |  |  |
| 6.11. | Krāsa – pēc izvēles |  |  |  |
| 7 | Neiroloģiskā kušete | 1 |  |  |
| 7.1 | Elektriska kušete ar elektriski maināmu augstumu |  |  |  |
| 7.2 | 2 - daļīga, sejas atvere, 4 mobili riteņi |  |  |  |
| 7.3 | Augstuma regulacija: 45-100 cm +/-5cm |  |  |  |
| 7.4 | Regulējams galvas daļas leņķis -35 - + 85 grādu leņķī |  |  |  |
| 7.5 | Izmēri 102 x 189 cm |  |  |  |
| 7.6 | Pieļaujamais svars vismaz 320 kg |  |  |  |
| 7.7 | Kāju balsta leņķa regulēšana līdz 30° |  |  |  |
| 7.8 | Papira dvieļa turētājs |  |  |  |
| 7.9 | Antimikrobu pārklājums |  |  |  |
| 8 | Pacienta novērošanas monitors | 1 |  |  |
| 8.1 | krāsains displejs vismaz 10"pa diagnoāli |  |  |  |
| 8.2 | pielietojams no jaundzimušiem līdz pieaugušiem |  |  |  |
| 8.3 | vismaz 8 līknes uz ekrāna |  |  |  |
| 8.4 | ST segmenta un aritmijas nalīze |  |  |  |
| 8.5 | zālu klakulačija programma |  |  |  |
| 8.6 | EKG monitorēšana |  |  |  |
| 8.7 | Sirds temps vismaz robežās no 15- 300 ar 1% precizitāti |  |  |  |
| 8.8 | SpO 2 monitorēšana |  |  |  |
| 8.9 | Neinvazīvā asinsspiediena monitorēšana ar intervālu automātisko vismaz no 1-480 minūtēm |  |  |  |
| 8.10 | Elpošanas monitorēšana |  |  |  |
| 8.11 | Baterejas darbība vismaz 1 stunda |  |  |  |
| 8.12 | Komplektācijā- EKG kabelis,SpO2 sensors, NIBP manžetes 3 izmēra , piederumi savietojamai ar IT nodaļas monitoriem |  |  |  |
| 9 | Pacienta novērošanas monitors | 1 |  |  |
| 9.1 | krāsains displejs vismaz 6"pa diagnoāli |  |  |  |
| 9.2 | pielietojams arī bifāziskai, zemas enerģijas defibrilācijai |  |  |  |
| 9.3 | vismaz3 līknes uz ekrāna |  |  |  |
| 9.4 | EKG monitorēšana |  |  |  |
| 9.5 | SpO 2 monitorēšana |  |  |  |
| 9.6 | Defibrilatora uzlāde līdz maksimālajai jaudai ne ilgāk par 5 sekundēm |  |  |  |
| 9.7 | Sinhronizētā kardioversija |  |  |  |
| 9.8 | Kontakta indikators uz defibrilācijas lāpstiņām |  |  |  |
| 9.9 | Baterejas darbība vismaz 3 stundas |  |  |  |
| 9.10 | Komplektācijā- EKG kabelis,SpO2 sensors |  |  |  |
| 10 | Procedūru galdiņš | 4 |  |  |
| 10.1 | galdiņš veidots no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar pulverkrāsojumu gaiši pelēkā tonī |  |  |  |
| 10.2 | galdiņam ir četras atvilktnes, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu |  |  |  |
| 10.3 | Divu augšējo atvilktņu augstums 9 cm ± 1 cm |  |  |  |
| 10.4 | Divu apakšējo atvilktņu augstums 17 cm ± 1 cm |  |  |  |
| 10.5 | galdiņā augšpusē ir izbīdītas karkasa margas 8 cm augstumā, ar noapaļotiem priekšpuses stūriem |  |  |  |
| 10.6 | galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi |  |  |  |
| 10.7 | Galdiņa izmēri: augstums 83 cm ± 2 cm |  |  |  |
| 10.8 | Komplektācijā kopā ar 2 plauktiem un atkrituma trvertni |  |  |  |
| 10.9 | dziļums 47 cm ± 2 cm |  |  |  |
| 11 | Ķirurģiskais sūknis | 3 |  |  |
| 11.1 | Veicamās funkcijas - pacienta sekrēta atsūkšanai (izmantojams arī nelielām ķirurģiskām manipulācijām) un neefektīga klepus refleksa palīgierīce |  |  |  |
| 11.2 | Plūsmas kapacitāte vismaz 25 litri/ minūtē |  |  |  |
| 11.3 | Max vakuums robežās vismaz līdz 500 mmHg |  |  |  |
| 11.4 | 5 pakāpju vakuuma regulācija ar jaudas indikāciju LED displejā |  |  |  |
| 11.5 | Strādā no 220V, 12V un baterijas ar 220V strāvas un ieslēgšanas indikatoru |  |  |  |
| 11.6 | Precīza un ātra vakuuma regulācija |  |  |  |
| 11.7 | Komplektā silikona vadi, filtrs, elektriskais kabelis un |  |  |  |
| 11.8 | vismaz 1l tilpuma rezervuārs |  |  |  |
| 11.9 | Ērts, liels pārnēsāšanas rokturis |  |  |  |
| 11.10 | Izmēri 350 x 300 x 180 mm, +/ - 20 mm |  |  |  |
| 11.11 | Ražotāja garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| 12 | Aparāts dozēta medikamenta ievadīšanai | 3 |  |  |
| 12.1 | Paredzēti dozētai medikamentu ievadei noteiktā laika posmā |  |  |  |
| 12.2 | Ātruma titrēšana infūzijas laikā, infūzijas ātruma maiņa, neapstādinot infūziju |  |  |  |
| 12.3 | Bolus funkcija |  |  |  |
| 12.4 | Automātiska (hands-free) un manuāla (hands-on) bolus ievade ar ātrumu no 10 ml/h līdz 1200 ml/h Bolus ievade no 0,1 – 25 ml, pēc-oklūzijas bolusa automātiska samazināšanās (BackOff) |  |  |  |
| 12.5 | Pielietojamas visas standarta 5, 10, 20, 30, 50/60 ml šļirces un pagarinātāji |  |  |  |
| 12.6 | Automātiska šļirču izmēra atpazīšana, perfuzorā ieprogrammētas vismaz 10 biežāk lietojamie šļirču nosaukumi |  |  |  |
| 12.7 | Ievadīšanas ātrums no 0,1 – 1200 ml/h |  |  |  |
| 12.8 | Ievadāmā šķidruma daudzuma uzstādīšana |  |  |  |
| 12.9 | Spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēja |  |  |  |
| 12.10 | Darbība no 220v strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas |  |  |  |
| 12.11 | Bateriju darbība ar ātrumu 5 ml/h vismaz 6 stundas, bateriju uzlāde līdz 90% ne ilgāka par 3 stundām |  |  |  |
| 12.12 | Labi pārredzams ekrāns ar displeju ne mazāku par 10cm pa diagonāli |  |  |  |
| 12.13 | Infūzijas precizitāte vismaz 2% |  |  |  |
| 12.14 | Ieprogrammējami vismaz 50 medikamentu nosaukumi, pilnveidojams ar medikamentu protokoliem un to limitiem |  |  |  |
| 12.15 | Displejā vienlaicīgi attēloti vismaz šādi dati: infūzijas stāvoklis (KVO), šļirces nosaukums un izmērs, medikamenta nosaukums, ievades ātrums, paredzētais ievadāmais daudzums, ievadītais daudzums, laiks līdz šļirces iztukšošanai, bateriju stāvoklis |  |  |  |
| 12.16 | Vismaz 24 stundu atmiņa |  |  |  |
| 12.17 | Perfuzora virzulis ar šļirci neiziet ārpus perfuzora korpusa |  |  |  |
| 12.18 | Infrasarkanais ports |  |  |  |
| 12.19 | Skaņas un vizuālās trauksmes signāli ar aprakstu uz displeja |  |  |  |
| 12.20 | Perfuzora svars ne lielāks par 3 kg |  |  |  |
| 12.21 | Iespēja stiprināt pie i/venozo sistēmu statīva |  |  |  |
| 13 | Termostats | 2 |  |  |
| 13.1 | Nerūsējošā metāla korpuss |  |  |  |
| 13.2 | Elektroniska temperatūras kontrole |  |  |  |
| 13.3 | LCD displejs temperatūrai un laikam |  |  |  |
| 13.4 | Temperatūras regulācija no 140 - 200oC |  |  |  |
| 13.5 | Cikla regulācija no 0 - 120 min un ∞ |  |  |  |
| 13.6 | Kapacitāte vismaz 58 litri |  |  |  |
| 13.7 | vismaz 2 plaukti |  |  |  |
| 13.8 | Nerūsējošā metāla durvis, aizslēdzamas ar atslēgu |  |  |  |
| 13.9 | Trauksmes - vizuālās un skaņas temperatūras kļūdu vai iekārtas bojājuma gadījumā |  |  |  |
| 13.10 | darbība 230 V /50 Hz |  |  |  |
| 13.11 | Skapja ārējie izmēri 700 x 480 x 470 mm (augstums) |  |  |  |
| 13.12 | Skapja iekšējie izmēri 500 x 360 x 320 mm (augstums) |  |  |  |
| 13.13 | Maksimālais strāvas patēriņš ne vairāk kā 800 W |  |  |  |
| 14 | Skābekļa dozimetrs | 20 |  |  |
| 14.1 | Skābekļa dozimetrs ar 0-15 litru plūsmu - |  |  |  |
| 14.2 | komplekts (jaucējs) ar AGA tipa skābekļa spraudni |  |  |  |
| 14.3 | komplektā ar mitrinātāja trauku |  |  |  |
| 15 | EKG aparāts Veicamās funkcijas - ierīce sirds ritma pierakstam | 1 |  |  |
| 15.1 | 12 novadījumu EKG ar datu interpretāciju, frekvenču diapazonu vismaz 0,05-300Hz ar konfigurējamiem, kvalitāti neietekmējušiem filtriem |  |  |  |
| 15.2 | Augstas izšķirtspējas LCD krāsu monitors |  |  |  |
| 15.3 | Vismaz 20. bit procesors, digitālā pieraksta kvalitāte ne mazāk kā 40 000s/sek. kardiostimulatora identifikācijai un 1000 uz katru EKG kanālu pierakstam |  |  |  |
| 15.4 | Pieraksta ātrums vismaz 5, 10, 25 un 50mm/s |  |  |  |
| 15.5 | Pastiprinājums diapozonā vismaz 5, 10, 20 mm/mV |  |  |  |
| 15.6 | Vismaz 100 EKG pierakstu atmiņa, ar papildināšanas iespēju vismaz līdz 200 un baterijas kapacitāti vismaz līdz 200 izdrukām (16 st.), kā arī pārsūtīšanas iespēju uz centrālo serveri vai lokālo datoru |  |  |  |
| 15.7 | Bezvadu pacientu pierakstu kabelis |  |  |  |
| 15.8 | Integrēts termo printeris ar108 mm izdruku 3, 3+1, 3+3 vai 6 kanāliem, QWERTY klaviatūra |  |  |  |
| 15.9 | Datu ievade un iekārtas vadība ar integrētu elasomēru QWERTY tastatūru („gumijotiem taustiņiem”) ar pilnu alfabētu |  |  |  |
| 15.10 | Izmērs 29,2 x 30,5 x 10,2 cm ± 5 cm |  |  |  |
| 15.11 | Svars ar bateriju ne lielāks kā 3,3 kg |  |  |  |
| 15.12 | instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
| 15.13 | Garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| 16 | Izmeklēšanas lampa | 1 |  |  |
| 16.1 | Pārvietojama uz riteņiem |  |  |  |
| 16.2 | Spuldze nominālā jauda vismaz 24 V/27 W |  |  |  |
| 16.3 | Krāsu temperatūra vismaz 4000 K |  |  |  |
| 16.4 | Krāsu renderēšanas indekss vismaz RA94 |  |  |  |
| 16.5 | Gaismas intensitāte vismaz 65 000 Lux |  |  |  |
| 16.6 | Intensitātes regulēšana |  |  |  |
| 16.7 | Gaismas lauka diametrs vismaz 170 mmm |  |  |  |
| 16.8 | Kopējā luminu plūsma vismaz 800 lm |  |  |  |
| 16.9 | Dzīvildze vismaz 30 000 stundas |  |  |  |
| 16.10 | Rokturis sterilizējams |  |  |  |
| 17 | Funkcionāls, regulējama augstuma galds | 1 |  |  |
| 17.1 | 220V; 50Hz |  |  |  |
| 17.2 | Elektriska pacelšana ne mazāk kā no 550 mm līdz 850 mm |  |  |  |
| 17.3 | Izmēri: dziļums 70-80 cm, platums 120-160 cm |  |  |  |
| 18 | Ratiņi tīrai un netīrai veļai | 2 |  |  |
| 18.1 | Rāmis no nerūsējoša tērauda, ar 3 plauktiem. |  |  |  |
| 18.2 | Komplektācijā ar diviem veļas maisu turētājiem ( turētāji ar vākiem, kas atverami un aizverami ar kājas pedāli ). |  |  |  |
| 18.3 | Atkritumu maisu turētājs ar vāku |  |  |  |
| 19 | Mobilais pacēlājs ar pacelšanas siksnām | 2 |  |  |
| 19.1 | Pacientu elektriskais pacēlājs uz riteņiem sēdošu un gulošu pacientu pacelšanai un pārvietošanai |  |  |  |
| 19.2 | Vismaz divi riteņi aprīkoti ar bremzēm |  |  |  |
| 19.3 | Vadība ar pulti un ar pamatvadības bloku, kas uzstādīts uz pacēlāja rāmja. |  |  |  |
| 19.4 | Tālvadības pults un bateriju lādētājs, pacelšanas siksnu turētājs, |  |  |  |
| 19.5 | Avārijas apstāšanās elektriska un mehāniska |  |  |  |
| 19.6 | Komplektā pacelšanas siksnas ar paaugstinātu muguras atbalstu smagiem un nestabiliem pacientiem un standartsiksna, kas tabalsta muguras centrālo daļu, apakšējo daļu un gūžas. |  |  |  |
| 19.7 | Celšanas diapazons 50 – 170 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.8 | Viegli izjaucams un samontējams, kas atvieglo uzglabāšanu un transportēšanu. |  |  |  |
| 19.9 | Maksimālais celšanas svars ne mazāk kā 200 kg. |  |  |  |
| 19.10 | Celšanas siksnas mazgājamas 60-85 C un žāvējamas žāvētājā. |  |  |  |
| II | Sāls istaba |  |  |  |
| 1 | Sāls ģenerators | 1 |  |  |
| 1.1 | Iekārtai jābūt automātiskai |  |  |  |
| 1.2 | Uzstādāmai ārpus sāls istabas |  |  |  |
| 1.3 | Jābūt mikroprocesora vadībai , ar atmiņu, |  |  |  |
| 1.4 | Jānodrošina vismaz 6 dažādus sāls terapijas līmeņus. |  |  |  |
| 1.5 | Iekārtai ir jābūt iespējai kontrolēt vismaz trīs ārējās iekārtas ( gaismas, ventilatoru utt.) |  |  |  |
| 1.6 | Iekārtai jādarbojas no 220 V sprieguma |  |  |  |
| 1.7 | Telpu platības: |  |  |  |
| 1.7.1 | Telpa, kur izvietots sāls ģenerators – 0,9 kv.m |  |  |  |
| 1.7.2 | Sāls istaba un priekštelpa – 7,2 kv.m |  |  |  |
| 2 | Ergonomiski krēsli | 2 |  |  |
| 3 | Sāls istabas aprīkojums |  |  |  |
| 4.1 | Istabas sienām un griestiem jābūt pārklātiem ar mehānisko noturīgu sāls kārtu. |  |  |  |
| 4.2 | Sienās un griestos iestrādātas LED gaismas |  |  |  |
| 4.3 | Grīda pārklāta ar irdenu sāli |  |  |  |
| 4.4 | Ierīkota trauksmes poga medicīniskā personāla izsaukšanai |  |  |  |
| III | Pacientu rehabilitācijas aprīkojums |  |  |  |
| 1 | Īsviļņu terapijas aparāts | 1 |  |  |
| 1.2 | Nepārtraukta un pulsējoša terapija |  |  |  |
| 1.3 | mikroprocesoru kontrole ar vismaz: intensitāti, režīms, laika un pacienta drošības sistēmu |  |  |  |
| 1.4 | termāla un atermāla terapija |  |  |  |
| 1.5 | Vismaz 400 W jauda. |  |  |  |
| 1.6 | Pūķa jauda ir 1000 W ±5% |  |  |  |
| 1.7 | Iebūvēts stabilā rāmī, ar digitalizētu kontroles paneli un ērtu darbību. |  |  |  |
| 2 | Mikroviļņu terapijas aparāts- | 1 |  |  |
| 2.1 | Portatīvs variants ar nepārtraukto emisiju |  |  |  |
| 2.2 | Nepārtrauktās jaudas iekārta ar 200W |  |  |  |
| 2.3 | Ir skaņas signāli |  |  |  |
| 2.4 | Augstas izšķitspējas LCD ekrāns |  |  |  |
| 2.5 | digitālais taimeris regulējams no 0 līdz 30 minūtēm |  |  |  |
| 2.6 | Frekvence: 2450 ± 50 MHz |  |  |  |
| 2.7 | Nepārtaruktā jauda : 200 W |  |  |  |
| 2.8 | digitālais taimers vismaz no 0 - 30 min ar akustisku signālu |  |  |  |
| 3 | Multifukcionālā fizikālās medicīnas iekārta (universiāla) | 1 |  |  |
| 3.1 | Elektroterapijas un ultraskaņas kombinēta ierīce. |  |  |  |
| 3.2 | Vismaz 2 neatkarīgi kanāli elektroterapijai |  |  |  |
| 3.3 | Elektroterepijai ir zemas un vidējas frekvences strāvas |  |  |  |
| 3.4 | Vismaz viena ultraskaņas izeja |  |  |  |
| 3.5 | Ir vismaz 1 un 3 MHz nepārtraukta un pulsējošā ultraskaņa |  |  |  |
| 3.6 | Ir paškalibrēšanās funkcija |  |  |  |
| 3.7 | Divas frekvenču galviņas ultraskaņai 5cm2 ar 1MHz un 1/3MHz +/- 5 % ūdennecaurlaidīgas. |  |  |  |
| 3.8 | Sensors ļauj piegādāt ultraskaņu tikai, ja tā ir saskarē ar ādu. |  |  |  |
| 3.9 | Ir vizuāli un audio skaņu atgriezeniskās saites |  |  |  |
| 3.10 | Ierīcei ir funkcija, kad tā parāda bojājumus, ja tādi radušies. |  |  |  |
| 3.11 | Ir vismaz viena viedkarte |  |  |  |
| 3.12 | Ir vismaz galvaniskā strāva |  |  |  |
| 3.13 | Ir vismaz nepārtrauktā intermitējošā strāva |  |  |  |
| 3.14 | Ir vismaz pulsveida strāva ir rektangulārā, tritangulārā un traberta, |  |  |  |
| 3.15 | Ir vismaz tens strāvas - burst, atkartotā un modulārā. |  |  |  |
| 3.16 | Ir vismaz simetriskā un parasimetriskā strāva |  |  |  |
| 3.17 | Ir vismaz interferenciālā strāva 4 polu ( isoplanārā, vektoriālā, stimulējošā, Kotz). |  |  |  |
| 3.18 | Kopējais ierīces svars ne lielāks par 5 kg |  |  |  |
| 3.19 | Izmēri cm 34x13x32+/- 10 % |  |  |  |
| 3.20 | Absorbētā jauda vismaz 40W |  |  |  |
| 3.21 | Maksimālā izejas jauda vismaz 10 mA |  |  |  |
| 3.22 | Maksimālais izejas spriegums vismaz 120V |  |  |  |
| 4 | Multifukcionālā fizikālās medicīnas iekārta | 1 |  |  |
| 4.1 | Zemas frekvences (1-100 Hz) magnētiskās terapija ierīce |  |  |  |
| 4.2 | Vismaz 2 neatkarīgi kanāli |  |  |  |
| 4.3 | Taimeris vismaz 1-99 minūtes |  |  |  |
| 4.4 | Ir iespēja sagalbāt vismaz 50 lietotāju protokolus |  |  |  |
| 4.5 | Komplektā ir vismaz 32 Kb viedkarte |  |  |  |
| 4.6 | Iekārtas parametri: izmēri 34 x 13 x 32 +/- 5 % |  |  |  |
| 4.7 | Ir vismaz 1 un 3 MHz nepārtraukta un pulsējošā ultraskaņa |  |  |  |
| 4.8 | Svars 4 kg +/- 5 % |  |  |  |
| 4.9 | Darbojās ar 220V 50/60Hz |  |  |  |
| 5 | Ergonomiski regulējami augstuma galdi | 2 |  |  |
| 5.1. | Galds | 2 |  |  |
| 5.1.1. | Kvalitatīvs, izturīgs elektriski regulējams galds |  |  |  |
| 5.1.2. | Elektriski regulējams augstumā 60 – 125 cm+/- 5 % |  |  |  |
| 5.1.3. | Platums galdam 160 cm +/- 5 % |  |  |  |
| 5.1.4. | Galda dziļums 80 cm +/- 5 % |  |  |  |
| 5.1.5. | Galda virsma lamināta, ar noapaļotiem stūriem un ABS malu |  |  |  |
| 5.1.6. | Ir iespēja darboties pie galda no abām pusēm. |  |  |  |
| 5.1.7. | Vadības slēdzis viegli pieejamā vietā |  |  |  |
| 5.1.8. | Celtspēja 120 kg. |  |  |  |
| 5.2. | dzēsts |  |  |  |
| 6 | dzēsts |  |  |  |
| 7 | dzēsts |  |  |  |
| 8 | dzēsts |  |  |  |
| 9 | dzēsts |  |  |  |
| 10 | dzēsts |  |  |  |
| 11 | dzēsts |  |  |  |
| 12 | Slinga terapijas aprīkojums | 1 |  |  |
| 12.1 | Sastāv no 1 slīdošā daļa ar 2 gab. šķērssijām |  |  |  |
| 12.2 | Siksnas, vismaz 2 pāri |  |  |  |
| 12.3 | šauraie slingi vismaz 2 gab |  |  |  |
| 12.4 | Platie slingi mugurai un kājām vismaz 2 gab |  |  |  |
| 12.5 | Slings galvas daļai vismaz 1 gb |  |  |  |
| 12.6 | Virve sarkana, 60 cm ±5% vismaz 2 pāris |  |  |  |
| 12.7 | Virve sarkana, 30 cm ±5%, vismaz 2 pāris |  |  |  |
| 12.8 | Elastīga virve 30 cm ±5%, melna vai citas krāsas, zemas elasticītātes, vismaz 2 pāris |  |  |  |
| 12.9 | Elastīga virve 30 cm ±5%, sarkana vai citas krāsas, augstas elasticitāte, vismaz 2 pāris |  |  |  |
| 12.10 | Elastīga virve 60 cm ±5%, melna vai citas krāsas, zema elasticitāte, vismaz 2 pāris |  |  |  |
| 12.11 | Eastīga virve 60 cm ±5%, sarkana vai citas krāsas, augsta elasticitāte, vismaz 2 pāris |  |  |  |
| 12.12 | Eelastīga virve 60 cm ±5%, sarkana vai citas krāsas, augsta elasticitāte, vismaz 1 pāris |  |  |  |
| 12.13 | dzēsts |  |  |  |
| 12.14 | dzēsts |  |  |  |
| 12.15 | dzēsts |  |  |  |
| 12.16. | dzēsts |  |  |  |
| 12.17 | dzēsts |  |  |  |
| 13 | Vertikalizators bērnam | 1 |  |  |
| 13.1. | Krēsls sastāv no koka rāmja |  |  |  |
| 13.2. | Ir divu veidu atbalsta iespējas – supinētu un pronētu (guļus uz vēdera un muguras) |  |  |  |
| 13.3. | Bērna augumam 95 līdz 135cm ±5 cm |  |  |  |
| 13.4. | Iekārtas izmērs platumā ir 60 cm ± cm |  |  |  |
| 13.5. | Iekārtas izmērs garumā ir 86 cm ±5 cm |  |  |  |
| 13.6. | Iekārtas svars ir 24kg ±5 cm |  |  |  |
| 13.7. | Lietotāja svaram vismaz līdz 45 kg |  |  |  |
| 13.8. | Ar iespēju regulēt stāvēšanas leņķi |  |  |  |
| 13.9. | Aprīkots ar krūškurvja un iegurņa polsteri ar drošības jostām. |  |  |  |
| 13.10. | Aprīkots ar abduktoru un ceļu stabilizatoriem |  |  |  |
| 13.11. | Komplektā pielāgojams galvas balsts guļus pozīcijā |  |  |  |
| 14 | Mobilais pozicionēšanas krēsls | 1 |  |  |
| 14.1 | Terapijas krēsls uz riteņiem (vismaz 2 bremzējami) ar maināmu leņķi un augstumu. |  |  |  |
| 14.2 | Maināms krēsla muguras balsta leņķis. |  |  |  |
| 14.3 | Sēdekļa dziļums un augstums maināms ar gāzes atsperi vai hidrauliski |  |  |  |
| 14.4 | Aprīkots ar regulējamiem roku balstiem, kāju platformu un stumšanas rokturiem. |  |  |  |
| 14.5 | Galvas balsts – polsterēts, ar noslēgtu virsmu, ar maināmu augstumu un leņķi. |  |  |  |
| 14.6 | Aprīkots ar sānu balstiem un abdukcijas ķīli. |  |  |  |
| 14.7 | Sēdvietas platums no 25 – 38 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 14.8 | Muguras balsta augstums vismaz 40 cm |  |  |  |
| 14.9 | Sēdēšanas leņķis pielāgojams no 8 – 30 grādiem |  |  |  |
| 14.10 | Maksimālā svara izturība vismaz 50 kg |  |  |  |
| 15 | Peldēšanas aprīkojumi ( nūdeles, vestes, apkakles, dēļi) | 1 |  |  |
| 15.1. | Peldēšanas nūdeles, kuru garums ir 160 cm, diametrs 69 mm, | 20 |  |  |
| 15.2. | Universālās peldvestes ar rāvējslēdzēja un papildus drošības jostas aizdari, rāvējslēdzēja abos galos sasienamas aukliņas, dažādu izmēru S, M, L, XL, XXL | 5 |  |  |
| 15.3. | Peldēšanas apkakles, kas izgatavotas no putuplasta materiāla, ar regulējamu lentu komplektā | 10 |  |  |
| 15.4. | Peldēšanas dēļi, izgatavoti no izturīga, gumijota putoplasta materiāla, kas neabsorbē ūdeni, virsma izturīga pret skrāpējumiem, kuru izmērs ir 44 x 29 (+/- 7 cm) x 3,5 cm (+/-1 cm) | 10 |  |  |
| 16 | Vannas krēsls | 1 |  |  |
| 16.1 | Izgatavots no alumīnija ar plastikas sēdekli un muguras balstu |  |  |  |
| 16.2 | Izturīgs pret rūsu |  |  |  |
| 16.3 | Krēsls vienkārši ievietojams vannā |  |  |  |
| 16.4 | Platums 730 – 850 mm +/- 50 mm |  |  |  |
| 16.5 | Augstums 300 mm +/- 50 mm |  |  |  |
| 16.6. | Sēdekļa izmēri 380 x 270 mm +/- 50mm |  |  |  |
| 16.7. | Maksimālā svara izturība ne mazāka kā 100 kg. |  |  |  |
| 16.8. | Krēsla svars ne vairāk kā 3,5 kg. |  |  |  |
| 17 | Fizioterapijas kabineta/nodarbību aprīkojums | 1 komplekts |  |  |
| 17.1. | Vingrošanas bumbas |  |  |  |
| 17.1.1. | Atbilst augstākajiem drošības standartiem |  |  |  |
| 17.1.2. | Virsma īpaši noturīga pret skrāpējumiem, noberzumiem |  |  |  |
| 17.1.3. | Iztur līdz 500 kg. noslodzi |  |  |  |
| 17.1.4. | Komplektā: |  |  |  |
| 17.1.4.1 | 65 cm diametrā | 2 |  |  |
| 17.1.4.2 | 75 cm diametrā | 2 |  |  |
| 17.1.4.3 | diametrā no 95 – 120 cm | 1 |  |  |
| 17.2. | Vingrošanas paklāji | 10 |  |  |
| 17.2.1. | Viegli sarullējams uzglabāšanai un pārvietošanai |  |  |  |
| 17.2.2. | Viegli tīrāms, atbilst higiēnas prasībām |  |  |  |
| 17.2.3. | Optimālas triecienu mazinošas īpašības |  |  |  |
| 17.2.4. | Izmēri 185 x 65 (+/- 5 cm) x 1,5 cm |  |  |  |
| 17.3. | Līdzsvara spilveni |  |  |  |
| 17.3.1. | Stingra virsma ar pretslīdes pārklājumu |  |  |  |
| 17.3.2. | Aprīkots ar ventili individuālai spiediena regulēšanai |  |  |  |
| 17.3.3. | Līdzsvara virsma ar īpašas formas adatiņām. |  |  |  |
| 17.3.4. | Komplektā: |  |  |  |
| 17.3.4.1 | 50 x 40 (+/- 5 cm) x 6 (+/- 2 cm) vai apaļš 25 cm (+/-5 cm) diametrā | 2 |  |  |
| 17.3.4.2 | 97 x 40 ((+/- 5 cm) x 6 (+/- 2 cm) vai apaļš 35 cm (+/-5 cm) diametrā | 2 |  |  |
| 17.4. | Hanteles |  |  |  |
| 17.4.1. | Ar neoprēna vai vinila pārklājumu |  |  |  |
| 17.4.2. | Komplektā: |  |  |  |  |
| 17.4.2.1 | 1 kg | 2 pāri |  |  |
| 17.4.2.2 | 2 kg | 2 pāri |  |  |
| 17.5. | Smaguma aproces | 4 |  |  |
| 17.5.1. | Paredzētas plaukstas pamatnes vai potītes locītavai |  |  |  |
| 17.5.2. | Nostiprināmas ar līplentām |  |  |  |
| 17.5.3. | Mīksts, izturīgs pārklājums |  |  |  |
| 17.5.4. | Komplektā: |  |  |  |
| 17.5.4.1 | 0.5 kg. | 1 pāris |  |  |
| 17.5.4.2 | 1 kg | 1 pāris |  |  |
| 17.6. | Plastikāta vingrošanas nūjas | 4 |  |  |
| 17.6.1. | Garums 120 cm (+/- 10 cm), diametrs 2.5 cm. |  |  |  |
| 17.7. | Vingrošanas lentu viens komplekts | 10 |  |  |
| 17.7.1. | Četru veidu pretestības gumijas jākombinē tā, lai sanāktu kopā desmit gumijas. |  |  |  |
| 17.7.2. | Lentu platums vismaz 7 - 10 cm |  |  |  |
| 17.7.3. | Lentu garums 1,2 – 2 m |  |  |  |
| 17.8. | Līdzsvara lodes | 2 puslodes |  |  |
| 17.8.1. | Individuāli pielāgojams spiediens |  |  |  |
| 18 | Vannas krēsls bērnam | 1 |  |  |
| 18.1 | Stingras plastmasas vai alumīnija rāmis |  |  |  |
| 18.2 | Ērti pielāgojams bērniem ar dažāda smaguma funkcionāliem traucējumiem |  |  |  |
| 18.3 | Galvas un kāju daļas leņķa mainīšanas iespējas |  |  |  |
| 18.4 | Komplektā galvas balsts, gurnu un kāju fiksācijas jostas |  |  |  |
| 18.5 | Ūdenscaurlaidīgs, viegli kopjams, ātri žūstošs materiāls |  |  |  |
| 18.6. | Platums 35 - 38 cm (+/- 5 cm) |  |  |  |
| 18.7. | Garums 130 cm (+/- 5 cm) |  |  |  |
| 18.8. | Maksimālā noslodze 60 kg. |  |  |  |
| 19 | Tehniskie palīglīdzekļi: | 1 komplekts |  |  |
| 19.1. | Staigāšanas rāmis nekustīgs | 3 |  |  |
| 19.1.1 | Augstums regulējas no 77 līdz 95cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.1.2 | Platums 55 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.1.3 | Dziļums 45 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.1.4 | Viegli salokāms ērtai uzglabāšanai |  |  |  |
| 19.1.5 | Svars līdz 3 kg. |  |  |  |
| 19.1.6 | Paredzēts lietājiem ar svaru vismaz līdz 110 kg |  |  |  |
| 19.2. | Staigāšanas rāmis kustīgs | 3 |  |  |
| 19.2.1 | Augstums regulējas no 77 līdz 95cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.2.2 | Platums 55 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.2.3 | Dziļums 45 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.2.4 | Viegli salokāms ērtai uzglabāšanai |  |  |  |
| 19.2.5 | Svars līdz 3 kg. |  |  |  |
| 19.2.6 | Paredzēts lietājiem ar svaru vismaz līdz 110 kg |  |  |  |
| 19.3. | Kvadripods | 2 |  |  |
| 19.3.1 | Augstumā regulējams no 75 – 95 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.3.2 | Metāla konstrukcija |  |  |  |
| 19.3.3 | Ērts, ergonomisks rokturis |  |  |  |
| 19.3.4 | Pamatnes izmēri 23 x 24 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.3.5 | Svara izturība vismaz līdz 120 kg. |  |  |  |
| 19.4. | Tripods | 2 |  |  |
| 18.4.1. | Augstumā regulējams no 75 – 95 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 18.4.2. | Metāla konstrukcija |  |  |  |
| 18.4.3. | Ērts, ergonomisks rokturis |  |  |  |
| 18.4.4. | Pamatnes izmēri 25 x 25 x 29 +/- 5 cm |  |  |  |
| 18.4.5. | Svara izturība vismaz līdz 120 kg. |  |  |  |
| 19.5. | Tualetes/dušas ratiņkrēsli ar riteņiem | 6 |  |  |
| 19.5.1 | Tualetes un dušas riteņkrēsls ar bimanuālu vadību | 1 |  |  |
| 19.5.1.1 | Atzveltne ar integrētu rokturi |  |  |  |
| 19.5.1.2 | Roku balsti paceļami, nolaižami vai noņemami, kas ļauj vieglāk apsēsties/piecelties |  |  |  |
| 19.5.1.3 | Kāju balsti noņemami, vai novirzāmi, kas ļauj vieglāk apsēsties/piecelties |  |  |  |
| 19.5.1.4 | Komplektā spainis |  |  |  |
| 19.5.1.5 | Vismaz līdz 120 kg lietotāja svaram |  |  |  |
| 19.5.1.6 | Sēdekļa dziļums 45cm +/- 3 cm |  |  |  |
| 19.5.1.7 | Sēdekļa augstums 53 cm +/- 3 cm |  |  |  |
| 19.5.1.8 | Sēdekļa platums 48 cm +/- 3 cm |  |  |  |
| 19.5.2 | Tualetes un dušas ratiņkrēsls regulējams hidrauliski | 1 |  |  |
| 19.5.2.1 | Rāmis no tērauda caurules, krāsots pulverveidā, riteņi gumijas, ar bremzēm, viegli grozas apkārt savai asij, diametrs 12,5 +/- 2 cm |  |  |  |
| 19.5.2.2 | Roku balsti fiksēti 22 +/-3 cm, viegli paceļami augšup, attālums starp roku balstiem 48 +/- 3 cm |  |  |  |
| 19.5.2.3 | Materiālu iespēja tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus, vai ar 70 % dezinfektanta šķīdinājumu |  |  |  |
| 19.5.2.4 | Ratiņkrēsla noliekšanās leņķis regulējams hidrauliski, no abām ratiņkrēsla pusēm, noliekšanās leņķis 0 līdz 35 (+/-5 ) |  |  |  |
| 19.5.2.5 | Sēdeklis ar daļēju izgriezumu priekšdaļā, sēdekļa platums 50 +/-2 cm, augstums regulējams no 50 līdz 65 +/- 2 cm. Noņemot nevajag lietot papildus instrumentus. |  |  |  |
| 19.5.2.6 | Muguras balsts izgatavots no mīksta, ūdensdroša materiāla, |  |  |  |
| 19.5.2.7 | Kāju balsts regulējama garuma no 34 līdz 47 +/-2 cm, viegli noņemams , var pagriezt uz sāniem. |  |  |  |
| 19.5.2.8 | Komplektācijā : pods ar vāku, mīkstu sēdekli, galvas atbalstu . Ratiņu svars ne vairāk kā 20 kg. |  |  |  |
| 19.5.2.9 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 135 kg |  |  |  |
| 19.5.3 | Tualetes un dušas ratiņkrēsls | 4 |  |  |
| 19.5.3.1 | Rāmis no tērauda caurules, krāsots pulverveidā, riteņi gumijas, ar bremzēm, viegli grozas apkārt savai asij, diametrs 12,5 +/- 2 cm |  |  |  |
| 19.5.3.2 | Roku balsti fiksēti 22 +/-3 cm, viegli noņemami, noliecami uz sāniem, attālums starp roku balstiem 48 +/- 3 cm |  |  |  |
| 19.5.3.3 | Materiālu iespēja tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus, vai ar 70 % dezinfektanta šķīdinājumu |  |  |  |
| 19.5.3.4 | Sēdeklis ar izgriezumu aizmugurē, sēdekļa platums 48 +/-2 cm, augstums 49 +/- 2 cm. Sēdekļa virsma neslidoša, ar caurumiem ūdens notecēšanai |  |  |  |
| 19.5.3.5 | Muguras balsts no izturīga materiāla, ar caurumiem ūdens notecēšanai, |  |  |  |
| 19.5.3.6 | Kāju balsti no plastikas, viegli novirzāmi zem ratiņkrēsla sēdekļa, fiksējami vairākās pozicijās, |  |  |  |
| 19.5.3.7 | Komplektācijā : pods ar vāku, mīkstu sēdekli, muguras atbalstu un sēžamās daļas papildus mikstinājumu. Ratiņu svars ne vairāk kā 15 kg. |  |  |  |
| 19.5.3.8 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 135 kg |  |  |  |
| 19.6. | Pārvietošanās galds | 3 |  |  |
| 19.6.1. | Metāla pārvietošanās galds ar polsterētu krūšu atbalsta daļu |  |  |  |
| 19.6.2. | Regulējams augstums 79 – 120 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.6.3. | Četri nepumpējami riteņi, vismaz divi aprīkoti ar stāvbremzēm |  |  |  |
| 19.6.4. | Neslīdošas virsmas, regulējami rokturi |  |  |  |
| 19.6.5. | Svara izturība vismaz 110 kg. |  |  |  |
| 19.7. | Pārvietošanās krēsls ar fiksācijas riņķi Paredzēts lietošanai apakšējo ekstremitāšu parēzes un trtraplēģijas gadījumā | 2 |  |  |
| 19.7.1. | Ierīce nodrošina stāvus pozīciju un neatkarību staigājot |  |  |  |
| 19.7.2. | Metāla rāmis uz 4 riteņiem, vismaz 2 aprīkoti ar bremzēm |  |  |  |
| 19.7.3. | Aprīkots ar polsterētu iegurņa balstu vai iegurņa jostu un iegurņa sēdekli vai iegurņa atbalsta somu |  |  |  |
| 19.7.4. | Aprīkots ar polsterētu krūškurvja balstu |  |  |  |
| 19.7.5. | Regulējams augstumā (krūšu balsta augstums) 120 – 160 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.7.6. | Krūškurvja balsta maksimālais platums vismaz 40 cm |  |  |  |
| 19.8. | 3 riteņu rollators | 2 |  |  |
| 19.8.1. | Metāla rāmis |  |  |  |
| 19.8.2. | Augstumā regulējami roku balsti vismaz līdz 95 cm |  |  |  |
| 19.8.3. | Aprīkots ar darba bremzēm |  |  |  |
| 19.8.4. | Platums 63 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.8.5. | Svara izturība vismaz 120 kg. |  |  |  |
| 19.9. | 4 riteņu rollators | 2 |  |  |
| 19.9.1. | Metāla rāmis |  |  |  |
| 19.9.2. | Augstumā regulējami roku balsti vismaz līdz 95 cm |  |  |  |
| 19.9.3. | Četri nepumpējami riteņi |  |  |  |
| 19.9.4. | Aprīkots ar darba un stāvbremzēm |  |  |  |
| 19.9.5. | Aprīkots ar stabilu sēdekli, sēdekļa augstums 60 cm (+/- 5 cm) |  |  |  |
| 19.9.6. | Komplektā groziņš un paplāte |  |  |  |
| 19.9.7. | Platums 45 cm +/- 3 |  |  |  |
| 19.9.8. | Svara izturība vismaz 120 kg. |  |  |  |
| 19.10. | Bimanuāls riteņkrēsls | 5 |  |  |
| 19.10.1. | Standarta bimanuāls riteņkrēsls |  |  |  |
| 19.10.2. | Aprīkots ar paceļamiem vai noņemamiem roku (sānu) balstiem |  |  |  |
| 19.10.3. | Aprīkots ar regulējama augstuma, paceļamiem un noņemamiem kāju balstiem |  |  |  |
| 19.10.4 | Salokāms, metāla rāmis |  |  |  |
| 19.10.5. | Muguras balsta augstums 43 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 19.10.6. | Svara izturība vismaz 120 kg. |  |  |  |
| 19.10.7. | Komplektā 5 gab. dažāda platuma riteņkrēsli: |  |  |  |
| 19.10.7.1. | 1 gab. ar sēdvietas platumu robežās 39 – 41 cm |  |  |  |
| 19.10.7.2. | 2 gab. ar sēdvietas platumu robežās 42 – 44 cm |  |  |  |
| 19.10.7.3. | 2 gab. ar sēdvietas platumu robežās 45 – 50 cm |  |  |  |
| 19.11. | Tualetes poda paaugstinājums | 2 |  |  |
| 19.11.1. | Plastmasas sēdeklis |  |  |  |
| 19.11.2. | Izturīgs pret traipiem |  |  |  |
| 19.11.3. | Pilnībā cieši montēts, viegli tīrāms |  |  |  |
| 19.11.4. | Nostiprināšanai komplektā vismaz divas L-veida plastmasas skavas ar neslīdošām gumijas uzmavām paaugstinājuma noturēšanai vietā. |  |  |  |
| 19.11.4.1. | Skavas universālas vai viegli pielāgojamas izmantojot skrūves vai līdzīgu mehānismu, lai derētu dažādiem tualetes podiem. |  |  |  |
| 19.11.5. | Sēdekļa augstums 10 cm. |  |  |  |
| 19.12. | Palīglīdzeklis zeķu uzvilkšanai | 3 |  |  |
| 19.12.1. | Piemērots īso un garo zeķu, zeķubikšu un piegulošo zeķu uzvilkšanai. |  |  |  |
| 19.12.2. | Sastāv no viegli slīdīga auduma, lai atvieglotu izmantošanu personām ar samazinātu roku funkciju |  |  |  |
| 19.12.3. | Garums 63 cm (+/- 5 cm) |  |  |  |
| 19.12.4. | Svars ne lielāks kā 200 g. |  |  |  |
| 19.13. | Palīglīdzeklis kurpju uzvilkšanai | 3 |  |  |
| 19.13.1. | Gara plastmasas kurpju lāpstiņa, lai izvair;itos no nepieciešamības noliekties velkot apavus |  |  |  |
| 19.13.2. | Garums vismaz 30 cm |  |  |  |
| 19.13.3. | Aprīkota ar āķi kurpju, zeķu novilkšanai |  |  |  |
| 19.14. | Palīglīdzeklis atslēgu turēšanai | 3 |  |  |
| 19.14.1. | Satvērējs atslēgu lietošanas atvieglošanai |  |  |  |
| 19.14.2. | Rokturis, kurā tiek nostiprinātas atslēgas (vismaz 2 gab) |  |  |  |
| 19.14.3. | Atvieglo atslēgu satveršanu un pagriešanu |  |  |  |
| 19.15. | Manuālais satvērējs | 3 |  |  |
| 19.15.1. | Ērti satverams, ergonomisks rokturis |  |  |  |
| 19.15.2. | Vismaz 60 cm garš |  |  |  |
| 20 | Riteņkrēsls bimanuāls | 6 |  |  |
| 20.1 | Seši gab. dažāda platuma standarta bimanuāli riteņkrēsli |  |  |  |
| 20.1.1. | 1 gab. ar sēdvietas platumu robežās 39 – 41 cm, svara izturība līdz 120 kg. |  |  |  |
| 20.1.2. | 2 gab. ar sēdvietas platumu robežās 42 – 44 cm, svara izturība līdz 120 kg. |  |  |  |
| 20.1.3. | 2 gab. ar sēdvietas platumu robežās 45 – 50 cm, svara izturība līdz 120 kg. |  |  |  |
| 20.1.4. | 1 gab. ar sēdvietas platumu robežās 51 – 54 cm, svara izturība līdz 140 kg. |  |  |  |
| 20.2. | Aprīkoti ar paceļamiem vai noņemamiem roku (sānu) balstiem |  |  |  |
| 20.3. | Aprīkots ar regulējama augstuma, paceļamiem un noņemamiem kāju balstiem |  |  |  |
| 20.4. | Salokāms, metāla rāmis, riteņkrēslam ar sēdvietas platumu virs 51 cm dubults rāmja stiprinājums. |  |  |  |
| 20.5 | Muguras balsta augstums 43 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 21 | Staigāšanas rāmis nekustīgs | 5 |  |  |
| 21.1 | Augstums regulējas no 77 līdz 95cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 21.2 | Platums 55 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 21.3 | Dziļums 45 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 21.4 | Viegli salokāms ērtai uzglabāšanai |  |  |  |
| 21.5. | Svars līdz 3 kg. |  |  |  |
| 21.6. | Paredzēts lietājiem ar svaru vismaz līdz 110 kg |  |  |  |
| 22 | Staigāšanas rāmis kustīgs | 5 |  |  |
| 22.1 | Augstums regulējas no 77 līdz 95cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 22.2 | Platums 55 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 22.3 | Dziļums 45 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 22.4 | Viegli salokāms ērtai uzglabāšanai |  |  |  |
| 22.5 | Svars līdz 3 kg. |  |  |  |
| 22.6 | Paredzēts lietājiem ar svaru vismaz līdz 110 kg |  |  |  |
| 23 | Ergoterapijas kabineta/nodarbību aprīkojums (krēsli, virtuvei un ortozēšanai, motorikas, izziņas, rakstīšanas treniņam) | 1 komplekts |  |  |
| 23.1 | Krēsli | 6 |  |  |
| 23.1.1. | Klasiski koka krēsli ar atzveltni. |  |  |  |
| 23.1.2. | Krēsla dziļums 45 cm |  |  |  |
| 23.1.3. | Sēdvietas platums 50 cm |  |  |  |
| 23.2. | Dalāms galds ergoterapeita grupas nodarbībām | 1 |  |  |
| 23.2.1. | Materiāls gaišas krāsas lamināts, metāla kājas |  |  |  |
| 23.2.2. | Sastāv no divām pusmēness formas daļām |  |  |  |
| 23.2.3. | Galda virsmas augstums 74 – 76 cm |  |  |  |
| 23.2.4. | Platums 80 cm |  |  |  |
| 23.2.5. | Garums 160 cm |  |  |  |
| 23.3. | Aprīkojums virtuvei | 1 |  |  |
| 23.3.1. | Astoņu nažu komplekts: šefpavāra nazis, dārzeņu nazis, griešanas nazis, maizes nazis un palīgdakša griešanai, rīve, lāpstiņa, siera nazis. |  |  |  |
| 23.3.1.1. | Naži ar ergonomiskiem rokturiem |  |  |  |
| 23.3.2. | Virtuves dēlis | 1 |  |  |
| 23.3.2.1. | Izmērs 30 x 30 cm +/- 5 cm |  |  |  |
| 23.3.2.2. | Izgatavots no polipropilēna |  |  |  |
| 23.3.2.3. | Apakšējā virsmā vismaz 4 piesūcošas kājiņas |  |  |  |
| 23.3.2.4. | Dēlīša vienā stūrī paaugstinātas apmales |  |  |  |
| 23.3.2.5. | Dēlītī vismaz 3 nerūsējošā tērauda nagliņas, produkta nostiprināšanai (vai ekvivalents risinājums produktu nostiprināšanai) |  |  |  |
| 23.3.3. | Piecu galda piederumu komplekts. | 1 |  |  |
| 23.3.3.1. | Nerūsējošā tērauda galda piederumi ar izliekumu. |  |  |  |
| 23.3.3.2. | Naža asmenim ieapaļa forma, kas ļauj griezt ar šūpojošām kustībām. |  |  |  |
| 23.3.3.3. | Dakša piemērota labajai rokai |  |  |  |
| 23.3.3.4. | Dakša piemērota kreisajai rokai |  |  |  |
| 23.3.3.5. | Karote piemērota labajai rokai |  |  |  |
| 23.3.3.6. | Karote piemērota kreisajai rokai |  |  |  |
| 23.3.4. | Galda piederumi ar elastīgiem kātiem. | 1 |  |  |
| 23.3.4.1. | Karote, tējkarote, dakša. |  |  |  |
| 23.3.4.2. | Kāti apliecami ap plaukstas locītavām |  |  |  |
| 23.3.4.3. | Komplektā līplentas nostiprināšanai |  |  |  |
| 23.4. | Aprīkojums ortožu gatavošanai | 1 |  |  |
| 23.4.1. | Katls ortožu gatavošanai | 1 |  |  |
| 23.4.1.1. | Viegli lietojams un pārvietojams ortožu katls, izgatavots no nerūsē’jošā tērauda ar rokturiem katla pārnēsāšanai |  |  |  |
| 23.4.1.2. | Katla iekšējie izmēri ne mazāki, kā: augstums 6.5 cm, platums 50 cm, dziļums 33 cm |  |  |  |
| 23.4.1.3. | Svars ne vairāk kā 6 kg. |  |  |  |
| 23.4.1.4. | Katlam komplektā noņemams vāks |  |  |  |
| 23.4.1.5. | Drenāža ar sifona palīdzību |  |  |  |
| 23.4.2. | Augstas izturības šķēres | 1 |  |  |
| 23.4.2.1. | Paredzētas vienmērīgai ortozes apstrādāšanai, kad materiāls sācis cietēt |  |  |  |
| 23.4.2.2. | Asmeņu garums vismaz 20 cm, dubulti hromēti un niķelēti |  |  |  |
| 23.4.3. | Šķēres lipīgiem materiāliem | 1 |  |  |
| 23.4.3.1. | Griež līmi, līmlentu, pašlīmējošus materiālus nebojājot asmeņus. |  |  |  |
| 23.4.3.2. | Viegli tīrāmas ar auduma lupatiņu |  |  |  |
| 23.4.3.3. | Asmeņu garums vismaz 20 cm |  |  |  |
| 23.4.3.4. | Paredzētas lietošanai gan ar labo, gan kreiso roku. |  |  |  |
| 23.4.4. | Karstā gaisa fēns | 1 |  |  |
| 23.4.4.1. | Karstā gaisa fēns ar regulējamu temperatūru vismaz 4 pozīcijās, kas ļauj iegūt temperatūru no 50° C līdz 600° C |  |  |  |
| 23.5. | Motorikas teniņam | 1 |  |  |
| 23.5.1. | Tapiņu galds ar tapām | 1 |  |  |
| 23.5.1.1. | Vismaz 12 gab., aras tapiņas, kas izgatavotas no neplīstoša materiāla |  |  |  |
| 23.5.1.2. | Katra tapiņa ir viegli ievietojama galdā vai virsū citai tapiņai |  |  |  |
| 23.5.1.3. | Koka, plastikāta vai gumijas galds (pamatne) ar caurumiem tapiņu ievietošanai. |  |  |  |
| 23.5.2. | Hidrauliskais plaukstas dinamometrs | 1 |  |  |
| 23.5.2.1. | Nolasa satvēriena spēku no 0 – 90 kg. |  |  |  |
| 23.5.2.2. | Ar iespēju rādītājam nofiksēt lielāko mērījumu. |  |  |  |
| 23.5.2.3. | Rokturis viegli pielāgojams vismaz 3 satvēriena pozīcijām. |  |  |  |
| 23.5.3. | Goniometrs | 1 |  |  |
| 23.5.3.1. | Izgatavots no plastmasas |  |  |  |
| 23.5.3.2. | Vismaz 17 cm garš |  |  |  |
| 23.5.3.3. | Rādījumu diapazons 0 – 180 grādi, ar ne lielāku kā 5 grādu intervālu |  |  |  |
| 23.5.4. | Divu punktu diskriminācijas tests | 1 |  |  |
| 23.5.4.1. | Izgatavots no diviem rotējošiem plastmasas diskiem |  |  |  |
| 23.5.4.2. | Noapaļotas adatiņas, kas piemērotas 1 – 15 mm attāluma diskriminācijai, 20 mm un 25 mm attāluma diskriminācijai |  |  |  |
| 23.5.5. | Gēla bumbiņas ar četrām dažādām pretestībām | 1 |  |  |
| 23.5.5.1. | Dažādās krāsās un ar dažādu pretestības līmeni rokas terapijai |  |  |  |
| 23.5.5.2. | Komplektā ilustrēts vingrojumu komplekss |  |  |  |
| 23.5.5.3. | Nesatur lateksu |  |  |  |
| 23.5.6. | Sensorās stimulācijas gredzeni ar sensorās stimulācijas bumbiņu | 2 |  |  |
| 23.5.7. | Aukstuma – karstuma kompreses |  |  |  |
| 23.5.7.1. | Vairākkārtējas lietošanas apliekamie (kompreses) |  |  |  |
| 23.5.7.2. | Var sildīt ūdenī vai mikroviļņu krāsnī, atdzesēt saldētavā. |  |  |  |
| 23.5.7.3. | Paredzētas universālai lietošanai |  |  |  |
| 23.5.7.3. | Izmēri 12 x 25 (+/- 3 cm) |  |  |  |
| 23.6. | Izziņas treniņam |  |  |  |
| 23.6.1. | Spēle izziņas treniņam | 1 |  |  |
| 23.6.1.1. | Komplektā koka vai plastmasas galds, vismaz 15 gludas plastmasas tapas, mīkstas un drošas gumijas, vēlams arī uzdevumu grāmata |  |  |  |
| 23.6.1.2. | Pamatnes (galda) izmēri 30 x 30 x 5 cm (+/- 3 cm) |  |  |  |
| 23.6.1.3. | Gumijas lentes tiek izmantotas ģeometrisku figūru veidošanai uz tapām |  |  |  |
| 23.7. | Rakstīšanas treniņam | 1 |  |  |
| 23.7.1. | Zīmuļu turētāju komplekts (vismaz 8 gab.) |  |  |  |
| 23.7.1.1. | Bumbierveida forma, kas veicina pareizu rakstāmpiederumu satveršanu |  |  |  |
| 23.7.1.2. | Piemērots visiem standarta izmēra zīmuļiem un pildspalvām |  |  |  |
| 23.7.1.3. | Piemērots lietošanai gan ar labo, gan kreiso roku |  |  |  |
| 23.7.2. | Magnētisks rakstīšanas palīglīdzeklis | 1 |  |  |
| 23.7.2.1. | Metāla darba virsma vismaz A4 lapas lielumā |  |  |  |
| 23.7.2.2. | Magnēts iemontēts pamatnē – darba virsmā vai uzmavās |  |  |  |
| 23.7.2.3. | Vismaz trīs buferu uzmavas, kas piemērotas dažādai tremora pakāpei. |  |  |  |
| 23.7.3. | Rakstāmpiederumu satvērēju komplekts | 1 |  |  |
| 23.7.3.1. | Sastāv no diviem kopā savienotiem gredzeniem (vienā tiek ievietots rakstāmpiederums, otrā pirksts) |  |  |  |
| 23.7.3.2. | 3 dažādi izmēri, kas būtu piemēroti bērnam, sievietei un vīrietim |  |  |  |
| 23.7.4. | Terapijas šķēru komplekts | 10 |  |  |
| 23.7.4.1. | Vismaz 10 dažādu šķēru komplekts ergoterapeita darbam – šķēres ar un bez gredzeniem, šķēres ar 2 gredzeniem, šķēres, kas izmantojamas personām, kurām nav attīstīts plaukstas satvēriens, visas šķēres gan labročiem, gan kreiļiem. |  |  |  |
| 24 | Augstumā regulējams krēsls | 2 |  |  |
| 24.1. | Ergonomisks, augstumā regulējams krēsls |  |  |  |
| 24.2. | Sēdvietas platums 480 mm +/- 3 |  |  |  |
| 24.3. | Sēdvietas dziļums 430 - 470 mm |  |  |  |
| 24.4. | Atzveltne ergonomiski veidota, kas pielāgojas ķermeņa fizioloģiskiem izliekumiem |  |  |  |
| 24.5. | Regulējams atzveltnes dziļums |  |  |  |
| 24.6. | Hidrauliski regulējams augstums no 440 - 570 mm |  |  |  |
| 24.7. | Krēsla materiāls – nedilstoša, izturīga auduma |  |  |  |
| 24.8. | Regulējami roku balsti |  |  |  |
| 24.9 | Kāja ar pieczaru pamatni Ø 680 mm, ar riteņiem (vēlams ar bremzēm) |  |  |  |
| 24.10. | Ugunsdrošības klase SL-1 |  |  |  |

2.pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA” Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

(ID Nr. KS-2012/1 ERAF)

NOLIKUMAM

_______________________________________________________

(pretendenta pilns nosaukums)

_______________________________

(pretendenta vienotais reģistrācijas Nr.)

_______________________________________________________

(pretendenta juridiskā adrese)

SIA „Kuldīgas slimnīca”

iepirkumu komisijai

Par piedalīšanos iepirkuma procedūrā

Piesakām _____________________________________________ (turpmāk – Pretendents)

(pretendenta nosaukums)

piedalīšanos valsts SIA „Kuldīgas slimnīca” organizētajā atklātajā konkursā, ID Nr. KS 2012/1ERAF, „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām” un apliecinām, ka:

- Pretendents ir iepazinies ar konkursa nolikumu un to pilnībā akceptē;

- Uz Pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā noteiktos noilguma termiņus.

- Pretendents atbilst konkursa nolikumā minētajām Pretendentu atlases prasībām;

- pretendenta piedāvājums atbilst visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un tā derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

______________________________________________________________________

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

20__.gada __._________

3.pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

(ID Nr.KS -2012/1 ERAF )

NOLIKUMAM

Vispārējā informācija par pretendentu

| 1. | Pilns nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Juridiskā adrese: |  |
| 4. | Bankas rekvizīti: (bankas nosaukums, bankas kods un konta numurs) |  |
| 5. | Tālruņa numurs: |  |
| 6. | Faksa numurs: (paziņojumu un pieprasījumu nosūtīšanai) |  |
| 7. | e-pasta adrese: |  |
| 8. | Mājaslapas adrese internetā: |  |
| 9. | Amatpersona/-as ar pārstāvības tiesībām, kura parakstīs iepirkuma līgumu: (pārstāvības pamatojums (statūti vai pilnvara), amats, vārds, uzvārds) |  |
| 10. | Biroja adrese: (korespondencei) |  |
| 11. | Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) iepirkuma procedūras laikā, tās tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese: |  |
| 12. | Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) līguma izpildes laikā, tās tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese: |  |
| 13. | Darbības sfēras īss apraksts: |  |

Pārstāvja ____________________________ /vārds un uzvārds/

(paraksts)

Datums _________________

4.pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

(ID Nr. KS-2012/1 ERAF)

NOLIKUMAM

PRETENDENTS Aizpilda un noformē uz savas veidlapas

(Pretendenta nosaukums)

Tehniskais piedāvājums

Atklātajam konkursam „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

ID Nr. KS 2012/1ERAF

Pretendenta piedāvājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (NOLIKUMA 1.pielikums) par piedāvājumā iekļautajām iepirkuma priekšmeta daļām un to atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām (par katru piedāvājumā iekļauto iepirkuma priekšmeta daļa atsevišķi tabulas formā).

_________________________________________________	___________________

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)			(paraksts)

________________________		_______________

(parakstīšanas vieta)				(datums)

5.pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

(ID Nr. KS -2012/1 ERAF)

NOLIKUMAM

____________________________________________

(pretendenta pilns nosaukums)

_______________________________

(pretendenta vienotais reģistrācijas Nr.)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piemēram:

| Daļas nr. | Daļas nosaukums | Mērvienība (iepērkamā vienība) | Cena bez PVN par vienu vienību, Ls | Plānotais apjoms, gab. | Summa bez PVN par plānoto apjomu, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientu aprūpes iekārtas | * | * | * | * |
| 1.1. |  | gab. |  |  |  |
| 1.2. |  | gab. |  |  |  |
| ........ |  | gab. |  |  |  |
| 1.16 |  | gab. |  |  |  |
|  | Līgumcena bez PVN par iepirkuma priekšmeta 1.daļu: | * | * | * |  |
| 2. | Sāls istaba | * | * | * | * |
| 2.1. |  | gab. |  |  |  |
|  | Līgumcena bez PVN par iepirkuma priekšmeta 2.daļu |  |  |  |  |
| 3. | Pacientu rehabilitācijas iekārtas | * | * | * | * |
| 3.1. |  | gab. |  |  |  |
|  | Līgumcena bez PVN par iepirkuma priekšmeta 3.daļu: | * | * | * |  |

(Finanšu piedāvājumā tiek iekļautas tikai tās iepirkuma priekšmeta daļas, kuras pretendents piedāvā savā piedāvājumā).

_________________________________________________	___________________

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)			(paraksts)

________________________		_______________

(parakstīšanas vieta)				(datums)

6.pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA”Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

(ID Nr. KS-2012/1 ERAF)

NOLIKUMAM

PIEGĀDES LĪGUMS Nr. _____

| Kuldīgā |  | 2012.gada __.________ |
| --- | --- | --- |

SIA „Kuldīgas slimnīca”, reģistrācijas Nr.50003197651, juridiskā adrese: Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, turpmāk tekstā - „Pircējs”, kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes loceklis Ivars Eglītis, no vienas puses, un

„__________________________”, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: ____________________________, turpmāk tekstā - „Pārdevējs”, kuru uz __________ pamata pārstāv ___________________________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - „Puses/ puse”, pamatojoties uz atklāta konkursa, ID Nr. KS-2012/1 ERAF, turpmāk tekstā - „konkurss”, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - „Līgums”:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs apņemas pārdot, piegādāt, uzstādīt Pircēja norādītajās vietās un apmācīt lietošanā aprīkojumu (turpmāk tekstā – preces) saskaņā ar savu piedāvājumu konkursam.

  - Piegādājamās preces (pa iepirkuma priekšmeta daļām) ir norādītas Līguma pielikumā Nr.1.

  - Preču piegādi uz SIA „Kuldīgas slimnīca” (turpmāk tekstā – slimnīca), adresēm Aizputes ielā 22, Kuldīga, Kuldīgas novads un Pils iela 3, Aizpute, Aizputes novads, Pārdevējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

- PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Preču kvalitātei, iepakojumam un komplektībai ir jāatbilst standartiem, kas noteikti Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvajos aktos un prasībām, kas noteiktas konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

  - Precēm jābūt marķētām ar izgatavotāja firmas zīmi, un tām jābūt pievienotai visai nepieciešamajai informācijai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

  - Pārdevējs garantē piegādāto preču atbilstību Līguma 2.1. un 2.2.apakšpunkta noteikumiem, savam piedāvājumam konkursam, kā arī to, ka preču izmantošana atbilstoši to uzdevumam nenodarīs materiālus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai.

  - Pārdevējs precēm nodrošina garantiju, ja tās tiek izmantotas saskaņā ar to tehniskās dokumentācijas prasībām, __ (_____) gadi no preču piegādes brīža. Garantijas laikā precei radušos jebkādus bojājumus vai defektus Pārdevējs novērš par saviem līdzekļiem remontējot vai nomainot preces bojāto daļu.

  - Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pārdevējam par jebkuru prasību, kas izriet no Līgumā noteiktās preču garantijas. Pieļaujamais garantijas remonta laiks ir 10 (desmit) darba dienas no paziņojuma saņemšanas brīža.

  - Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru defektu, kas radies piegādātai precei, ja vien bojājums nav saistīts ar preces nepareizu ekspluatāciju.

- LĪGUMCENA, PREČU CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līgumcena ir Ls _________ (summa vārdiem____________________), pieskaitot PVN (21% vai 12%) Ls _________ (summa vārdiem_________________________); līguma summa ar PVN ir Ls __________ (summa vārdiem__________________).

  - Preču cenas bez PVN ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1.

  - Samaksu par piegādātajām precēm Pircējs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pārdevēja.

  - Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti Latvijas latos bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Pārdevēja izsniegtajā rēķinā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis naudas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

  - Līguma izpildes laikā Pārdevējam nav tiesības mainīt Līgumā noteiktās preču cenas.

- PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

  - Preces tiek piegādātas vienā vai vairākās reizēs pamatojoties Līguma noteikumiem.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.

  - Preču piegādes veicamas atbilstoši Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pārdevējs preces nevar piegādāt Līgumā noteiktajā termiņā, tas pa tālruni vai faksu informē Pircēju.

  - Piegādājamās preces nosūtāmas ar autotransportu, ievērojot LR spēkā esošos preču pārvadāšanas noteikumus.

  - Par preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja pilnvarotā persona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pircējam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pircējs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā ir norēķinājies par tām ar Pārdevēju.

- IEPAKOJUMS

  - Precēm jābūt iepakotām atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās tās transportējot un pēc tam glabājot noliktavā.

- PREČU PIEŅEMŠANA

  - Preces pēc nosaukumiem, daudzuma, cenām un atbilstības Pārdevēja piedāvājumam konkursam, pieņem Pircēja pilnvarota persona.

  - Pircēja pilnvarotā persona attiecībā uz preču piegādēm ir Pircēja ____________________, tālrunis ____________.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs nav piegādājis Pircējam preces atbilstoši savam piedāvājumam konkursam vai ir piegādājis nekvalitatīvas, bojātas vai citādi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas preces, Pircējam ir tiesības tās nepieņemt.

  - Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti slēptu trūkumu dēļ, Pircējs var izteikt Pārdevējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču pieņemšanas dienas.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumos vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus, bet Līgumā speciāli noteiktos gadījumos maksā arī līgumsodu, kura summa netiek ieskaitīta zaudējumu segšanai. Ar zaudējumiem šajā Līgumā Puses saprot izdevumus, mantas zudumus vai bojājumus, arī neiegūto labumu.

  - Par Līgumā noteiktā maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.

  - Par preču piegādes nokavējumu (nepiegādi) Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pircējs ir tiesīgs atkāpties no Līguma vienpusēji, ja:

    - Pārdevējs ir piegādājis kvalitātes un Līguma noteikumiem neatbilstošas preces, par ko LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sastādīts atbilstošs akts;

    - Pārdevējs ir nokavējis Līgumā noteikto preču piegādes termiņu.

  - Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā, Pircējs ierakstītā vēstulē nosūta Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, pamatojoties uz Līguma 9.3.punktu un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu. Ar nosūtīto paziņojumu Puses uzskata, ka Līgums ir izbeigts.

  - Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to brīdinot Pircēju, ja Pircējs nepilda savas Līguma 3.3. un 7.2.punktā noteiktās saistības. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un Pircējam nosūtīts paziņojums.

  - Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek risināti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, atzīst Līgumu par pareizu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

  - Katrai pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāziņo otrai pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

  - Pārdevēja pilnvarotā persona attiecībā uz preču piegādēm ir ________________________, tālrunis _____________, fakss _____________.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

  - Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu uz __ (______) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam katrai pusei.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs | Pārdevējs |
| --- | --- |
| SIA „Kuldīgas slimnīca” Reģistrācijas Nr.50003197651 Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 SEB banka Kods: UNLALV2X Konts LV80UNLA0011000609412 tālrunis 63374007 fakss 63374028 e-pasts: slimnica@kuldiga.lv ___________________________________ Valdes loceklis I.Eglītis z.v. | „____________________________” Reģistrācijas Nr.________________ ____________________________ ___________________ Bankas kods: _______________ Konts __________________________ tālrunis _____________ fakss ______________ e-pasts: ___________ ____________________________________ Amats, Vārds, Uzvārds z.v. |

# Text boxes

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ